ООО "ТИТАН–ПРОЕКТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральный план

ВЫДРОПУЖСКОГО сельского поселения СПИРОВСКОГО районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

ГП 05/386 – ПЗ – 001

г.Тверь, 2009 г.

ООО "ТИТАН–ПРОЕКТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральный план

ВЫДРОПУЖСКОГО сельского поселения СПИРОВСКОГО районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

ГП 05/386 – ПЗ – 001

| ЗАКАЗЧИКИ: | Администрация Выдропужского сельского поселения Спировского района Тверской области ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области |
| --- | --- |

| Генпроектировщик: ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ" |
| --- |
| Директор | А.И. Проненков |
| Главный инженер проекта | А.И. Проненков |
| Главный архитектор проекта | О.Ю. Гомжин |

г.Тверь, 2009 г.

Состав проекта

| Шифр документа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный план Выдропужского сельского поселения Спировского района |  |
| ГП 05/386 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Положения о территориальном планировании РАЗДЕЛЫ 1, 2. |  |
| ГП 05/386 – СГП – 002 | ЧАСТЬ 2. Схемы территориального планирования РАЗДЕЛЫ 3, 4, 5. |  |
|  | Обосновывающие материалы к проекту Генерального плана Выдропужского сельского поселения Спировского района |  |
| ОМГП 05/386 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Описание обоснований проекта Генерального плана сельского поселения. РАЗДЕЛ 1, 2, 3. ЧАСТЬ 2. Схемы по обоснованию проекта Генерального плана сельского поселения. РАЗДЕЛ 4, 5. |  |
|  | РАЗДЕЛ 1.1. "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций". | ООО "ИКЦ "АудитПромРиск" |

Содержание

Введение	6

1.	Цели и задачи территориального планирования	10

2.	Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения	16

2.1.	Положения по планировочному развитию территории	16

2.2.	Положения по эффективному использованию природных ресурсов	19

2.3.	Положения по улучшению демографической ситуации	20

2.4.	Положения по развитию жилого фонда	21

2.5.	Положения по развитию социальной инфраструктуры	22

2.5.1.	Образование	23

2.5.2.	Здравоохранение	24

2.5.3.	Бытовое обслуживание	24

2.5.4.	Общественное питание	24

2.5.5.	Объекты культуры, отдыха и спорта	25

2.5.6.	Объекты социальной защиты населения	26

2.5.7.	Объекты культа	26

2.6.	Положения по развитию транспортной инфраструктуры	28

2.6.1.	Автодорожная сеть	29

2.6.2.	Пешеходное сообщение	33

2.6.3.	Железнодорожный транспорт	33

2.6.4.	Водный транспорт	33

2.6.5.	Воздушный транспорт	34

2.6.6.	Трубопроводный транспорт	34

2.7.	Положения по развитию инженерной инфраструктуры	35

2.7.1.	Электроснабжение	35

2.7.2.	Водоснабжение	36

2.7.3.	Водоотведение	37

2.7.4.	Газоснабжение	39

2.7.5.	Теплоснабжение	40

2.7.6.	Связь	41

2.7.7.	Утилизация отходов	42

2.8.	Положения по эффективному использованию земельного фонда	45

2.8.1.	Функциональное зонирование территории	45

2.8.2.	Изменение структуры земельного фонда	61

2.8.3.	Ограничения использования территории Поселения	63

2.9.	Положения по развитию экономики	68

2.9.1.	Традиционные промыслы	73

2.9.2.	Сельское хозяйство	73

2.9.3.	Лесное хозяйство	74

2.9.4.	Промышленность	75

2.9.5.	Туризм и рекреация	76

2.9.6.	Торговля	78

2.10.	Положения по охране окружающей среды	79

2.10.1.	Охрана воздушного бассейна	80

2.10.2.	Охрана и рациональное использование водных ресурсов	80

2.10.3.	Охрана земельного фонда	81

2.10.4.	Охрана и защита лесов	81

2.10.5.	Обеспечение медико-экологического благополучия населения	82

2.11.	Положения по градостроительному освоению и развитию территории	83

2.11.1.	Оптимизация системы расселения и развитие агломераций	83

2.11.2.	Варианты развития населенных пунктов	84

2.11.3.	Предложения по типу планировки населенных пунктов	87

2.11.4.	Градостроительное освоение территорий населенных пунктов и их окрестностей	89

Приложения	95

1.	Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Поселения	95

2.	Государственные природные заказники, расположенные на территории Поселения	97

3.	Государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Поселения	107

4.	Перечень сокращений	121

# Введение

Генеральный план Выдропужского сельского поселения Спировского района Тверской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Тверской области от 6 июня 2006 г. N 58-ЗО "О градостроительной деятельности на территории Тверской области".

Материалы генерального плана Выдропужского сельского поселения Спировского района сформированы в соответствии с Положением о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов, утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 334-па.

Основанием для разработки генерального плана Выдропужского сельского поселения Спировского района является муниципальный контракт №386 от 
22.12.2008 г., заключенный между ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ", администрацией Выдропужского сельского поселения Спировского района и ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области.

Актуальность проекта обусловлена обязательностью наличия документов территориального планирования муниципальных образований в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

Согласно Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О вступлении в действие Градостроительного Кодекса РФ" с 1 января 2012 года при отсутствии документов территориального планировании:

- не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую;

- не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории;

- не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки.

При разработке проекта генерального плана Выдропужского сельского поселения Спировского района использованы материалы программ социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровней. В их числе:

- разрабатываемая Схема территориального планирования Спировского района;

- разрабатываемая Схема территориального планирования Тверской области;

- разрабатываемая Стратегия социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу (до 2025 года).

Мероприятия по территориальному планированию в генеральном плане Выдропужского сельского поселения Спировского района по последовательности их выполнения разделены на три проектных этапа:

I этап 	– до 2015 года – 1 очередь

II этап 	– с 2015 года до 2020 года – расчетный срок

III этап 	– с 2020 года до 2030 года – перспектива.

Содержание проекта генерального плана поселения регламентировано Ст.23 Градостроительного кодекса РФ и п.3.1.-3.2. "Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов", утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 №334-па.

В соответствии с указанными документами и с Техническим заданием, материалы проекта генерального плана Выдропужского сельского поселения Спировского района делятся на два основных блока, а именно:

- непосредственно Генеральный план;

- обосновывающие материалы к проекту Генерального плана.

Генеральный план Выдропужского сельского поселения Спировского района содержит следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Положения о территориальном планировании:

РАЗДЕЛ 1.	Описание целей и задач территориального планирования.

РАЗДЕЛ 2.	Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения.

ЧАСТЬ 2.	Схемы территориального планирования:

РАЗДЕЛ 3.	Сводная схема (основной чертеж) генерального плана (схема 1).

РАЗДЕЛ 4.	Схемы границ территорий, земель и ограничений:

Схема 2.	Схема функциональных зон.

Схема 3.	Схема административных границ.

Схема 4.	Схема ограничений использования территорий.

Схема 5.	Схема границ территорий и земель.

РАЗДЕЛ 5.	Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:

Схема 6.	Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема 7.	Схема развития объектов транспортной инфраструктуры.

Схема 8.	Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания.

Обосновывающие материалы к проекту генерального плана Выдропужского сельского поселения Спировского района содержат следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Описание обоснований проекта генерального плана:

РАЗДЕЛ 1.	Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории.

РАЗДЕЛ 1.1. 	ИТМ ГОЧС "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций".

РАЗДЕЛ 2.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию.

РАЗДЕЛ 3.	Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию.

ЧАСТЬ 2.	Схемы по обоснованию проекта генерального плана:

РАЗДЕЛ 4.	Картографическое отображение информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования.

РАЗДЕЛ 5.	Картографическое отображение предложений по территориальному планированию.

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к муниципальному контракту):

- электронные картографические материалы выполнены в геоинформационной системе "MapInfo";

- при разработке проекта использована система координат МСК69.

Генеральный план выполнен на цифровой картографической основе М 1:10 000, подготовленной ООО "ГЕО.ГРУПП.ПРОЕКТ" (г.Подольск) и предоставленной разработчику ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области.

Исходная нормативно-правовая база для разработки проекта генерального плана Выдропужского сельского поселения Спировского района:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г.190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 №78-ФЗ;

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ

- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 12.12.1994г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01. 2002г.
№7-ФЗ;

- Федеральный закон  "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999г. №96-ФЗ;

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" от 24.11.1995г. №181-ФЗ;

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" от 18.10.2007г. №230-ФЗ;

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007г. №257-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. 
№ 315 "Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007г. 
№ 178 "Об утверждении Положения	о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2006г. 
№ 804 "Об утверждении Положения	о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссий по совместной подготовке проектов документов территориального планирования";

- Постановление Правительства РФ от 12.08.1994г. №927 "Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";

- Закон Тверской области "О градостроительной деятельности на территории Тверской области" от 6.06.2006г. №58-ЗО;

- Закон Тверской области "Об административно-территориальном устройстве Тверской области" от 17.04.2006г. № 34-ЗО;

- Закон Тверской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" от 13.04.2004г. № 22-ЗО;

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 31.01.2007г. №4 "Об утверждении требований к способам отображения на картах (схемах) точечных, линейных и площадных объектов, предусмотренных Положением о составе схем территориального планирования Российской Федерации";

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 24.12.2008г. № 467 "Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального и муниципального назначения";

- Постановление Администрации Тверской области от 07.07.2005 г. №230-па "Об организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача) в Тверской области";

- Постановление Администрации Тверской области от 13.11.2007г. №334-па "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов";

- Постановление Губернатора Тверской области от 12.07.2007г. №20-пг "О государственной экспертизе проектов документов территориального планирования, государственной экспертизе проектной документации, государственной экспертизе результатов инженерных изысканий и контролем за соблюдением органами местного самоуправления Тверской области законодательства о градостроительной деятельности";

- Постановление Губернатора Тверской области от 07.07.2009г. №286-па "О технических заданиях на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования";

- Приложения №№1-5 к Постановлению Губернатора Тверской области от 20.10.1997г. №579 "О водоохранных зонах водных объектов";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны, и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы";

- СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

- РДС-30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления      красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации";

- МДС 30-1.99 "Методические рекомендации по разработке схем
зонирования   территории городов";

- Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) /утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008г. №32/;

- Рекомендации по подготовке Правил землепользования и застройки (ФЭГ 2006г.)

# Цели и задачи территориального планирования

В соответствии со статьей 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с техническим заданием на подготовку проекта "Генеральный план Выдропужского сельского поселения Спировского муниципального района Тверской области" (Приложение 2 к муниципальному контракту), целью подготовки проекта является рациональная пространственная организация территории сельского поселения, обеспечивающая его устойчивое социально-экономическое развитие во взаимосвязи с развитием прилегающих территорий смежных муниципальных образований Тверской области и направленная на создание оптимальных условий для жилищного строительства, развития производства, рационального использования всех видов ресурсов, улучшения экологического состояния территории и сохранения объектов культурного наследия.

Основные направления решения задач развития Выдропужского сельского поселения.

Положения о территориальном планировании разработаны на основе идей и принципов устойчивого развития  многоукладных, социально-экономических систем. В рамках этих идей основными направлениями устойчивого развития сельского поселения являются:

- В области экономико-географического положения:

- развитие социально-экономической связности отдельных населенных пунктов и поселения в целом;

- использование исторического потенциала территории для развития туризма;

- использование существующих транспортных коридоров для развития индустриальных предприятий логистики.

- В области использования природных ресурсов:

- использование незначительных запасов полезных ископаемых для развития местного производства;

- использование ландшафтов местности для развития индустрии рекреации и деурбанистической миграции.

- В области демографии и создания условий для увеличения численности коренного населения:

- создание новых точек приложения труда для коренного населения;

- создание юридических и экономических преимуществ для деятельных людей, которые способны создавать новые рабочие места на территории поселения;

- создание условий для смены однонаправленной территориально-индустриальной миграции "из села в город" на циклически сбалансированную возрастную миграцию: "сельская молодежь в город – зрелое поколение обратно на село";

- создание условий для избирательной поддержки многодетных семей и одиноких, работающих матерей.

- В области развития жилищного фонда:

- создание преимуществ для строительства жилья коренным населением;

- разработка программ и проектов эффективного развития местной строительной отрасли.

- В области развития социальной инфраструктуры:

- сохранение и модернизация существующей социальной инфраструктуры поселения;

- развитие новых форм социальной инфраструктуры, которые адекватны современным требованиям и уровню развития коммуникаций.

- В области развития транспортной инфраструктуры:

- улучшение качества дорожной сети для повышения доступности населенных пунктов;

- создание условий для развития малой авиации за счет создания взлетно-посадочных полос, вертодромов и другой инфраструктуры авиации.

- В области развития инженерной инфраструктуры:

- максимально возможное и эффективное сохранение существующей инженерной инфраструктуры;

- развитие инженерной инфраструктуры на основе современных автономных технологий;

- развитие структуры инженерных сетей и коммуникаций на основе частно-государственных партнерских отношений.

- В области оптимизации структуры земельного фонда:

- изменение структуры земельного фонда в соответствии с современными требованиями его эффективного использования в рекреационных и индустриальных целях;

- создание на территории зон традиционного саморазвития для стимуляции эффективного использования существующего земельного фонда.

- В области развития экономики поселения:

В целом:

- создание юридических, административных и экономических преимуществ для деятельных людей, создающих новые рабочие места на территории поселения.

Сельское хозяйство:

- создание многоукладной структуры землепользования, в которой сочетаются элементы ведения индустриального и традиционного сельского хозяйства;

- создание равных и взаимовыгодных условий для работы коллективных, фермерских и личных хозяйств.

Промышленность:

- организация малых предприятий перерабатывающей промышленности полного цикла переработки продукции;

- организация предприятий логистики;

- организация малых предприятий придорожного сервиса;

- организация малых предприятий высокотехнологичной и трудоемкой переработки ресурсов в конечный продукт труда (предприятия с высоким уровнем создания прибавленной стоимости продуктов);

- сохранение потенциала существующих предприятий.

Туризм и рекреация:

- привлечение инвестиций в строительство рекреационных (дачных) поселков;

- организация и поддержка промыслового и экологического туризма;

- создание благоприятных условий для агротуризма за счет организации семейных гостиниц на базе фермерских и личных хозяйств;

- создание условий для исторического и патриотического туризма.

- В области охраны окружающей среды:

- создание условий, при которых охрана окружающей среды становится выгодным делом за счет эффективного использования налогов и логистических эффективных схем утилизации отходов;

- реализация программы по определению экологической емкости среды для организации продажи прав на ее загрязнение на конкурсной основе (программа создания экологической ренты Поселения);

- приведение экологического законодательства в соответствие с правилами "экологической ренты", для снижения возможностей использования экологических ограничений в коррупционных целях.

- В области градостроительства:

- определение планировочной структуры освоения территории;

- определение ограничений градостроительного освоения территории;

- создание общих градостроительных норм и правил территории;

- создание генеральных планов развития населенных пунктов.

- В области общего развития территории:

- создание условий для развития гражданского общества, которое способно саморазвивать социально-экономические кластеры на основе законов самоуправления;

- ревизия и оптимизация муниципальных и местных законов под создание преимуществ для экономически активного, деятельного населения;

- оптимальное определение параметров структуры территории для ее социально-экономического развития.

Результатом создания генерального плана поселения является комплект документов и электронных материалов, который позволяет:

- оперативно и эффективно управлять территорией;

- вести мониторинг и планировать развитие территории за счет использования возможностей геоинформационных систем;

- эффективно обмениваться информацией в системе государственного управления и отчетности;

- использовать информацию о поселении для размещения в средствах массовой информации для привлечения инвестиций.

Базовые идеи, сценарии, модели и системы, использованные при создании  генерального плана поселения.

В качестве базовой идеи разработки генерального плана, использовалась идея применения фундаментальных законов природы для прогноза развития социально-экономических систем. В основе идеи лежит представление о взаимосвязи сложности социально-экономической организации общества с уровнем потока энергии (денег), проходящего через него.

В качестве базовых сценариев развития территорий были использованы эволюционные сценарии развития сбалансированных, многоукладных обществ, которые обладают высокой степенью устойчивости к кризисам  (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 Варианты развития типов общества.

В основе эволюционных сценариев лежит представление о том, что устойчивые социально-экономические системы возникают лишь при эволюционном развитии общества с сохранением всех стадий его развития, а любые революционные сценарии, с заменой одного типа общества другим, порождают специализированные и неустойчивые социально-экономические системы.

В качестве базовой модели реализации идей и сценариев была использована модель сбалансированного цикла взаимодействия традиционных, индустриальных и постиндустриальных стадий развития общества (рис. 1.2).

В основе модели лежит представление о возможности создания на территориях разного масштаба сбалансированных циклов обмена товарами, услугами и трудовыми ресурсами между традиционной, индустриальной и постиндустриальной стадиями развития общества.

Рисунок 1.2 Модель развития многоукладного, сбалансированного общества.

Для привязки идей, сценариев и моделей к местности, было использовано представление о разномасштабных социально-экономических кластерах, которое позволяет  разрабатывать тактику и стратегию развития конкретных территорий (рис. 1.3).

Рисунок 1.3. Базовая структура многоукладного социально-экономического кластера.

В основе идеи кластера лежит представление о возможности использования современных технологий для создания на территориях разного масштаба сбалансированных социально-экономических систем, которые в зависимости от обстоятельств, включают разные стадии развития общества: от традиционной до постиндустриальной.

Для стандартизации описания состояния и прогнозирования направлений развития территорий была создана система (электронная база данных), которая позволяет:

- собирать и систематизировать информацию по социально-экономической жизни поселения;

- вести мониторинг состояния территорий;

- описывать территории разного масштаба в едином ключе;

- использовать "сквозную" систему сбора, обработки и анализа информации для  формулировки рекомендаций и положений генерального плана;

- структурировать информацию о территориях для использования в геоинформационных системах;

- повысить эффективность обмена и использования информации в системе управления территориями;

- сократить издержки на создание и согласование документов территориального планирования.

Обработка и анализ информации в электронной базе данных ведется с использованием методов математического моделирования.

# Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

Выдропужское сельское поселение (далее Поселение) расположено в юго–западной части Спировского района (далее Района) и граничит с Пеньковским сельским поселением (далее СП), а также с Вышневолоцким и Торжокским районами. Центром Поселения является село Выдропужск, находящееся в 12 километрах от районного центра пгт Спирово. Центр Района расположен в 113 километрах от областного центра – города Твери.

Общий земельный фонд Поселения составляет 21 814 га.

Количество населенных пунктов в Поселении – 24.

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее Тверьоблстат), на начало 2009 года в Поселении постоянно проживало 1 095  человек. Плотность населения в Поселении достигает 5,0 чел./кв.км, что в 3,3 раза ниже среднеобластного значения (16,4 чел./кв.км).

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей Поселения удовлетворительное.

Среди автомобильных дорог, проходящих по территории Поселения, наибольшую значимость имеют: федеральная автомагистраль М–10 "Москва – Санкт–Петербург", автодорога 1 класса Выдропужск – Спирово.

Железные дороги на территории Поселения отсутствуют.

Водный транспорт в границах Поселения не развит. Основными реками Поселения являются Тверца и Осуга. Реки Поселения не судоходны.

Основной экономической специализацией Поселения является сельское хозяйство. В растениеводстве преобладает овес. Кроме этого в Поселении выращивают картофель и овощи открытого грунта. В животноводстве преобладают продукты крупного рогатого скота – мясо и молоко.

На территории Района отсутствуют предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

С экологической точки зрения Поселение достаточно благоприятно для проживания.

# Положения по планировочному развитию территории

Факторы, оказывающие основополагающее влияние на планировочное развитие территории Поселения, и направления такого развития:

- Поселение расположено на федеральной автомобильной дороге М-10 "Москва – Санкт-Петербург", входящей в Международный транспортный коридор №9 
(МТК №9) и являющейся главной планировочной осью Района. Экономико-географическое положение Поселения способствует развитию на его территории индустриальных логистических центров и небольших предприятий полного цикла производства и переработки продукции;

- Спировский район уже сегодня находится в зоне влияния Большой Московской агломерации, а в среднесрочной перспективе, по мере осуществления планов по строительству высокоскоростных магистралей, он будет включен в линейную мегаагломерацию Москва – Санкт-Петербург;

- в целях создания благоприятной социальной среды для жителей Поселения и мигрантов, необходимо создание полноценной среды жизнеобеспечения, включая объекты здравоохранения, культуры, дошкольного образования детей, обеспечения молодых семей жильем; для полноценного обеспечения рынка труда кадрами, обученными современным производственным специальностям, необходимо развитие начального и средне-специального профессионального образования и системы переподготовки специалистов;

- главным компоновочным центром опорного каркаса района является его административный центр – пгт Спирово (численность населения поселка на 01.01.2009 г. – 6505 чел.). Поселок играет важную роль в развитии территории Района. Спирово – это инженерно-транспортный узел, в нем сосредоточен практически весь промышленный потенциал территории района. Расположение Поселения в пределах нормативной транспортной доступности от поселка, с одной стороны, позволяет населению Поселения использовать развитую инфраструктуру районного центра, но с другой стороны, является фактором "вытягивания" из Поселения трудоспособного населения на развитый городской рынок труда;

- в границах Поселения расположен планировочный центр районного значения – это с.Выдропужск (с населением 540 чел.). Данный населенный пункт обладает наивысшим потенциалом развития и является центром расселения населения в Поселении. Мероприятия, направленные на повышение уровня жизни населения в данном центре (размещение мест приложения труда и развитие инженерной, транспортной, социальной, культурной инфраструктур), позволят сократить отток населения, поэтому относятся к разряду первоочередных;

- важную роль в развитии Поселения будет играть совершенствование его транспортного каркаса, что позволит наилучшим образом использовать потенциал территории Поселения в полном объеме за счет повышения уровня доступности инвестиционно привлекательных территорий.

Границы муниципального образования Выдропужское сельское поселение Спировского района

На сводной схеме (основном чертеже) генерального плана Поселения приведены следующие границы:

- границы Поселения по кадастровому делению (предоставлены Территориальным отделом Управления Роснедвижимости по Тверской области);

- административные границы Поселения в соответствии с "Законом об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Спировский район", и наделении их статусом сельского поселения" №47-ЗО от 28.02.2005г.;

- границы кадастрового района (предоставлены Территориальным отделом  Управления Роснедвижимости по Тверской области);

- административные границы Района в соответствии с "Законом об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных районов" №4-ЗО от 18.01.2005г.

Границы Поселения по кадастровому делению и границы кадастрового района приведены в местной системе координат МСК-69.

Сведения об административных границах Поселения и Района указаны в "Законах об установлении границ муниципальных образований …" в государственной системе координат. Для их отображения на схемах ГП Поселения, выполненных в системе координат МСК-69 (в соответствии с "Техническим заданием" по муниципальному контракту), был произведен перевод административных границ из государственной системы координат в местную систему координат, с использованием программного продукта КБ Панорама, ГИС "Карта 2011".

При совмещении границ по кадастровому делению и административных границ, установленных "Законами об установлении границ муниципальных образований …" было выявлено их несовпадение.

В соответствии со ст.9 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" №221-ФЗ от 24.07.07 г. сведения о границах муниципальных образований должны быть внесены в государственный кадастр недвижимости.

В числе первоочередных мероприятий по реализации ГП Поселения, необходимо осуществить процедуру внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах Поселения и Района, при этом целесообразно совмещение границ по кадастровому делению и административных границ, установленных "Законами об установлении границ муниципальных образований …" с внесением соответствующих изменений в "Законы об установлении границ муниципальных образований …" или в государственный кадастр недвижимости.

# Положения по эффективному использованию природных ресурсов

Природные ресурсы Поселения незначительны и не могут быть использованы в качестве основы для создания индустриальных предприятий межрегионального значения.

Среди природных факторов, положительно влияющих на развитие территории, стоит отметить:

- благоприятные инженерно-строительные условия;

- хорошую обеспеченность территории подземными водами;

- развитую гидрографическую сеть;

- значительные площади слабо преобразованных  ландшафтов, которые повышают рекреационную ценность территории;

- развитые биологические системы, позволяющие развивать промысловые типы ведения хозяйства;

- большие массивы плодородных почв пригодных для ведения сельского хозяйства.

К природным факторам, ограничивающим развитие территории можно отнести:

- особенности климата, которые затрудняют ведение интенсивного сельского хозяйства (зона рискованного земледелия) и развитие индустрии "пляжного отдыха";

- слабое развитие рельефа, которое снижает ландшафтно-эстетическую ценность территории;

- ограниченное количество запасов полезных ископаемых;

- отсутствие потенциала гидроэнергетических ресурсов.

На территории Поселения из разведанных в настоящее время полезных ископаемых следует отметить 1 месторождение песчано-гравийного материала и 2 – месторождения песка.

Месторождение гравия в настоящее время частично отработано. Это участок "Добрыни" (1069), находящийся в 0,3 км от одноименной деревни.

Разрабатываемое месторождение песка "Выдропужское" (740) находится в 1 км западнее населенного пункта Выдропужск. Месторождение "Яковцево" (71), расположенное в 1,45 км от д.Яковцево в настоящее время не разрабатывается.

Месторождения торфа, подготовленные к промышленной разработке, на территории Поселения представлены месторождениями "Выгородка" (647) и "Никитинское" (651). Разведанные запасы торфа, подготовленные к промышленному освоению для данных месторождений составляют 469 и 862 тыс.тонн, соответственно.

Лесной фонд Поселения на 37%  относится к группе защитных лесов и представлен хвойными и мелколиственными породами деревьев (ель, сосна, береза, осина). Лесные ресурсы Поселения могут рассматриваться как основа для развития небольших лесоперерабатывающих предприятий (артелей), занимающихся глубокой переработкой древесины (заготовка дров, пиломатериалы, срубы и пр.). Сырьевой базой для таких предприятий может послужить, в том числе, древесина, получаемая при рубках ухода и санитарных рубках.

В рамках индивидуального предпринимательства, возможна организация сбора и переработки недревесных лесных ресурсов (грибы, ягоды, травы, живица, пасока и пр.).

Еще одним естественным ресурсом Поселения являются прибрежные ландшафты рек Тверца и Б.Тигма. Вдоль их берегов возможна организация рекреационных зон и поселков. Влияние Московской агломерации делают этот ресурс востребованным, однако его емкость ограничена незначительной протяженностью доступных берегов и экологическим законодательством.

# Положения по улучшению демографической ситуации

Демографический ресурс Поселения можно охарактеризовать как низкий. Поселение, с плотностью населения 5,1 чел./кв.км, относится к числу наименее населенных. Центром расселения является с.Выдропужск. В 13 из 24 населенных пунктов Поселения численность постоянного населения составляет более 50%.

Численность постоянного населения Поселения постоянно снижается в результате действия следующих факторов:

- высокого уровня смертности;

- низкого уровня рождаемости;

- значительного уровня миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия внятных программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

К факторам, положительно влияющим на демографический потенциал Поселения, можно отнести:

- значительное преобладание людей среднего возраста, детей, подростков и молодежи над пенсионерами;

- высокую численность рекреационного населения (дачников);

- переход части дачников от сезонного к постоянному проживанию;

- возвращение части населения "на родину" из городов (деурбанистическая миграция).

Для улучшения демографической ситуации в Поселении рекомендуется реализовать следующие программы:

- экономической поддержки многоукладного сельскохозяйственного производства;

- снижения бюрократического давления на производителей сельскохозяйственной продукции и создания юридических преимуществ для деятельного населения;

- создания условий для снижения односторонней индустриальной миграции населения из села в город, за счет административной поддержки предпринимательства и бизнеса в образовании новых рабочих мест на селе;

- повышения качества жизни в сельской местности за счет развития инженерно-транспортных коммуникаций;

- возвращения неиспользуемых земель сельхозназначения в сельскохозяйственный цикл;

- популяризации сельского образа жизни среди населения;

- создания условий для деурбанистической миграции (переезда части городских работников в малые города, села и деревни) за счет создания качественных систем телекоммуникаций;

- создания условий для возникновения циклических возрастных миграций населения по типу: "молодые в города завоевывать мир – зрелые на село рожать и растить детей";

- социально непопулярным, но действенным механизмом повышения рождаемости на селе могут стать программы по использованию в экономике посильного, оплачиваемого детского и подросткового труда. В этом случае будет снижена "экономическая детская нагрузка" на семьи и восстановлены традиционные циклы крестьянской жизни, в которых дети были помощниками, а не иждивенцами.

# Положения по развитию жилого фонда

Состояние жилого фонда Поселения можно оценить как удовлетворительное.

Жилой фонд Поселения характеризуется следующими параметрами:

- основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;

- обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями неравномерное. 23-и из 24-х населенных пункта поселения электрифицированы и не испытывают больших проблем с водоснабжением. Однако, системы водоотведения, газоснабжения и вывоза ТБО развиты слабо;

- обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма проживания в 
17 кв.м на одного человека;

- значительная часть жилого фонда используется дачным населением сезонно. В результате, эффективность использования жилого фонда снижается, так же как и снижается обеспеченность жильем коренного населения, которое не может конкурировать в застройке с более обеспеченными (в финансовом плане) дачниками;

- развитие жилого фонда Поселения происходит в основном за счет дачного строительства.

Положения по развитию жилого фонда Поселения:

- развитие жилого фонда Поселения должно происходить в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

- стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

- в Поселении необходимо разработать механизмы и программы эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно-государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

- при согласовании проектов по размещению производительных сил на территории Поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с администрацией Поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем развитие инфраструктуры Поселения и привлечение на введенный в эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже оговоренного в соглашении;

- необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на территории Поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной позиции администрации Поселения.

# Положения по развитию социальной инфраструктуры

Состояние социальной инфраструктуры Поселения можно оценить как удовлетворительное.

Среди факторов, отрицательно влияющих на состояние социальной инфраструктуры, стоит отметить следующие:

- в связи со снижением численности коренного населения, востребованность объектов социальной инфраструктуры становится меньше их проектных возможностей,  содержание объектов становится экономически неэффективным;

- в настоящее время в Поселении нет внятной программы, которая адекватно отражает существующее положение и определяет возможные пути развития и саморазвития социальной инфраструктуры. Это в первую очередь связано с отсутствием инвестиционных проектов по размещению в границах Поселения производительных сил и, как следствие, с отсутствием понимания о занятости населения в долгосрочной перспективе;

- в Поселении нет в достаточном количестве объектов спорта, отсутствуют объекты бытового обслуживания населения, нет учреждений профессионального образования, что объясняется близостью населенных пунктов к районному центру, который берет часть функций социального обслуживания на себя.

К факторам, которые могут положительно повлиять на развитие социальной инфраструктуры Поселения можно отнести:

- рост численности дачного и постиндустриального населения, что рано или поздно приведет к возникновению систем его обслуживания;

- рост уровня автомобилизации, который может изменить логистику размещения и работы объектов социальной инфраструктуры. В такой ситуации, часть социальных услуг может быть оптимизирована за счет их оказания "с колес";

- федеральная трасса М-10 является осью притяжения инвестиций в регионе. В границах Поселения возможно отведение обширных территорий под размещение промышленности и логистики, существует возможность организации туристического и рекреационного бизнеса с условием нормальной транспортной доступности от ближайших городских агломераций. Размещение производительных сил в Поселении снимет основной вопрос социальной напряженности – отсутствие рабочих мест и, как следствие, создаст условия для роста численности населения и повышения уровня востребованности населением социальной инфраструктуры.

В ближайшей перспективе развитие дополнительных объектов социально-культурного обслуживания населения в Поселении не требуется. Скорее требуется реставрация, сохранение и поддержка уже существующих объектов.

Развитие объектов социальной инфраструктуры Поселения должно происходить в основном за счет механизмов:

- саморазвития с привлечением рекреационного населения;

- эффективной, точечной, экономической поддержки социально активного населения.

В проекте развития социальной инфраструктуры Поселения принято, что возрастная структура населения Поселения на расчетный срок не будет отличаться от существующей возрастной структуры сельского населения. Сохранению большего числа людей трудоспособного возраста будут способствовать следующие причины:

- появление новых рабочих мест и точек приложения труда на территории Поселения;

- реализация программ по созданию многоукладной социально-экономической системы в Поселении.

## Образование

На территории Поселения представлена МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" пгт Спирово (с основной ступенью в с. Выдропужск) и МОУ НОШ д. Заболотье.

При определении мест размещения учреждений системы образования, необходимо руководствоваться следующими требованиями СанПин 2.4.2.1178-02:

- в сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 мин. при транспортном обслуживании;

- для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании – не боле 30 мин. предельный радиус обслуживания учащихся II и III ступеней не должен превышать 15 км;

- транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. предельный пешеходный подход к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.

Общие принципы развития системы образования формируются на уровне Района и Области. Не редко вышеперечисленные требования СанПин 2.4.2.1178-02 нарушаются. Это связано, в первую очередь со спецификой начисления заработной платы сельским учителям – от количества учеников. В такой ситуации школы с малым числом учащихся закрываются; сеть учреждений образования Района "редеет"; нормативы доступности учреждений нарушаются. Это системная проблема, решение которой выходит за пределы компетенции администрации Поселения.

Расчетная среднегодовая численность детей от 0 до 16 лет в Поселении на расчетный срок принята в количестве 200 человек (на 15.10.2009г. – 165 чел.).

Расчетное перспективное количество учащихся в учреждениях образования Поселения на расчетный срок:

- МОУ СОШ № 2 (ООШ)  в с. Выдропужск – 70 чел. (проектная мощность учреждения – 192 чел., уровень износа здания – 40%)

- МОУ НОШ в д.Заболотье – 20 чел. (проектная мощность учреждения – 60 чел., уровень износа здания – 40%)

Детские сады на территории Поселения отсутствуют. Ввиду незначительного количества детей дошкольного возраста в Поселении создавать новый детский сад нецелесообразно.

Положения по развитию сферы образования на территории Поселения:

- на расчетный срок для Поселения будет достаточно задействовать недоиспользуемые в настоящее время существующие школьные общеобразовательные учреждения;

- необходимо сохранение и дальнейшее развитие существующей основной школы в с.Выдропужское;

- необходимо сохранение и дальнейшее развитие существующей начальной школы в д.Заболотье;

- необходимо создание групп предшкольной подготовки при школах на базе групп кратковременного пребывания детей при Выдропужской ООШ и Заболоцкой НОШ;

- необходимо сохранение и развитие музея при ООШ в с.Выдропужск.

Профессиональное образование население Поселения получает в г.Торжок, г.Вышний Волочек или г.Тверь. В этой сфере, кроме государственной системы образования, в Поселении, на базе механизмов саморазвития, можно восстанавливать систему традиционного профессионального образования. В этом случае подростки получают профессиональное образование в артелях или на предприятиях, размещаемых на территории Поселения.

## Здравоохранение

Сеть объектов здравоохранения Поселения  включает в себя один офис врача общей практики (ОВОП), расположенный в селе Выдропужск и 2 фельдшерско–акушерских  пункта (ФАП), находящихся: один в селе Выдропужск, другой в деревне Заболотье.  Уровень износа сооружений, в которых располагаются объекты  здравоохранения, составляет 40% для ОВОПа и ФАПа в с.Выдропужск и 50% для ФАПа в д.Заболотье.

В соответствии с Постановлением администрации Тверской области от 7.04.2005 г. №230-па, к каждой общей врачебной практике "прикрепляется" население близлежащих деревень и сел с радиусом удаленности 15-20 км (в отдельных случаях до 40 км).

Основную нагрузку, в том числе от жителей Поселения принимает на себя Центральная районная больница пгт Спирово.

Положения по развитию сферы здравоохранения на территории Поселения:

      - сохранение и развитие ОВОПа в селе Выдропужск;

- сохранение ФАПов в селе Выдропужск и деревне Заболотье;

- в процессе развития рекреационных зон необходимо активно содействовать размещению объектов санаторно-курортного профиля.

## Бытовое обслуживание

Развитие сферы бытового обслуживания населения целесообразно в с.Выдропужск и д.Заболотье, поскольку именно в них сосредоточена большая часть населения Поселения – 
до 67%. Такое развитие возможно как "от администрации" – за счет организации муниципального предприятия, так и "от населения" – за счет административной поддержки личной инициативы деятельных людей.

Восстановление сферы бытового обслуживания "от населения" в Поселении должно происходить "по росту объема спроса на услуги".  Наиболее приемлемы для этого механизмы саморазвития на базе "некоммерческого" оказания услуг с постепенным переходом на коммерческие механизмы. Особенно это актуально для населенных пунктов со значительной численностью дачников. В них необходимо развивать сезонные формы обслуживания и "системы доставки услуг по адресу".

В целом путь восстановления систем бытового обслуживания выглядит следующим образом.

На первом этапе бытовое обслуживание может саморазвиваться на базе небольших, народных, некоммерческих предприятий самообслуживания населения. Например, общественные прачечные и химчистки, услуги "местного сапожного мастера", банные и парикмахерские услуги и прочее.

Второй этап наступает при возникновении конкуренции. В этом случае "местный некоммерческий сапожный мастер" переходит к работе на коммерческой основе и становится индивидуальным предпринимателем, несущим обременения на поддержание государственного регулирования своей деятельности.

## Общественное питание

Новые объекты общественного питания в сельской местности в основном организуются возле трасс, там, где спрос на эти услуги достаточно высок.

Объекты общественного питания в границах Поселения расположены на АЗС в  с.Выдропужск.

В плане дальнейшего развития услуг общественного питания возможно размещение частных кафе-столовых в жилом секторе, расположенном в придорожной полосе трассы М-10.

Кроме вышеперечисленных населенных пунктов, объекты общественного питания также следует развивать в населенных пунктах Бабье и Вешки, являющихся центрами притяжения туристов.

В рамках обслуживания туристов и дачного населения возможно создание небольших частных, желательно семейных, столовых и кафе сезонного типа работы. Создаваться они должны в рамках программ саморазвития и позиционироваться на рынке за счет использования  эксклюзивных рецептов и продуктов местной, традиционной кухни. При грамотной организации обслуживания хороший обед на местном подворье, может стать для дачника не менее востребованной услугой, чем посещение кафе и ресторана.

## Объекты культуры, отдыха и спорта

Учреждения культуры на территории Поселения представлены:

- домом культуры:

- Выдропужский ДК – с.Выдропужск, действующий, состояние удовлетворительное, уровень износа здания 40%;

- библиотеками:

- Выдропужская библиотека – филиал – с.Выдропужск, свыше 7000 посещений в год, библиотечный фонд 5124 книги;

- Заболотская библиотека – филиал – д.Заболотье, до 4000 посещений в год, библиотечный фонд 8730 книг.

Положения по развитию сельских учреждений культуры.

Предполагается сохранение и дальнейшее развитие существующей сети учреждений культуры в Поселении.

Для сохранения и развития сельских клубов необходимо создание программ массового и специализированного " по интересам" отдыха населения. Этот тип услуг развивается в настоящее время в основном за счет сил и идей энтузиастов. Материальная поддержка таких людей должна быть такой же реальной статьей бюджета Поселения, как и расходы на ремонт и поддержание зданий. В противном случае деятельность энтузиастов будет неэффективной, а любая финансовая помощь со стороны администрации станет фактически не целевым расходованием средств.

Одним из самых перспективных направлений развития подобных программ может стать использование интеллектуального и культурного потенциала дачников и постиндустриальных мигрантов. Создание условий для совместного, коллективного общения, отдыха и обмена опытом коренных и "приезжих" жителей создает хорошую базу для возрождения учреждений культуры на селе.

Из объектов спортивной инфраструктуры на территории Поселения можно выделить спортивный стадион в селе Выдропужск.

Положения по развитию спортивных объектов.

Развитие спортивной инфраструктуры Поселения следует проводить в первую очередь за счет развития объектов рекреации и туризма.

Спортивные залы по общей физической подготовке населения необходимо размещать на базе существующих и вновь строящихся предприятий.

## Объекты социальной защиты населения

Учреждения социальной защиты населения на территории Поселения представлены Выдропужским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, который является медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания престарелых и инвалидов, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

Положения по развитию объектов.

Предполагается сохранение и дальнейшее развитие учреждений социальной защиты населения в Поселении.

## Объекты культа

На территории Поселения расположены 2 православные церкви.

Одной из главных достопримечательностей села Выдропужск является церковь Богоматери Одигитрии (церковь иконы Смоленской Божией Матери). Расположен храм в южной части села, на высоком берегу р. Тверцы и обращен к ней южным фасадом. Церковь Богоматери Одигитрии сооружена в несколько этапов во второй половине 
XVIII в. - первой трети XIX в.: 1769-1784 гг.; 1793 г.; 1836-1839 гг.

Кроме церкви иконы Смоленской Божией Матери Церкви на территории Поселения у деревни Бабье расположена церковь Николая Чудотворца. В настоящее время она полуразрушена. В церкви начаты восстановительные работы, службы проводятся в отремонтированном и отгороженном алтаре.

|  | Виды храма иконы Смоленской божьей матери |  |
| --- | --- | --- |

Учитывая, что социальная роль церкви в последнее время возрастает, восстановление храмов на селе становится обычным делом. Единственно, что затрудняет этот процесс – малочисленность приходов и серьезный разрыв между современными индустриальными и религиозными представлениями. Поэтому, для развития церковной культуры, необходимы совместные и взаимно понятные действия мирского и церковного сообществ по возрождению религиозной культуры.

Необходимо отметить так же градостроительную роль храмов. Чаще всего это опорные, самые красивые сооружения в населенных пунктах и одни из самых ярких элементов равнинного пейзажа. Создание храма с ярко выраженной вертикалью, да еще на возвышенном и красивом месте останавливает взгляд и душу человека. Такие места становятся желанными для Поселения. Эти особенности  необходимо учитывать при возрождении или строительстве новых храмов.

В Поселении расположено три общественных кладбища:

- в границах с.Выдропужск (южная окраина);

- в 300 метрах к югу от д.Бабье;

- в 800 метрах к северу от д.Дубровка, справа от дороги на д.Стройково.

Расширение границ кладбища у д.Бабье возможно в южном направлении за счет земель сельскохозяйственного назначения. Расширение границ кладбища у д.Дубровка возможно в юго-восточном направлении за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Кладбище в с.Выдропужск в развитии ограничивается.

Работы по расширению существующих и по размещению новых кладбищ выполняются в соответствии с №8-ФЗ "О Погребении и похоронном деле", СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", МДС 
31-10.2004 "Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения", СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" и иными нормативными актами.

# Положения по развитию транспортной инфраструктуры

Изменение качества экономико-географического положения Поселения во многом связано с развитием транспортной сети и специализации территории. В настоящий момент экономико-географическое положение Поселения можно признать удачным – оно находится на автодороге федерального значения. В результате Поселение может развивать на своей территории логистические центры и объекты обслуживания транспорта и транспортных потоков.

При разработке структуры транспортной сети Поселения, решались три основных задачи:

- задача по построению оптимально организованных транспортных сетей, которые обеспечивают перевозку пассажиров и грузов в пределах Поселения;

- задача по организации удобных выходов местных сетей на уровень районных и федеральных;

- задача по обслуживанию единой транспортной сетью всех населенных пунктов Поселения, отдельно расположенных производственных комплексов, сельскохозяйственных территорий, зон отдыха и узлов внешнего транспорта.

В качестве точки отсчета для проектирования транспортных сетей, использовались данные анализа по состоянию транспортной инфраструктуры Поселения. На основании этих данных был сделан общий вывод о хорошем состоянии транспортной инфраструктуры Поселения.

Среди положительных черт транспортной инфраструктуры Поселения можно отметить следующие:

- большинство автомобильных дорог в Поселении имеют твердое покрытие;

- все населенные пункты Поселения находятся в зоне часовой транспортной доступности районного центра;

- за счет размещения на федеральной трассе М-10 в Поселении сложилась развитая сеть придорожной инфраструктуры;

- с учетом существующей численности населения, в Поселении наблюдается благоприятная ситуация в плане обеспеченности населения общественным транспортом;

- в Поселении есть условия для развития малой авиации.

К отрицательным чертам транспортной инфраструктуры поселения можно отнести:

- низкий уровень автомобилизации населения;

- плохое развитие внутриселенной улично-дорожной сети.

Проект развития транспортной инфраструктуры Поселения разработан с учетом планов по строительству федеральных транспортных коридоров и направлений приоритетного развития региональной опорной транспортной сети.

## Автодорожная сеть

Анализ автодорожной сети Поселения показал, что в настоящий момент ее можно признать соответствующей структуре землепользования и расселения.

На основании данных проведенного анализа, были сделаны следующие выводы о состоянии автодорожной сети Поселения:

- в 11-ти населенных пунктах Поселения улицы имеют твердое покрытие (преимущественно гравийное).

- улицы в 13-ти населенных пунктах Поселения сформированы полевыми дорогами и относятся к уличной дорожной сети лишь условно;

- качество и протяженность подъездных дорог к населенным пунктам сильно отличается. Асфальтовые дороги подходят непосредственно к 8-ми  населенным пунктам. К 8-м населенным пунктам часть подъездных путей представлена полевыми дорогами. Остальные подъездные пути представлены гравийными дорогами. В среднем расстояние от населенного пункта до асфальтовой дороги составляет от 0 до 7 км, а до гравийной дороги – от 0 до 4 км;

- 3 населенных пункта находятся в пределах часовой пешеходной доступности от районного центра;

- все населенные пункты Поселения находятся в пределах часовой автотранспортной доступности от районного центра;

- придорожная инфраструктура развита только в с.Выдропужск, которое располагается на федеральной трассе М-10;

- уровень автомобилизации населения пока низкий;

- большинство населенных пунктов находятся в зоне пешеходной доступности 
(до 5 км) остановок общественного транспорта.

При проектировании автодорожной сети Поселения учитывались следующие особенности и ограничения землепользования и существующей структуры автодорожной сети:

- рассматривались все существующие подъездные пути к населенным пунктам, как с твердым покрытием, так и по грунтовым и полевым дорогам;

- трассы дорог между населенными пунктами выбирались с учетом сохранения целостности сельскохозяйственных угодий, возможности реконструкции существующих дорог и минимизации капитальных вложений в дорожное строительство;

- система магистральных дорог, выходящих за пределы территории Поселения, принималась как заданная.

В соответствии с этими ограничениями решались следующие проектные задачи:

- задача по приведению существующих автомобильных дорог в соответствие с фактическими и перспективными параметрами движения;

- задача по разработке местной опорной сети автодорог с учетом обеспечения круглогодичного подъезда к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

- задача по встраиванию автодорожной сети местного значения в опорную транспортную сеть района, а также в сеть автодорог и транспортных узлов более высоких категорий.

Транспортные коридоры федерального и регионального значения.

До 2030 года на территории Поселения предусмотрены следующие инфраструктурные проекты федерального и регионального значения:

- модернизация существующей автодороги М-10 "Россия" Одной из главных планировочных осей Района и Поселения является существующая автомобильная трасса М-10 Москва – Санкт-Петербург. Согласно "Национальной программе модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года" предполагается ее реконструкция. На территории Поселения предполагается реконструкция участка трассы в период 2011 – 2015 годов, по ее итогам категория усовершенствованной дороги изменится со 2-ой на 1-ую, а сама дорога станет четырехполосной;

- строительство скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург. Высокая значимость для Поселения заключается в повышении транспортной время-доступности его территорий относительно Москвы и Санкт-Петербурга. По территории Тверской области проектируемая автомобильная дорога будет проходить в границах Конаковского, Калининского, Торжокского, Спировского, Вышневолоцкого и Бологовского районов. В настоящее время осуществляется разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной магистрали, строительство дороги планируется закончить предположительно до 2016 года. Данная дорога должна пройти в границах Поселения, параллельно существующей а/д М-10 "Россия", юго-западнее ее на 5-9 км. Негативный эффект от "разрезания" территории проявится в формировании изолированной части на юго-западе Поселения. В этой связи, необходимо строительство путепровода Заболотье - Дядькино.

Опорная автодорожная сеть Поселения.

Мероприятия по улучшению опорной автодорожной сети Поселения, в общем случае, формируются на базе двух блоков: первый – мероприятия, включенные в "Программу развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы"; второй – мероприятия сверх учтенных в данной программе.

"Программа развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы" предполагает следующие мероприятия по модернизации дорожного хозяйства в границах Поселения:

- капитальный ремонт моста через р.Пагубица на автодороге Горки – Пень;

- капитальный ремонт моста через р.Бол.Тигма на автодороге Выдропужск - Спирово;

- капитальный ремонт моста через р.Мал.Тигма на автодороге Выдропужск – Спирово.

В части дорог, требующих реконструкции или нового строительства, сверх мероприятий, учтенных в "Программе развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы", необходимо выделить следующие:

- капитальный ремонт моста через р.Тверца в с.Выдропужск;

- реконструкция участка автодороги Выдропужск – Заболотье (участок протяженностью 1,9 км от с.Выдропужск до д.Пестово);

- капитальный ремонт автодороги Цирибушево – Бабье;

- реконструкция автодороги Горки-Пень;

- реконструкция подъездов к населенным пунктам: Стройково, Яковцево, Будовка, Лукино и Ладненьково.

Улучшение этих дорог позволит задействовать в социально-экономическом развитии Поселения новые территории.

Более подробные данные о развитии автодорог в Поселении приведены в табличной форме, при этом приняты следующие сокращения:

С	–	новое строительство, предполагается строительство асфальтированных либо гравийных автодорог вместо существующих проселочных дорог с грунтовым покрытием, а также строительство мостов и путепроводов;

Р	–	реконструкция существующих гравийных и улучшенных грунтовых дорог, предполагающая изменение технической категории автодорог, реконструкция мостов и путепроводов;

КР	–	капитальный ремонт автодорог, мостов и путепроводов.

Таблица 2.6.1.1. Мероприятия по строительству и капитальному ремонту мостов, путепроводов в рамках Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы) (в границах Поселения)

| Автодорога | Наименование препятствия | Ближайший населенный пункт | Длина, п.м | Вид работ | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горки – Пень | р.Пагубица | д.Пень | 12 | КР | 2015 |
| Выдропужск – Спирово | р.Бол.Тигма | д.Черенково | 53 | КР | 2015 |
| Выдропужск – Спирово | р.Мал.Тигма | д.Цирибушево | 23 | КР | 2015 |

Таблица 2.6.1.2. Мероприятия по строительству и капитальному ремонту мостов, путепроводов (Мероприятия сверх учтенных Программой развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы)

| Автодорога | Наименование препятствия | Ближайший населенный пункт | Длина, п.м | Вид работ | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Выдропужск | р.Тверца | с.Выдропужск | 100 | КР | 2015 |

Таблица 2.6.1.3. Развитие автодорожной сети Поселения до 2030 года (Мероприятия сверх учтенных Программой развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы)

| № | Наименования дорог | Вид работ | Обоснование необходимости создания автодорожного маршрута с указанием раздела Программы развития автомобильных дорог Тверской области | Год | Протяженность в границах Поселения, км | Покрытие | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | существующее | проектируемое | существующая | перспективная |
| 1 | Выдропужск – Заболотье (участок от с.Выдропужск до д.Пестово) | Р | Повышение транспортной доступности территории, обеспечение круглогодичного подъезда, усиление межпоселенческих связей. | 2015 | 1,9 | гравий | асфальт | IVб | IVб |
| 2 | Цирибушево - Бабье | КР | то же | 2015 | 1,8 | асфальт | асфальт | IVб | IVб |
| 3 | Горки - Пень | Р | то же | 2015 | 3,5 | грунт | гравий | - | IVв |
| 4 | подъезд к д.Стройково | Р | то же | до 2030 | 0,6 | грунт | гравий | - | IVв |
| 5 | подъезд к д.Яковцево | Р | то же | до 2030 | 2,3 | грунт | гравий | - | IVв |
| 6 | подъезд к д.Будовка | Р | то же | до 2030 | 0,8 | грунт | гравий | - | IVв |
| 7 | подъезд к д.Лукино | Р | то же | до 2030 | 2,0 | грунт | гравий | - | IVв |
| 8 | подъезд к д.Ладеньково | Р | то же | до 2030 | 0,8 | грунт | гравий | - | IVв |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция | Р |  |  | 11,9 |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт | КР |  |  | 1,8 |  |  |  |  |

Внутриселенную автодорожную сеть Поселения желательно развивать на базе проектов и программ совместного частного и государственного инвестирования. В основе таких программ должны лежать интересы и ответственность коренных жителей и рекреационного населения. Эффективность строительства можно повысить за счет передачи части функций управления проектами непосредственно жителям, которые заинтересованы в их реализации.

Улицы и дороги в населенных пунктах.

В Поселении следует формировать единую систему транспорта и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, местами размещения производительных сил, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Поселковые дороги должны осуществлять связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети, главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром, а основные улицы – связь жилых территорий с главной улицей.

На сегодняшний день в Поселении в большинстве населенных пунктов улично-дорожная сеть представлена грунтовыми, либо полевыми дорогами.

Необходимо осуществить работы по реконструкции главных улиц населенных пунктов Поселения с устройством твердого покрытия (асфальт, гравий).

Устройство твердого покрытия на основных улицах необходимо произвести в тех населенных пунктах Поселения, которые, в соответствии с его функциональным зонированием, были отнесены к селитебным зонам.

В целях обеспечения требований СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" в ряде населенных пунктов необходима установка шумозащитных устройств:

- Выдропужск, одной из улиц которого является федеральная трасса М-10;

- Заболотье, в близи границ которой пройдет скоростная автомагистраль Москва – Санкт-Петербург.

В случае невозможности соблюдения нормативных требований по установке шумозащитных устройств, либо если их установка не обеспечивает выполнение требований СНиП 23-03-2003, необходимо переселение жителей из вышеперечисленных населенных пунктов на безопасное расстояние.

Маршруты пассажирского автотранспорта.

Автобусное сообщение в Поселении осуществляется от автостанции, расположенной в пгт Спирово. Пригородное автобусное сообщение представлено единственным маршрутом Спирово – Выдропужск – Заболотье – Добрыни. Автобусные остановки расположены в 8 из 24 сельских населенных пунктов.  Кроме того, от автовокзала г.Твери через Поселение (с.Выдропужск) осуществляется междугороднее автобусное сообщение с районными центрами северо–западной части области (Вышний Волочек, Бологое, Удомля, Фирово).

По мере улучшения межселенных автодорог необходимо расширять и оптимизировать маршруты общественного автомобильного транспорта.

С целью обеспечения постоянного пассажирского транспортного сообщения между пгт Спирово и г.Торжок проектируется автобусный маршрут Спирово – Торжок.

Его необходимость вызвана:

- отсутствием учреждений среднего профессионального и высшего образования в пгт Спирово;

- наличием учреждений среднего профессионального и высшего образования в г.Торжок;

- наличием в г.Торжок крупных промышленных предприятий, как существующих так и проектируемых, а следовательно и крупного рынка труда.

Первоочередной задачей развития общественного транспорта в Районе является оптимизация связи населенных пунктов с ключевыми центрами системы расселения.

В перспективе, после должного развития центров кустовой и первичной подсистем расселения, необходимо рассмотреть вопрос организации маршруты регулярных перевозок в границах сельских поселений. При этом должен быть решён вопрос оперативного доступа населения к объектам социально-культурной инфраструктуры, расположенным в центрах системы расселения, и к местам приложения труда: производственным объектам в промышленных зонах и объектам рекреации и туризма.

Комплекс мер по усовершенствованию маршрутов автобусного сообщения позволит существенно улучшить доступность мест приложения труда, образовательных и медицинских учреждений, и тем самым повысить качество жизни сельского населения.

## Пешеходное сообщение

В рамках развития пешеходного сообщения в Поселении, рекомендуется организация легких пешеходных мостов через небольшие реки и ручьи для повышения пешеходной доступности и связности населенных пунктов. При принятии решения о строительстве мостов, необходимо помнить, что они являются украшением ландшафта. Поэтому,  желательно использовать при их строительстве наиболее красивые и соответствующие местности проекты.

## Железнодорожный транспорт

Транспортные коридоры федерального и регионального значения.

До 2030 года на территории Поселения предусмотрено строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Она должна пройти по юго-западной окраине Поселения. Согласованный проект ВСМ на сегодняшний день отсутствует. Между тем известно, что наиболее вероятный вариант строительства ВСМ не предусматривает размещения станции в границах Спировского района.

Развитие сети железных дорог.

Проектами СТП Области и СТП Района не предусмотрено развитие системы железнодорожного транспорта на территории Поселения (кроме строительства ВСМ).

При разработке месторождений полезных ископаемых на территории Поселения, железнодорожные узлы могут быть связаны с местами добычи узкоколейной железной дорогой.

Формирование сети узкоколейных железных дорог может послужить хорошей основой для развития хуторной системы землепользования. Инвестиционные и эксплуатационные затраты на строительство таких дорог в несколько раз меньше чем автомобильных, а экологические нагрузки от их использования минимальны.

## Водный транспорт

Территорию Поселения пересекает река Тверца, берущая свое начало из Вышневолоцкого водохранилища и впадающая в реку Волгу.

В части обеспечения условий развития речного транспорта создание соответствующей инфраструктуры в границах Поселения не представляется рациональным, поскольку в летний период р.Тверца становится мелководной, что значительно затрудняет навигацию для маломерных судов.

## Воздушный транспорт

На сегодняшний момент на территории Поселения находится  вертолетная площадка в районе д.Будовка вблизи а/д федерального значения М-10 Москва – Санкт-Петербург.

Согласно Плану мероприятий областной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2011-2017 годы" предусматривается сооружение грунтовых аэродромов и вертолетных посадочных площадок во всех районах области, вдоль федеральных автодорог М-9 и М-10. Реализация мероприятий намечена на 2011 – 2017 годы, результатом ее должна стать регистрация аэродромов и вертолетных площадок в реестре Росавиации.

Кроме традиционных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, малая авиация сможет обеспечить дополнительный спектр авиационных работ и услуг. Наиболее интересными и необходимыми из них могут быть:

- выполнение полетов санавиации в интересах Центра медицины катастроф, МЧС, ГИБДД;

- аэрофотосъемка местности;

- мониторинг лесных угодий, предупреждение и борьба с лесными пожарами;

- проведение экологического мониторинга окружающей среды;

- организация авиационных туров для спортсменов, рыбаков, охотников, туристов;

- организация экскурсий по историческим и культурным местам Тверской области.

На территории Поселения возможно появление новых аэродромов и вертолетных площадок в рекреационных зонах за счет заинтересованных инвесторов.

По мере развития промышленных и рекреационных объектов на территории Поселения следует содействовать появлению объектов малой авиации (аэродромов и вертолетных площадок), что благоприятно для развития малой авиации в Тверской области в целом.

Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 
32-03-96 "Аэродромы" на расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283-88 "Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения" и электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.

## Трубопроводный транспорт

Магистральный газопровод Серпухов – Торжок – Санкт–Петербург пересекает территорию Поселения с юго–востока на северо–запад, параллельно автодороге М–10 "Россия". Вблизи села Выдропужск находится газораспределительная станция, которая снабжает природным газом пгт Спирово и сельские населенные пункты Района.

Формирования новых коридоров трубопроводных коммуникаций в границах Поселения не предполагается.

# Положения по развитию инженерной инфраструктуры

Состояние инженерной инфраструктуры Поселения можно оценить как удовлетворительное.

Среди положительных черт инженерной инфраструктуры Поселения можно выделить следующие:

- хорошее развитие системы электроснабжения. Линии электропередач подведены к 23-м из 24-х населенным пунктам Поселения;

- удовлетворительное состояние системы водоснабжения. В населенных пунктах система водоснабжения в основном представлена колодцами и автономными частными или общественными скважинами. В крупных населенных пунктах есть скважины и водонапорные башни, от которых проложены водопроводы. Разбор воды из водопроводов происходит через колонки и индивидуальные вводы в дома;

- адекватное развитие систем связи. Во всех населенных пунктах Поселения работает сотовая связь.

К отрицательным особенностям состояния систем инженерного обеспечения Поселения можно отнести:

- слабое развитие систем центральной и автономной канализации и водоотведения;

- слабое развитие системы газоснабжения;

- слабое развитие системы вывоза твердых бытовых отходов.

## Электроснабжение

Источниками электроснабжения существующей жилой застройки, учреждений и предприятий обслуживания населения в Поселении являются подстанции 6-10 кВ Тверских электрических сетей.

Высоковольтные линии электропередач в Поселении представлены:

- ВЛ–330 кВ "Тверь – Новая";

- ВЛ–110 кВ "Новая – Калашниково";

- ВЛ–35 кВ "Холохоленка – Выдропужск";

- ВЛ–35 кВ "Выдропужск – Будово".

В центре Поселения – селе Выдропужск расположена ПС 35/10 кВ, которая работает для обеспечения электроснабжения населения и производственных объектов.

Электроснабжение присутствует в 23 из 24 сельских населенных пунктах Поселения. Не электрифицирован только населенный пункт Новая Дубровка, в котором на 01.01.2009 года постоянные жители отсутствовали. В большинстве из них есть избыток электрических мощностей, связанный со снижением численности населения и приходом в упадок сельскохозяйственных объектов. Исключением являются населенные пункты с большим количеством рекреационного населения.

В ближайшей перспективе, скорее всего, потребуется развитие ряда внутриселенных линий, обеспечивающих электроэнергией расширяющиеся селитебные территории и вновь возникающие рекреационные поселки.

Согласно программе ОАО "Тверьэнерго" в период до 2015 г. предполагается реконструкция ПС 35/10 кВ Выдропужск.

Общая схема развития электроснабжения ОАО "Тверьэнерго" (до 2015 года) учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Поселения:

- осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;

- ограничение расхода электроэнергии на ее транспортировку.

## Водоснабжение

На основании данных проведенного анализа, можно сделать следующие выводы о состоянии системы водоснабжения в Поселении:

- В 23-х из 24-х населенных пунктах Поселения организовано водоснабжение. При этом в 5-ти населенных пунктах организованы системы централизованного водоснабжения от артезианских скважин с устройством уличных водопроводных сетей с водоразборными колонками, а в ряде населенных пунктах – с водопроводными вводами в дома. В остальных населенных пунктах Поселения водоснабжение организовано от колодцев;

- основная масса водопроводных сетей Поселения имеет высокий уровень износа и требует реконструкции;

- эксплуатация артезианских скважин в Поселении ведется преимущественно с нарушением законодательства ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах" – ни одна из действующих артезианских скважин не имеет лицензию на недропользование;

- в некоторых населенных пунктах расположены недействующие артезианские скважины. Необходимо либо провести работы по тампонированию таких скважин, либо восстановить их работоспособность, если они расположены в достаточно людных населенных пунктах, перспективных для организации систем централизованного водоснабжения.

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой.

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения.

Для населенных пунктов с высокой плотностью застройки возможно создание систем центрального водоснабжения. Однако решения по их созданию должны приниматься только после сравнительного анализа эффективности их эксплуатации в сравнении с системами индивидуального или кустового водоснабжения.

Для населенных пунктов, где централизованная система водоснабжения отсутствует, возможно, как промежуточный вариант, строительство водозабора и уличной сети с колонками за счет централизованных финансовых средств. На последующем этапе можно выполнять подключение к этой сети отдельных домов вдоль улицы за счет финансовых средств владельцев этих домов.

ГП Поселения на расчетный срок запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов:

первоочередные мероприятия – приведение процесса недропользования на территории Поселения к нормам действующего законодательства РФ:

- определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Роспотребнадзор);

- получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах". Лицензии на недропользование выдает Отдел геологии и лицензирования по Тверской области Тверьнедра (г.Тверь) Федерального агентства по недропользованию Роснедра;

- тампонирование недействующих артезианских скважин. Тампонирование артезианских скважин производится в соответствии с проектом. Разработка проектной документации и производство работ по тампонированию производится за счет владельцев артезианских скважин;

в период до 2020 года:

- запланированы мероприятия по развитию водоснабжения в населенных пунктах д.Бабье и д.Цирибушево;

-  реконструкция объектов водоснабжения, расположенных в с.Выдропужск, д.Вешки и д.Заболотье.

в период до 2030 года:

- строительство сетей водоснабжения в д. Дядькино, д.Пестово, д.Мышлятино, д.Пень  и д.Добрыни.

В общем случае, для развития систем водоснабжения в Поселении должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением центров расселения населения от сетей водоснабжения;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах расселения населения;

- строительство в плотно застроенных населенных пунктах уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

- развитие систем кустового водоснабжения нескольких домов от автономных колодцев и скважин;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев и обеспечение их исправного технического состояния и норм санитарной защиты.

## Водоотведение

Сети централизованной канализации на территории Поселения отсутствуют.

При определении качества жизни в населенном пункте, развитие систем канализации обычно ставят на третье место после развития систем водо- и электроснабжения. Такой подход вполне адекватен для слабо освоенных территорий и населенных пунктов с низкой плотностью населения, где канализация может быть организована при помощи выгребных колодцев и дренажных систем.

В населенных пунктах с высокой плотностью жителей, решение о строительстве благоустроенного дома должно приниматься на основе внятного представления о способе канализации стоков, являющихся следствием обеспечения комфорта проживания. Это же правило касается условий размещения любого предприятия. К сожалению, организация систем водоотведения в настоящее время вышла из-под контроля и, в большинстве случаев, не выполняются даже элементарные нормативы. Поэтому в настоящее время, проблему водоотведения можно поставить на первое место.

Современные системы автономной и полуавтономной утилизации сточных вод, позволяют максимально приблизить качество жизни в сельских домах к городским квартирам. Такие системы размыкают круг банальных бытовых проблем, связанных с использованием моек, ванных комнат, туалетов, стиральных машин и прочих достижений современной индустрии поддержания чистоты жилища.

На основании анализа состояния систем канализации в Поселении был сделан вывод о том, что основная часть частных домовладений имеют выгребную или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации в Поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция, находящихся в аварийном состоянии, очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

ГП Поселения на расчетный срок запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоотведения населенных пунктов:

в период до 2020 года:

- запланированы мероприятия по строительству сетей водоотведения в населенных пунктах д.Бабье, с.Выдропужск, д.Заболотье и д.Цирибушево;

в период до 2030 года:

- строительство сетей водоотведения в д.Вешки, д.Дядькино, д.Пестово, д.Мышлятино, д.Пень  и д.Добрыни.

Развитие систем водоотведения в остальных населенных пунктах, в долгосрочной перспективе, необходимо проводить последовательно:

- на первом этапе выгребные ямы заменяются на системы автономной переработки стоков (септики + дренажные системы);

- на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные сооружения, и организуется вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин ассенизации;

- на третьем этапе строятся системы центральной канализации.

Организация систем центральной канализации должна проводиться в наиболее многочисленных и "приречных" населенных пунктах. В большинстве деревень Поселения на приусадебных участка площадью более 2000 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Для остальных населенных пунктов развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных, по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных и частных программ инвестирования проектов.

В строительных нормах и правилах Поселения должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.

В Поселении необходимо принять программу, которая позволяет максимально удешевить создание систем канализации. Такую программу можно реализовать на базе стандартизации систем водоотведения и организации частных фирм по установке и эксплуатации систем.

Эффективная утилизация стоков может быть организована за счет применения  экологически сбалансированных систем включения стоков в естественные циклы природопользования.  Для этого можно использовать:

- технологии подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и стоков;

- технологии разделения "белых" (душ, мойка) и "серых" (туалет) сточных вод с последующей раздельной фильтрацией и использованием в качестве технической воды и удобрений;

- технологии использования сточных вод для создания автоматических систем подкормки растений.

## Газоснабжение

Газоснабжение Поселения, как и всего Района, осуществляется от газораспределительной станции, расположенной на магистральном газопроводе Серпухов – Торжок – Санкт–Петербург вблизи с.Выдропужск.

Общая обеспеченность Поселения природным газом составляет 17%. Природный газ присутствует только в 1 из 24 СНП – селе Выдропужск, которое газифицировано природным газом на 48%.

Природный газ является не только наиболее экономически выгодным топливом, но еще и более удобным в использовании и экологически чистым. Наличие газового топлива позволяет:

- создать условия для более интенсивного развития экономики Поселения;

- значительно улучшить качество жизни сельского населения;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений.

В рамках программы газификации Района предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления;

- реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо.

Программа газоснабжения Поселения предусматривает следующую последовательность действий:

На первом этапе планируется:

- строительство межпоселкового газопровода ГРС Выдропужск – Заболотье протяженностью 8 250 м. В результате проводимых мероприятий газифицируется д.Заболотье. При строительстве газопровода ГРС Выдропужск – Заболотье необходимо предусмотреть возможность подключения к нему в перспективе, рекреационных населенных пунктов (Дядькино, Вешки, Пестово) по инициативе проживающих в них граждан;

- предполагается прокладка газопроводов низкого давления по населенным пунктам. В первую очередь это необходимо сделать в Цирибушево, т.к. межпоселковый газопровод к этому населенному пункту уже подведен;

- повышение уровня газификации центра Поселения села Выдропужск за счет строительства уличных газопроводов.

На втором этапе планируется:

- строительство межпоселкового газопровода Цирибушево – Бабье протяженностью 1100 м, газификация населенного пункта Бабье;

- строительство межпоселкового газопровода ГРС Выдропужск – Левошинка для обеспечения природным газом населенных пунктов Пеньковского СП, протяженность газопровода в границах Поселения составляет 4,7 км.

На третьем этапе газоснабжение Поселения ведется исходя из принципов инвестиционной привлекательности. На сегодняшний день, населенных пунктов, кроме вышеперечисленных, инвестиционно привлекательных для подведения природного газа в Поселении нет.

Следует учитывать возможные изменения в значимости тех или иных населенных пунктов. В первую очередь следует газифицировать населенные пункты, в которых наблюдаются положительные тенденции в динамике численности населения. Условием газификации того или иного населенного пункта является соответствующее обоснование его значимости главой Поселения.

Таблица 2.7.4.1. Характеристика проектируемых объектов газоснабжения

| № п.п. | Название населенного пункта | Количество подключаемых домов и квартир | Развитие сетей газоснабжения на 1 этапе | Развитие сетей газоснабжения на 2 этапе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Выдропужск | 122 | строительство уличных газопроводов |  |
| 2 | д. Заболотье | 61 | строительство межпоселкового газопровода от ГРС "Выдропужск" |  |
| 3 | д. Цирибушево | 42 | строительство уличных газопроводов |  |
| 4 | д.Бабье | 53 |  | строительство межпоселкового газопровода от д.Цирибушево |

По итогам осуществления данной программы, уровень газификации Поселения повысится до 58%.

Для остальных населенных пунктов рекомендуется баллонное газоснабжение и традиционное дровяное отопление, которое экономически увязывается с проведением рубок ухода.

## Теплоснабжение

Котельные на территории Поселения представлены:

- одной котельной малой мощности (до 20 гкал/час, топливо – природный газ), отапливающей здание администрации Поселения (а так же здание ФАПа);

- двумя котельными средней мощности (от 20 до 100 гкал/час), отапливающими школу (топливо – дрова) и дом интернат (жидкое топливо).

Все котельные расположены в центре Поселения – селе Выдропужск.

В перспективе до 2030 года в Поселении не ожидается значительного увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в строительстве групповых котельных и сетей центрального теплоснабжения. Современные технологии позволяют создать автономные системы отопления и горячего водоснабжения для объектов любого масштаба.

Создание систем центрального теплоснабжения с протяженными теплотрассами возможно лишь в условиях индустриализации населенных пунктов. Обычно это делается для организации теплоснабжения близко расположенных общественных зданий, многоэтажных домов и предприятий. В любом случае, проекты создания таких систем должны обязательно проходить через экспертную оценку эффективности их использования.

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Поселении следующие:

- в целях повышения надежности теплоснабжения и охраны окружающей среды, по мере строительства сетей газоснабжения, необходимо осуществлять перевод существующих котельных на природный газ с установкой современных котлов, имеющих высокий уровень КПД и отвечающих экологическим нормативам;

- в целях предупреждения необоснованных потерь тепла необходимо провести реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции;

- в целях организации коммерческого учета тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей;

- в населенных пунктах, где газоснабжение предполагается в отдаленной перспективе или не планируется вообще, следует внедрять вместо угля и дров современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки;

- основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

## Связь

На территории Поселения автоматические телефонные станции (далее АТС) расположены в 2 населенных пунктах – селе Выдропужск и деревне Заболотье. Уровень телефонизации населенных пунктов Поселения составляет 83%. Полностью отсутствует телефонная связь в 4 сельских населенных пунктах. В тоже время, вся территория Поселения охвачена зонами действия сотовых операторов связи. Таким образом, проблем с телефонной связью нет.

Основная проблема Поселения в части развития телекоммуникаций – отсутствие легкого и быстрого доступа в сеть Интернет. Как следствие, территория теряет значительную долю своей привлекательности для инвестиций, связанных с механизмами работы постиндустриального общества. Организация легкого доступа в Интернет, позволит создать в Поселении условия для работы ряда городских дистанционных сотрудников, конечным результатом работы которых являются электронные продукты. В результате Поселение сможет развиваться за счет деурбанистической миграции образованного, городского населения в сельскую местность. Наиболее перспективными населенными пунктами для подключения к Интернету являются рекреационные (дачные) поселки.

На территории Поселения расположены два почтовых отделения ФГУП Почта России:

- почтовое отделение 171174, село Выдропужск;

- почтовое отделение 171177, деревня Заболотье.

Развитие средств телефонной связи в Поселении возможно в следующих направлениях:

- обеспечить 100% населения оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в каждом населенном пункте (В соответствии с программой ОАО "ЦентрТелеком" в 2008 году все населенные пункты должны были быть обеспечены беспроводными таксофонами, а аналоговые сельские АТС должны быть заменены на цифровые);

- дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

- развитие существующих сетей телефонной связи в населенных пунктах с высокой численностью населения путем увеличения количества абонентов;

- обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

Развитие прочих средств связи предполагает:

- расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

- подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

- развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2015 году на цифровое вещание.

## Утилизация отходов

Под термином "отходы" следует понимать твердые бытовые отходы (ТБО) и приравненные к ним, образующиеся у населения и организаций.

В соответствии с действующим законодательством (Федеральный Закон N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления") и сложившейся практикой роли участников деятельности по утилизации ТБО распределяются в муниципальных районах Тверской области в основном следующим образом:

Муниципальные или частные коммунальные предприятия:

- непосредственно сбор, вывоз и захоронение ТБО;

- эксплуатация свалок;

- оборудование и содержание площадок сбора ТБО;

- сбор платы за утилизацию ТБО от населения и организаций;

- учет объемов собранных, вывезенных и захороненных ТБО;

- расчет тарифов на сбор, вывоз и утилизацию ТБО;

- экологический мониторинг свалок и зон их влияния.

Органы местного самоуправления:

- финансирование работ по утилизации ТБО;

- выделение земельных участков под объекты захоронения ТБО;

- организация работ по сбору и вывозу ТБО с территории населенных пунктов, захоронению ТБО;

- утверждение норм накопления ТБО;

- утверждение ставок и тарифов на сбор, вывоз и захоронение ТБО.

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области:

- осуществление государственного экологического контроля объектов захоронения ТБО;

- организация работ по ликвидации несанкционированных свалок;

- организация работы по разработке региональной системы управления отходами;

- разработка проектов нормативных и правовых актов Тверской области, регулирующих деятельность по обращению с ТБО.

Анализ состояния систем утилизации ТБО показал, что Поселение испытывает большие трудности по организации вывоза мусора. Это касается и жилых зон индустриальных населенных пунктов, и рекреационных (дачных) поселков, и прибрежных территорий и мест массового отдыха неорганизованных туристов и таких же неорганизованных местных жителей. Следствием отсутствия внятной программы сбора и утилизации ТБО являются повсеместно существующие несанкционированные свалки.

Единственная санкционированная свалка бытового мусора, использующаяся для нужд пгт Спирово и Спировского района, на сегодняшний день еще не исчерпала свои возможности.

Санкционированная свалка бытового мусора расположена в Пеньковском СП. Расстояние от свалки до центра Поселения с.Выдропужск составляет 18,8 км.

На территории Поселения расположены 2 несанкционированные свалки:

- в 200-х метрах севернее д.Заболотье;

- на востоке с.Выдропужск, в 200-х метрах от автодороги Выдропужск - Спирово.

Несанкционированная свалка в районе с.Выдропужск, расположена на территории Спировского государственного зоологического (охотничьего) заказника. Действующее законодательство не допускает размещение подобных объектов (свалка бытовых отходов) в границах особо охраняемых природных территорий. Необходимо провести мероприятия по закрытию указанной несанкционированной свалки, вывозу мусора с нее на действующий полигон ТБО и дальнейшей рекультивации земельного участка.

В отношении свалки в районе д.Заболотье, необходимо проведение мероприятий по обустройству места свалки в соответствии с требованиями законодательства. В частности необходимо провести природоохранные мероприятия (оканавливание), направленные на уменьшение неблагоприятного воздействия свалки на окружающую среду.

Проектирование новых полигонов в Районе связано с долгосрочной перспективой развития системы утилизации ТБО муниципального образования. В СТП Района предполагается создание двух полигонов ТБО. Оба проектируемых полигона ТБО расположены вне границ Поселения.

Мероприятия по развитию системы сбора и утилизации ТБО в Поселении:

  - проведение мероприятий по усовершенствованию санкционированных полигонов твердых бытовых отходов (оканавливание, укрепление грунтов, вывешивание аншлагов);

  - обустройство мест для приема ТБО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора, организация мобильного вывоза мусора непосредственно от частных домов;

  - установка контейнеров для сбора ТБО в местах массового отдыха граждан;

  - организация обслуживания мест сбора ТБО;

  - организация муниципального парка машин нормативным количеством уборочных единиц;

  - своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

  - регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок, в том числе с привлечением экологической милиции;

  - организация собственных (автономных) полигонов ТБО в удаленных, малочисленных и труднодоступных населенных пунктах;

  - введение элементов финансового поощрения добровольных бригад, собирающих несанкционированно складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТБО (подобно тому, как это происходит в случае сбора металлолома или стеклотары).

Учитывая то, что в настоящее время вывоз мусора становится нормальным прибыльным делом, необходимо содействовать выходу на этот рынок индивидуальных предпринимателей. За счет этого появится конкуренция и можно ожидать снижения стоимости утилизации отходов. В качестве стартовых площадок для индивидуальных предпринимателей могут быть объекты сбора, накопления и хранения ТБО на специально обустроенных площадках при населенных пунктах, а также организация вывоза ТБО на районные полигоны для захоронения.

# Положения по эффективному использованию земельного фонда

Состояние земельного фонда Поселения можно оценить как удовлетворительное. В настоящий момент структура земельного фонда Поселения "оптимизирована" под сельскохозяйственное и природоохранное использование.

В структуре земельного фонда можно выделить ряд черт, которые способствуют социально-экономическому развитию Поселения. К ним относятся:

- значительная площадь земель сельскохозяйственного назначения, статус и назначение которых могут быть изменены в соответствии с будущей стратегией развития территорий;

- значительная площадь ценных сельскохозяйственных земель, которые могут быть использованы для развития сельского хозяйства;

- значительная площадь историко-культурных земель, которые могут быть использованы для развития традиционных форм землепользования и развития туризма и рекреации.

К отрицательным параметрам структуры земельного фонда поселения можно отнести:

- значительную долю земель, на которых действуют ограничения, затрудняющие градостроительное и индустриально-экономическое освоение территорий. К ним относятся земли занятые защитными лесами, особо ценными сельхозугодьями, а также водоохранные, санитарно-защитные и пр. зоны.

Результаты анализа земельного фонда Поселения стали основой для проведения функционального зонирования, которое позволяет более эффективно использовать земельные ресурсы территории для ее социально-экономического развития.

## Функциональное зонирование территории

Проект функционального зонирования Поселения разрабатывался с учетом создания в нем возможностей для развития промышленного, логистического, сельскохозяйственного и рекреационного потенциалов.

Определение состава функциональных зон проводилось с учетом положений Градостроительного и Земельного кодексов, а так же на основании идей, сценариев и моделей развития, территориальных социально-экономических кластеров. В соответствии с этими идеями территория Поселения представляет собой индустриально-рекреационную часть Спировского кластера, развитие которого можно рекомендовать по следующим направлениям:

- развитие индустриальных систем наиболее эффективно в многонаселенных пунктах и вдоль федеральной автодороги Москва – Санкт-Петербург;

- развитие постиндустриальных систем рекомендовано для населенных пунктов и территорий, которые пригодны для организации рекреационных поселков;

- развитие традиционного землепользования в Поселении маловероятно.

В качестве базовых принципов функционального зонирования были использованы представления об основных формах социально-экономической деятельности человека и степени его воздействия на окружающую среду. В соответствии с этим  были определены следующие виды функциональных зон, в общем случае выделяемых в границах сельских поселений:

- селитебная, включающая подзоны:

  - интенсивного освоения (максимально допустимого искусственного преобразования окружающей природной среды);

  - экстенсивного освоения (незначительного искусственного преобразования окружающей природной среды);

- рекреационная, включающая подзоны:

  - размещения объектов отдыха и туризма;

  - сохранения и использования существующих ландшафтов;

- производственно-инфраструктурная;

- сельскохозяйственная;

- лесохозяйственная;

- особо охраняемая;

- резервная.

В таблице 2.8.1.1. изложены основные требования к территориям, включаемым в различные функциональные зоны, и приведены основные виды разрешенного использования земельных участков в составе функциональных зон.

Таблица 2.8.1.1. Правила выделения функциональных зон и основные виды разрешенного использования земельных участков в составе функциональных зон

| Виды зон функционального зонирования сельских поселений | Функциональные зоны выделяются на территориях: | Основные виды разрешенного использования земельных участков в составе функциональных зон |
| --- | --- | --- |
| 1. Селитебная функциональная зона – подзона интенсивного освоения | 1) существующих земель жизнеспособных населенных пунктов с постоянным населением более 30% | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель населенных пунктов |
|  | 2) планируемого строительства населенных пунктов и городов |  |
|  | 3) планируемого строительства площадных пригородных коттеджных поселков с размерами участков менее 1500 кв.м, на которых невозможно сохранить основные элементы естественной среды |  |
| 2. Селитебная функциональная зона – подзона экстенсивного освоения | 1) планируемого строительства рекреационных поселков с участками более 1500 кв.м, на которых сохраняются элементы естественной среды | 1) организация частного и коллективного рекреационного проживания населения |
|  | 2) существующих земель вымирающих населенных пунктов с постоянным населением менее 30% | 2) организация отдыха граждан, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности |
|  | 3) с разнообразным ландшафтом, развитым мезорельефом, высокой мозаичностью лесных насаждений, поблизости от водоемов, при соблюдении норм водного кодекса | 3) ведение приусадебного садово-огородного хозяйства |
|  | 4) лесного фонда, при соблюдении лесного законодательства, градостроительных норм и СНиПов (лесные дачи) | 4) ведение традиционного сельского и промыслового хозяйства в масштабе хуторов и фермерства |
|  |  | 5) организация агротуризма |
|  |  | 6) организация инфраструктуры обслуживания рекреационного населения |
|  |  | 7) постиндустриальные виды деятельности |
| 3. Рекреационная функциональная зона – подзона размещения объектов отдыха и туризма | 1) близких к городам и ПГТ для организации массового отдыха горожан на природе | 1) ведение традиционного промыслового и сельского хозяйства на базе кордонов в рамках основных ограничений |
|  | 2) с наиболее разнообразным и красивым ландшафтом | 2) организация индивидуальных агротуристических хозяйств |
|  | 3) близких к водоемам для организации отдыха на воде | 3) дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты и иные элементы деятельности и преобразований, характерные для рекреационных территорий по законодательству РФ |
|  | 4) преимущественно расположенных с наветренной стороны от промышленных зон | 4) виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для земель лесного фонда |
| 4. Рекреационная функциональная зона – подзона сохранения и использования существующих ландшафтов | 1) близких к городам и ПГТ для организации массового отдыха горожан на природе | 1) зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами |
|  | 2) близких к рекреационным населенным пунктам, для сохранения качества ландшафта и рекреационной привлекательности населенных пунктов, а так же для предотвращения сплошной рекреационно-селитебной застройки | 2) виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для защитных лесов |
|  | 3) с наиболее разнообразным и красивым ландшафтом | 3) виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель особо охраняемых территорий и объектов |
|  | 4) в буферных зонах, где необходимо отделить жилую застройку от производственных зон, ценные природные комплексы от источников загрязнения окружающей среды и антропогенного воздействия |  |
|  | 5) близких к водоемам для защиты водоохранной зоны, обеспечения равной доступности подхода граждан к водоемам, сохранения красоты и эстетического преобразования прибрежных ландшафтов |  |
|  | 6) преимущественно расположенных с наветренной стороны от промышленных зон |  |
| 5. Производственно-инфраструктурная функциональная зона | 1) существующих земель промышленности и иного специального назначения | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель промышленного и иного специального назначения |
|  | 2) планируемого строительства предприятий |  |
|  | 3) планируемого строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры |  |
|  | 4) планируемого размещения СЗЗ и других охранных зон |  |
|  | 5) планируемого размещения объектов специального назначения (полигонов захоронения ТБО, кладбищ, скотомогильников и т.п.) |  |
| 6. Сельскохозяйственная функциональная зона | 1) определенных законодательством РФ для категории земель сельскохозяйственного назначения | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель сельскохозяйственного назначения |
|  | 2) планируемого размещения наделов для ведения личного садово-огородного хозяйства без строительства сооружений |  |
| 7. Лесохозяйственная функциональная зона | 1) земли, покрытые лесной растительностью | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для земель лесного фонда |
|  | 2) земли, не покрытые лесом, предназначенные для восстановления лесов |  |
|  | 3) земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства |  |
| 8. Особо охраняемая функциональная зона | Определенных законодательством РФ для категории земель ООТ | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель особо охраняемых территорий и объектов |
|  |  | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для особо защитных участков леса в составе земель лесного фонда |
| 9. Резервная функциональная зона | 1) земли запаса | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель запаса |
|  | 2) земли, резервируемые для объектов капитального строительства и (или) образования особых экономических зон | Виды деятельности, регламентируемые законодательством РФ в зависимости от назначения резервируемых земель |
|  | 3) заброшенные земли населенных пунктов, вышедшие из социально-экономического оборота | Виды деятельности, регламентированные органами местного самоуправления |

В соответствии с Законом о введении в действие Градостроительного кодекса (Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ), с 1 января 2012 года, решения о переводе земель из одной категории в другую и о подготовке документации по планировке территории принимаются при условии наличия документов территориального планирования. Суть данной нормы заключается в первичной проверке соответствия функциональному зонированию территории, принятому в ГП Поселения, новой категории земельного участка, либо возможности составления проекта планировки территории под его новое функциональное назначение.

Здесь пересекаются следующие понятия:

- функциональные зоны – в рамках Генерального плана;

- территориальные зоны – в рамках Правил землепользования и застройки (ПЗЗ);

- категории земель – в рамках Земельного кодекса (ЗК).

В таблице 2.8.1.2 дана взаимосвязь этих понятий. При помощи данных таблицы в отношении земельных участков, относящихся к той или иной функциональной зоне, определяется: в какую категорию земель возможен перевод земельного участка и к какой территориальной зоне может быть отнесен земельный участок.

Таблица 2.8.1.2. Взаимосвязь функционального зонирования территории с делением земель на категории по ЗК РФ и с территориальным зонированием в составе ПЗЗ

| Виды зон функционального зонирования сельских поселений | Состав функциональной зоны, определенный на основе структуры категорий земель Земельного кодекса | Состав функциональной зоны, определенный на основе территориальных зон Градостроительного кодекса |
| --- | --- | --- |
|  | категории земель | состав категории | территориальные зоны | состав территориальных зон |
| 1. Селитебная функциональная зона – подзона интенсивного освоения | 2. Земли населенных пунктов | 2.1. Жилые зоны | 1. Жилые зоны | 1.1. зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
|  |  | 2.2. Общественно-деловые зоны |  | 1.2. зоны застройки малоэтажными жилыми домами |
|  |  | 2.3. Производственные зоны |  | 1.3. зоны застройки среднеэтажными жилыми домами |
|  |  | 2.4. Зоны инженерных и транспортных инфраструктур |  | 1.4. зоны застройки многоэтажными жилыми домами |
|  |  | 2.5. Рекреационные зоны |  | 1.5. зоны жилой застройки иных видов |
|  |  | 2.6. Зоны сельскохозяйственного использования | 2. Общественно-деловые зоны | 2.1. зоны делового, общественного и коммерческого назначения |
|  |  | 2.7. Зоны специального назначения |  | 2.2. зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения |
|  |  | 2.8. Зоны военных объектов |  | 2.4. общественно-деловые зоны иных видов |
|  |  | 2.9. Иные территориальные зоны |  |  |
|  |  | 2.11. Участки общего пользования |  |  |
| 2. Селитебная функциональная зона – подзона экстенсивного освоения | 1. Земли сельскохозяйствен-ного назначения | 1.5. Фонд перераспределения земель | 1. Жилые зоны | 1.1. зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 2. Земли населенных пунктов | 2.1. Жилые зоны |  |  |
|  |  | 2.5. Рекреационные зоны |  |  |
|  |  | 2.6. Зоны сельскохозяйственного использования | 4. Зоны сельскохозяйст-венного использования | 4.3. зоны, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.4. Земли рекреационного назначения | 5. Рекреационные зоны | 5.2. зоны в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятия физической культурой и спортом |
|  | 5. Земли лесного фонда | 5.1. Защитные леса |  |  |
|  |  | 5.3. Эксплуатационные леса |  |  |
|  |  | 5.4. Резервные леса |  |  |
| 3. Рекреационная функциональная зона – подзона размещения объектов отдыха и туризма | 2. Земли населенных пунктов | 2.5. Рекреационные зоны | 5. Рекреационные зоны | 5.2. зоны в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятия физической культурой и спортом |
|  |  | 2.10. Пригородные зоны |  |  |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.4. Земли рекреационного назначения | 6. Зоны особо охраняемых территорий | 6.4. зоны особого рекреационного и оздоровительного значения |
|  | 5. Земли лесного фонда | 5.1. Защитные леса |  |  |
|  |  | 5.3. Эксплуатационные леса |  |  |
|  |  | 5.4. Резервные леса |  |  |
| 4. Рекреационная функциональная зона – подзона сохранения и использования существующих ландшафтов | 2. Земли населенных пунктов | 2.5. Рекреационные зоны | 5. Рекреационные зоны | 5.1. зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.4. Земли рекреационного назначения | 6. Зоны особо охраняемых территорий | 6.1. зоны особого природоохранного значения |
|  | 5. Земли лесного фонда | 5.1. Защитные леса |  | 6.4. зоны особого рекреационного и оздоровительного значения |
|  |  | 5.3. Эксплуатационные леса |  |  |
|  |  | 5.4. Резервные леса |  |  |
| 5. Производственно-инфраструктурная функциональная зона | 3. Земли промышленности и иного специального назначения | 3.1. Земли промышленности | 3. Производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 3.1. коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли |
|  |  | 3.2. Земли энергетики |  | 3.2. производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду |
|  |  | 3.3. Земли транспорта |  | 3.3. иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур |
|  |  | 3.4. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 7. Зоны специального назначения | 7.1. зоны занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками |
|  |  | 3.5. Земли для обеспечения космической деятельности |  | 7.2. зоны объектов размещения отходов потребления |
|  |  | 3.6. Земли обороны и безопасности |  | 7.3. зоны иных объектов |
|  |  | 3.7. Земли иного специального назначения | 8. Зоны военных и специальных объектов | 8.1. зоны объектов обороны и обеспечения государственной безопасности |
|  | 6. Земли водного фонда | 6.2. Земли занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах | 2. Общественно-деловые зоны | 2.3. зоны обслуживания объектов предпринимательской деятельности |
|  |  |  |  | 2.4. общественно-деловые зоны иных видов |
| 6. Сельско-хозяйственная функциональная зона | 1. Земли сельскохозяйствен-ного назначения | 1.1. Сельскохозяйственные угодья | 4. Зоны сельскохозяйствен-ного использования | 4.1. зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) |
|  |  | 1.2. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья |  | 4.2. зоны, занятые объектами или предназначенные для развития объектов сельскохозяйственного назначения |
|  |  | 1.3. Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами |  | 4.3. зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства 4.4. зоны, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства |
|  |  | 1.4. Земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |
|  |  | 1.5. Фонд перераспределения земель |  |  |
| 7. Лесохозяйственная функциональная зона | 5. Земли лесного фонда | 5.1. Защитные леса | не предусмотрены | не предусмотрены |
|  |  | 5.3. Эксплуатационные леса |  |  |
|  |  | 5.4. Резервные леса |  |  |
| 8. Особо охраняемая функциональная зона | 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.1. Земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) | 6. Зоны особо охраняемых территорий | 6.1. зоны особого природоохранного значения |
|  |  | 4.2. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов |  | 6.2. зоны особого историко-культурного значения |
|  |  | 4.3. Земли природоохранного назначения |  | 6.3. зоны особого научного значения |
|  |  | 4.5. Земли историко-культурного назначения |  | 6.4. зоны особого рекреационного и оздоровительного значения |
|  |  | 4.6. Иные особо ценные земли |  |  |
|  | 5. Земли лесного фонда | 5.2. Особо защитные участки лесов |  |  |
| 9. Резервная функциональная зона | Категория определяется в зависимости от цели резервирования земель | 9. Иные зоны | 9.1. зоны, устанавливаемые органом местного самоуправления |
|  |  | Территориальные зоны устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории |

Результаты функционального зонирования территории Поселения представлены на Схеме функциональных зон и в таблице 2.8.1.3.

Рекомендуемый проект функционального зонирования Поселения позволяет:

- развивать на территории многоукладные социально-экономические системы;

- использовать земельные ресурсы Поселения для развития индустрии рекреации и туризма;

- развивать традиционное и индустриальное сельское хозяйство;

- использовать пригородные промышленные зоны и транспортные коридоры для развития индустриальных форм деятельности;

- сохранить водоохранные свойства лесных территорий;

- сохранить историко-культурный потенциал Поселения;

- вносить обоснованные изменения в структуру земельного фонда Поселения.

Таблица 2.8.1.3. Функциональные зоны в границах Поселения

| № | Вид функциональной зоны | Площадь, га | Назначение | Описание | Прим./Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервная | 22 | Проектируемая промышленная площадка | Зона примыкает к северо-западной границе нп Выдропужск |  |
| 2 | Резервная | 215,4 | Под строительство скоростной автомобильной магистрали "Москва – Санкт Петербург" | Зона пересекает поселение с северо-запада на юго-восток, проходит северо-восточнее нп Зоболотье. Ширина зоны 125 м в каждую сторону от трассы автомагистрали |  |
| 3 | Резервная | 79,3 | Под строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Санкт-Петербург" | Зона ограничений использования территорий, расположенная вдоль железной дороги. Зона пересекает поселение на юго-западной окраине. Ширина зоны 250 м в каждую сторону от трассы железнодорожной магистрали |  |
| 4 | Резервная | 83,7 | Проектируемая промышленная площадка | Зона расположена в 50 м западнее нп Выдропужск, примыкает к автомагистрали М-10 "Москва - Санкт-Петербург" |  |
| 5 | Резервная | 83,4 | Под развитие земель населенных пунктов | Зона примыкает к юго-восточной границе нп Выдропужск |  |
| Итого | Резервные | 483,8 |  |
| 1 | Селитебная (интенсивного освоения) | 22,2 | Постоянное проживание людей в нп Цирибушево | Зона занимает территорию нп Цирибушево |  |
| 2 | Селитебная (интенсивного освоения) | 222,1 | Постоянное проживание людей в нп Выдропужск, нп Черенково | Зона занимает территории нп Выдропужск, Черенково и земельные участки, площадью 55 га, расположеные на севере нп Выдропужск |  |
| 3 | Селитебная (интенсивного освоения) | 64,4 | Постоянное проживание людей в нп Заболотье | Зона занимает территорию нп Заболотье |  |
| Итого | Селитебные (интенсивного освоения) | 308,7 |  |
| 1 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 34,3 | Рекреационное проживание людей в нп Локтево | Зона занимает территорию нп Локтево (9,4 га) и земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения: - площадью 24,9 га, примыкающий к северной границе на Локтево |  |
| 2 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 9,6 | Рекреационное проживание людей в нп Яковцево | Зона занимает территорию нп Яковцево (7,7 га) и земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения: - площадью 1,4 га, примыкающий к северо-восточной границе нп Яковцево - площадью 0,5 га, примыкающий к юго-восточной границе нп Яковцево |  |
| 3 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 7,7 | Рекреационное проживание людей в нп Юхово | Зона занимает территорию нп Юхово (3,4 га) и земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения: - площадью 1 га, примыкающий к западной границе нп Юхово - площадью 3,3 га, примыкающий к восточной границе нп Юхово |  |
| 4 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 340,3 | Рекреационное проживание людей в нп Бабье | Зона занимает территорию нп Бабье (36,8 га) и земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения: - площадью 81,8 га, примыкающий к западной границе нп Бабье - площадью 129,9 га, примыкающий к восточной границе нп Бабье - площадью 88,3 га, расположенный в 330 м южнее нп Бабье - площадью 3,5 га, примыкающий к южной границе нп Бабье |  |
| 5 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 8,8 | Рекреационное проживание людей в нп Лукино | Зона занимает территорию нп Лукино (5,1 га) и земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения: - площадью 3,7 га, примыкающий к восточной границе нп Лукино |  |
| 6 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 284,3 | Рекреационное проживание людей в нп Пестово, нп Вешки | Зона занимает территорию нп Пестово (8,7 га), нп Вешки (22 га) и земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения, площадью: - 87,4 га, расположенный между нп Пестово и нп Вешки - 166,2 га, примыкающий к западной и южной границам нп Вешки |  |
| 7 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 12,7 | Рекреационное проживание людей в нп Дядькино | Зона занимает территорию нп Дядькино (9,6 га) и земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения: - площадью 2,8 га, примыкающий к юго-западной границе нп Дядькино - площадью 0,3 га, расположенный в восточной части нп Дядькино |  |
| 8 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 3,5 | Рекреационное проживание людей в нп Будовка | Зона занимает территорию нп Будовка |  |
| 9 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 3,9 | Рекреационное проживание людей в нп Рачково | Зона занимает территорию нп Рачково |  |
| 10 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 7,4 | Рекреационное проживание людей в нп Стройково | Зона занимает территорию нп Стройково |  |
| 11 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 5,3 | Рекреационное проживание людей в нп Борлино | Зона занимает территорию нп Борлино |  |
| 12 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 20,4 | Рекреационное проживание людей в нп Дубровка | Зона занимает территорию нп Дубровка (14,3 га) и земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения: - площадью 5,4 г, примыкающий к юго-западной границе нп Дубровка - площадью 0,7 га, примыкающий к восточной границе нп Дубровка |  |
| 13 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 0,4 | Рекреационное проживание людей в нп Новая Дубровка | Зона занимает территорию нп Новая Дубровка |  |
| 14 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 18,5 | Рекреационное проживание людей в нп Горки | Зона занимает территорию нп Горки (8,7 га) и земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения: - площадью 2 га, примыкающий к северо-восточной границе нп Горки - площадью 2,4 га, примыкающий к юго-западной границе нп Горки - площадью 5,4 га, примыкающий к северной границе нп Горки |  |
| 15 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 26,2 | Рекреационное проживание людей в нп Добрыни | Зона занимает территорию нп Добрыни |  |
| 16 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 16,4 | Рекреационное проживание людей в нп Мышлятино | Зона занимает территорию нп Мышлятино (11,8 га) и земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения: - площадью 1,4 га, примыкающий к северной границе нп Мышлятино - площадью 3,2 га, примыкающий к востоной границе нп Мышлятино |  |
| 17 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 38,9 | Рекреационное проживание людей в нп Пень | Зона занимает территорию нп Пень (22,2 га) и земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения: - площадью 15,4 га, примыкающий к восточной границе нп Пень - площадью 1,3 га, расположенный в северной части нп Пень |  |
| 18 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 9,2 | Рекреационное проживание людей в нп Ладеньково | Зона занимает территорию нп Ладеньково и земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения: - площадью 2,2 га, примыкающий к западной границе нп Ладеньково |  |
| Итого | Селитебные (экстенсивного освоения) | 847,8 |  |
| 1 | Рекреационная (сохранение и использование существующих ландшафтов) | 32,6 | Для массового отдыха людей, обустройство пляжа | Зона примыкает к северной границе нп Бабье, расположена вдоль правого берега р. Тверца |  |
| 2 | Рекреационная (сохранение и использование существующих ландшафтов) | 197,2 | Для массового отдыха людей, обустройство пляжа | Зона примыкает к южной границе нп Бабье, расположена в долине р. Тверца |  |
| 3 | Рекреационная (сохранение и использование существующих ландшафтов) | 42,8 | Для массового отдыха людей | Зона расположена в долине р. Мал. Тигма, между нп Бабье и Цирибушево |  |
| 4 | Рекреационная (сохранение и использование существующих ландшафтов) | 39,8 | Для массового отдыха людей, обустройство пляжа | Зона примыкает к северной границе нп Выдропужск, расположена в долине р. Тверца |  |
| 5 | Рекреационная (сохранение и использование существующих ландшафтов) | 20,2 | Для массового отдыха людей | Зона примыкает к северной границе нп Вешки, находится в 330 м южнее нп Пестово |  |
| 6 | Рекреационная (сохранение и использование существующих ландшафтов) | 71 | Для массового отдыха людей, обустройство пляжа | Зона примыкает к восточной границе нп Вешки, расположена вдоль правого берега р. Тверца |  |
| Итого | Рекреационные (сохранение и использование существующих ландшафтов) | 403,6 |  |  |  |
| 1 | Рекреационная (размещение объектов отдыха и туризма) | 0,9 | Для организации спортивно-оздоровительной базы | Зона расположена в 750 м юго-восточнее нп Выдропужск, вдоль левого берега р. Тверца. Включает часть земельного участка категории земель промышленности: KN 69:31:0000016:106 |  |
| 2 | Рекреационная (размещение объектов отдыха и туризма) | 3 | Для организации базы отдыха | Зона расположена в устье р. Бол. Тигма. Включает земельный участок с KN 69:31:0000016:1540 |  |
| 3 | Рекреационная (размещение объектов отдыха и туризма) | 2,3 | Для организации базы отдыха | Зона расположена в устье р. Бол. Тигма. Включает земельный участок с KN 69:31:0000016:1538 |  |
| Итого | Рекреационная (размещение объектов отдыха и туризма) | 6,2 |  |
| 1 | Производственно-инфраструктурная | 9,2 | Месторождение строительного песка "Яковцево" | Зона расположена в 1330 м севернее нп Яковцево | Перевод земельного участка, площадью 9,2 га, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 2 | Производственно-инфраструктурная | 20,4 | ЛЭП (330 кВ) | Зона расположена на севере поселения, пересекает поселение с северо-запада на восток |  |
| 3 | Производственно-инфраструктурная | 9,9 | ЛЭП (110 кВ) | Зона расположена на севере поселения, пересекает поселение с запада на восток |  |
| 4 | Производственно-инфраструктурная | 2,8 | Кладбище | Зона расположена в 60 м южнее нп Бабье | Перевод земельного участка, площадью 2,8 га, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 5 | Производственно-инфраструктурная | 1,4 | Кладбище | Зона расположена в нп Выдропужск |  |
| 6 | Производственно-инфраструктурная | 0,5 | Кладбище | Зона расположена в 350 м к северо-востоку от нп Новая Дубровка | Перевод земельного участка, площадью 0,5 га, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 7 | Производственно-инфраструктурная | 29 | Перспективная промышленная площадка | Зона расположена вдоль автодороги "Спирово - Добрыни ", включает земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения: KN 69:31:0000016:260 KN 69:31:0000016:261 KN 69:31:0000016:262 |  |
| 8 | Производственно-инфраструктурная | 124,4 | Перспективная промышленная площадка | Зона примыкает к северо-западной границе нп Выдропужск, расположена вдоль трассы автомагистрали М-10 "Москва - Санкт Петербург". Включает земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения: KN 69:31:0000016:98 KN 69:31:0000016:229 KN 69:31:0000016:230 KN 69:31:0000016:231 KN 69:31:0000016:232 KN 69:31:0000016:233 KN 69:31:0000016:290 |  |
| 9 | Производственно-инфраструктурная | 11,4 | Проектируемая промышленная площадка | Зона расположена в 30 м западнее нп Выдропужск, вдоль трассы автомагистрали М-10 "Москва - Санкт Петербург" |  |
| 10 | Производственно-инфраструктурная | 4,9 | Размещение промышленных объектов, жилищно-коммунальных объектов | Зона расположена в нп Выдропужск |  |
| 11 | Производственно-инфраструктурная | 6,9 | Размещение промышленных объектов, жилищно-коммунальных объектов | Зона примыкает к юго-восточной границе нп Выдропужск |  |
| 12 | Производственно-инфраструктурная | 42,4 | "Выдропужское месторождение" строительного песка, перспективная производственная площадка | Зона расположена в 390 м западнее нп Выдропужск |  |
| 13 | Производственно-инфраструктурная | 1 | Для строительства придорожного сервиса и автозаправочного комплекса | Зона расположена на 268 км автомагистрали М-10 "Москва – Санкт Петербург". Включает земельный участок категории земель промышленности: KN 69:31:0000016:70 |  |
| 14 | Производственно-инфраструктурная | 36,3 | Для строительства и обслуживания ГРС-19 | Зона расположена в 80 м южнее нп Выдропужск, вдоль трассы автомагистрали М-10 "Москва – Санкт Петербург". Включает земельный участок категории земель промышленности: KN 69:31:0000016:2, KN 69:31:0000016:1499 KN 69:31:0000016:1500 KN 69:31:0000016:1501 KN 69:31:0000016:1502 KN 69:31:0000016:1503 KN 69:31:0000016:1504 KN 69:31:0000016:1505 KN 69:31:0000016:1506 KN 69:31:0000016:1507 Включает земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения: KN 69:31:0000016:196 KN 69:31:0000016:266 |  |
| 15 | Производственно-инфраструктурная | 16,6 | Для строительства придорожного сервиса и автозаправочного комплекса | Зона примыкает к южной границе нп Выдропужск, расположена вдоль трассы автомагистрали М-10 "Москва – Санкт Петербург". Включает земельные участки категории земель промышленности: KN 69:31:0000016:85 KN 69:31:0000016:166 KN 69:31:0000016:292 KN 69:31:0000016:1509 Включает земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения: KN 69:31:0000016:258 |  |
| 16 | Производственно-инфраструктурная | 253,6 | Земли обороны и безопасности | Зона расположена в 640 м юго-восточнее нп Выдропужск, с запада граничит с автомагистралью М-10 "Москва – Санкт Петербург" |  |
| 17 | Производственно-инфраструктурная | 0,2 | Полигон твердых бытовых отходов | Зона расположена в 210 м севернее нп Заболотье | Перевод земельного участка, площадью 0,2 га, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 18 | Производственно-инфраструктурная | 104,3 | Месторождение торфа "Выгородка" | Зона расположена в 210 м юго-восточнее нп Дядькино и в 1180 м юго-западнее нп Вешки | Перевод земельного участка, площадью 90,2 га, из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 19 | Производственно-инфраструктурная | 28,6 | Полоса отвода автомагистрали М-10 "Москва – Санкт Петербург" | Зона ограничений использования территорий, расположенная вдоль трассы автомагистрали. Ширина зоны 10 м в каждую сторону от трассы автомагистрали |  |
| 20 | Производственно-инфраструктурная | 94,8 | Зона ограничений использования территорий, связанная с эксплуатацией магистрального газопровода "Серпухов – Торжок – Санкт–Петербург", включает земли под строениями для эксплуатации газопровода | Зона пересекает территорию поселения с юго-востока на северо-запад, параллельно автомагистрали М-10 "Москва – Санкт Петербург". Вблизи села Выдропужск находится газораспределительная станция. Ширина зоны 25 м в каждую сторону от трассы газопровода. Включает земельные участки категории земель промышленности: KN 69:31:0000016:22, KN 69:31:0000016:118 по KN69:31:0000016:149 |  |
| 21 | Производственно-инфраструктурная | 4,3 | Месторождение ПГС "Добрыни" | Участок "Добрыни", 0,3 км западнее д. Добрыни, в 1 км.северо-запад. д.Мышлятино |  |
| 22 | Производственно-инфраструктурная | 15,2 | Для строительства кирпичного завода | Зона расположена в восточной части нп Выдропужск, вдоль а/д Выдропужск – Спирово, включает земельный участок KN 69:31:0160810:32 |  |
| Итого | Производственно-инфраструктурные | 818,1 |  |
| 1 | Сельскохозяйственные | 4109,7 | Зоны, предназначены для ведения сельского хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения и лесные земли, необходимые для ведения сельского хозяйства |  |
| Итого | Сельскохозяйственные | 4109,7 |  |
| 1 | Особо охраняемая | 4014,7 | Земли ОЗУ и ООПТ | Земли государственного лесного фонда (защитные леса), земли иного назначения |  |
| Итого | Особо охраняемые | 4014,7 |  |
| 1 | Лесохозяйственная | 10945,1 | Территории, предназначенные для ведения лесного хозяйства | Включают защитные и эксплуатационные леса | Ведение хозяйственной деятельности на территории зоны регламентируется Лесным кодексом РФ и другими нормативными актами |
| Итого | Лесохозяйственные | 10945,1 |  |

## Изменение структуры земельного фонда

Для земельного фонда Поселения характерно проявление ряда системных проблем в сфере землепользования, решение которых выходит за рамки генерального плана.

Первая системная проблема – отсутствие информации об основной массе земель различных категорий в государственном кадастре объектов недвижимости (ГКОН). В такой ситуации невозможно гарантировать точность определения границ и площадей земель различных категорий. Для внесения ясности в процесс управления земельным фондом Поселения, необходимо проведение межевания земель на всей его территории и внесение соответствующих дополнений и (при необходимости) изменений в ГКОН. Задача по межеванию территорий стоит перед собственниками земель. От администрации Поселения требуется проявление заинтересованности в скорейшем завершении процессов межевания и стимулирующее воздействие на землевладельцев.

Вторая системная проблема – основную часть земель сельхозназначения занимают леса. Согласно Распоряжению Администрации Тверской области № 562-ра от 27.11.2006 г. лесные земли Района площадью 30 466 га в составе земель сельскохозяйственного назначения должны быть переведены из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли лесного фонда" в 2007 г. Данный процесс еще не завершен и находится в ведении Торжокского лесничества.

Третья системная проблема – идентификация земель запаса. Информация о землях данной категории в ГКОН отсутствует. Территориальные районные отделения Роснедвижимости упразднены. Единственный уцелевший источник информации о землях запаса – ветхие карты-схемы землепользований бывших колхозов, прочесть которые без помощи бывших работников Роснедвижимости зачастую не представляется возможным. Между тем, земли запаса – это категория земель, использование которых запрещено законодательно. Администрации Поселения следует проявить инициативу в вопросе выявления границ территорий, относящихся к землям запаса, и постановке таких земель на кадастровый учет.

Четвертая системная проблема – отсутствие разработанных и утвержденных в надлежащем порядке проектов охранных зон объектов культурного наследия, устанавливающих границы их территорий и границы зон их охраны. Решение этой проблемы находится в ведении Росохранкультуры и Комитета по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. Для Поселения это означает использование земель в ближайшем окружении (в радиусе до нескольких километров) памятников истории и культуры "вслепую". До момента разработки и утверждения проектов охранных зон, администрации Поселения, при решении вопроса о выдаче разрешения на строительство на землях, территориально близких к объектам культурного наследия, следует проводить предметные консультации с Комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области с целью исключения случаев строительства на территории, которая вполне вероятно будет отнесена, либо к территории памятника, либо к зоне охраняемого ландшафта.

После решения вышеозначенных проблем необходимо будет внести изменения в ГП Поселения в части функционального зонирования территории.

Функциональное зонирование территории, являющееся отправной точкой в процессе изменения структуры земельного фонда Поселения, выполнено исходя из следующих общих принципов землепользования:

- выделение на наиболее рекреационно-востребованных территориях селитебных зон экстенсивного освоения и рекреационных зон, в пределах которых рекомендуется строительство жилых поселков рекреационного типа и объектов отдыха;

- выделение на прибрежных водоохранных территориях рекреационных и особоохраняемых зон с целью сохранения качества ландшафтов и экологической емкости среды. Это позволяет предотвратить сплошную застройку берегов водоемов;

- создание селитебных зон, позволяющих населенным пунктам развиваться в будущем;

- отнесение земель вдоль основных автомагистралей и вокруг крупных населенных пунктов к производственно-инфраструктурным зонам, позволяющим размещение объектов промышленности и предприятий, обслуживающих ЖКХ населенных пунктов Поселения;

- отнесение обширных территорий к сельскохозяйственным зонам с целью сохранения базы для развития аграрного сектора экономики Поселения.

Для эффективного использования земельного фонда Поселения, в рамках функционального зонирования его территории предложены следующие мероприятия, связанные с необходимостью изменения категории земель:

    - с целью упорядочения землепользования необходимо выделить земельные участки под нижеперечисленными объектами и осуществить процедуру их перевода в категорию земель промышленности и иного специального назначения:

- участок площадью 2,8 га, расположенный на землях сельскохозяйственного назначения, занятый кладбищем у д.Бабье;

- участок площадью 0,5 га, расположенный на землях сельскохозяйственного назначения, занятый кладбищем у д.Новая Дубровка;

- участок на землях сельхозназначения, занятый месторождением строительного песка "Яковцево", расположенный в 1,3 км севернее  нп Яконцево (площадь участка 9,2 га);

- участок на землях сельхозназначения, занятый свалкой, расположенный в 210 м севернее  нп Заболотье (площадь участка 0,2 га);

- участок на землях сельхозназначения, занятый месторождением торфа "Выгородка", расположенный в 210 м севернее  нп Дядьково (площадь участка 90,2 га).

Функциональное зонирование территории Поселения определяет потенциальные возможности для изменения категорий земель. Непосредственно перевод земель из одной категории в другую должен происходить на основании закона и только при наличии проекта планировки территории и сроков освоения участков. В задачи ГП Поселения не входит задача по созданию проектов планировки территорий для земельных участков отдельных собственников. Поэтому, если собственник не озаботился созданием такого проекта и не несет ответственности за его реализацию, его интересы не могут быть учтены при создании ГП Поселения. В дальнейшем, по мере разработки проектов планировки территорий, возможно внесение изменений в структуру земельного фонда Поселения в рамках общепринятой процедуры смены категорий земель.

## Ограничения использования территории Поселения

В соответствии с ГрадК РФ, в составе ГП Поселения разрабатывается Схема ограничений использования территорий, на которых отображаются:

- границы территорий объектов культурного наследия;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- зоны негативного воздействия объектов капитального строительства;

- зоны экологического риска возникающие при авариях на потенциально опасных производственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры.

Характер ограничений использования территории в общем виде описывается в рамках Земельного, Лесного, Водного и частично Градостроительного кодекса Российской Федерации  (таблица 2.8.3.1).

Таблица 2.8.3.1. Основные ограничения использования территории, определяемые Земельным, Градостроительным, Водным и Лесным кодексами Российской федерации

| Тип ограничений | Зоны и характер ограничений использования территории |
| --- | --- |
| Ландшафтно-экологические ограничения | Зоны возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. |
|  | Зоны геологических ограничений градостроительного освоения. |
| Гидрографические и водоохранные ограничения | Береговая полоса общего пользования. Ширина береговой полосы рек протяженностью до 10 км составляет 5 м, от 10 и более км - 20 м. |
|  | Зоны санитарной охраны водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в которых запрещено строительство. |
|  | Водоохранные зоны, в пределах которых допускается строительство объектов, при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов. Водоохранные зоны для рек протяженностью: до 10 км - 50 м от берега; 10-50 км - 100 м от берега; более 50 км - 200 м от берега. Водоохранные зоны озер и водохранилищ с акваторией более 0,5 кв.км составляют 50 м. |
|  | Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. |
|  | Прибрежные защитные полосы, в пределах которых запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных. |
|  | Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса. |
|  | На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. |
|  | Зоны экологического бедствия и чрезвычайных ситуаций на водных объектах выделяются на территориях, подверженных затоплению. В них запрещено размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников, строительство капитальных сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия. |
| Ограничения использования земель сельскохозяйственного назначения | Зоны особо ценных продуктивных сельхозугодий с кадастровой стоимостью существенно превышающей средний уровень стоимости по району, которые включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается. |
|  | Зоны приоритетного использования и особой охраны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждения). |
| Ограничения использования земель населенных пунктов | Ограничения использования территории внутри населенных пунктов определяются правилами землепользования и застройки и градостроительным регламентом. |
| Ограничения использования земель промышленности и иного специального назначения | Санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов. |
|  | Охранные зоны систем электроснабжения. |
|  | Резервные зоны в местах резервирования земель в целях строительства и реконструкции объектов транспорта. |
|  | Полосы отвода и защитные полосы лесов для обеспечения функционирования автомобильных и железных дорог. |
|  | Береговая полоса внутренних водных путей выделяется для работ, связанных с судоходством и сплавом по внутренним водным путям, вне территорий населенных пунктов. |
|  | Охранные зоны нефте- и газопроводов, в границах которых не допускается строительство сооружений. |
|  | Запретные зоны для обеспечения безопасности объектов обороны. |
|  | Зоны возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые устанавливаются вокруг объектов в целях защиты населения от последствий катастроф. |
| Ограничения использования земель особо охраняемых территорий и объектов | Земли ООПТ. На землях ООПТ запрещаются: 1) предоставление садоводческих и дачных участков; 2) строительство объектов, не связанных с деятельностью ООПТ; 3) приватизация земельных участков. |
|  | Охранные зоны ООПТ на прилегающих к ООПТ земельных участках с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. |
|  | Округа санитарной охраны на землях курортов с регламентируемым режимом хозяйственной деятельности. |
|  | Земли природоохранного назначения с правовым режимом, ограничивающим виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. |
|  | Территории традиционного природопользования в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов РФ. |
|  | Земли рекреационного назначения, в границах которых запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению. |
|  | Земли историко-культурного назначения, изменение целевого назначения которых, не допускаются и на отдельных участках которых, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. |
|  | Охранные зоны объектов историко-культурного назначения, режим использования которых определяется в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры. |
|  | На собственников земельных участков расположенных в пределах особо ценных земель возлагаются обязанности по их сохранению. |
| Ограничения использования земель лесного фонда | В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. |
|  | В лесах, расположенных на территориях ООПТ, запрещается любое вмешательство человека в природные процессы. |
|  | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений. |
|  | Лесопарковые зоны, в границах которых запрещаются: 1) ведение охотничьего хозяйства; 2) ведение сельского хозяйства; 3) разработка месторождений полезных ископаемых; 4) размещение объектов капитального строительства; 5) изменение границ, которое может привести к уменьшению их площади. |
|  | Зеленые зоны, в границах которых запрещаются: 1) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 2) размещение объектов капитального строительства, за исключением инженерных систем; 3) изменение границ, которое может привести к уменьшению их площади. |
| Ограничения использования земель водного фонда и водных объектов | На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. |
|  | Резервные зоны водного фонда образуются в местах резервирования земель в целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов. |
| Ограничения использования земель запаса | Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию. |

В таблице приведены лишь выдержки из Кодексов. Более подробная информация содержится в соответствующих законах и нормативных документах.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Законами №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и №112-ЗО от 23.12.2009 г. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия и документов территориального планирования.

Земли особо охраняемых природных территорий

Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регламентируется Федеральным законом №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и соответствующими Положениями для каждого объекта.

СЗЗ от предприятий и объектов

Нормативные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Водоохранные зоны

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ №74-ФЗ, СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Таблица 2.8.3.2. Границы поясов зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения Поселения

| № | Местоположение артезианской скважины (населенный пункт) | Граница 1 пояса ЗСО (нормативная), м | Граница 2 пояса ЗСО (расчетная), м | Граница 3 пояса ЗСО (расчетная), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Выдропужск | 30 | (100) | (700) |
| 2 | с. Выдропужск | 30 | (100) | (700) |
| 3 | с. Выдропужск | 30 | (100) | (700) |
| 4 | с. Выдропужск | 30 | (100) | (700) |
| 5 | д. Вешки | 30 | (100) | (700) |
| 6 | д. Заболотье | 30 | (100) | (700) |
| 7 | д. Мышлятино | 30 | (100) | (700) |

В скобках в таблице 2.8.3.2 указаны условные границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны для артезианских скважин по данным главы Поселения, не имеющих лицензий на пользование недрами.

До момента установления реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны на территориях, соответствующих установленным в таблице 2.8.3.2 условным границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта:

- железнодорожные линии;

- автомобильные дороги;

- магистральный нефтепровод, газопровод;

- линии электропередач;

- охранные зоны инженерных коммуникаций.

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85, пп.3.16,3.17 "Магистральные трубопроводы", СНиП 2.07.01-89, п. 9.3 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", ОСН 3.02.01-97 МПС России "Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог", СНиП 32-03-96 "Аэродромы".

Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ "О недрах" и СНиП 2.07.01-89, п.9.2 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Придорожные полосы

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия владельца автомобильной дороги, предоставленного в письменной форме и содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.

Постановлением Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. N 25-па "Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" разрешается размещение в пределах придорожных полос объектов при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с департаментом транспорта и связи Тверской области.

# Положения по развитию экономики

Уровень развития экономики Поселения можно оценить как низкий. Фактически он соответствует доиндустриальным формам экономических отношений.

К положительным чертам экономического развития Поселения можно отнести:

- незначительное, но все же присутствие на территории индустриальных объектов: разрабатываемых месторождений ПГС, песков строительных и современных комплексов АЗС на трассе М-10;

- наличие на территории относительно экономически стабильной сельхозорганизации и ряда действующих фермерских хозяйств;

- сохранение личных подсобных хозяйств населения;

- возникновение на территории постиндустриальных рекреационных дачных поселков, которые в будущем могут стать одним из мест приложения труда коренного населения.

К отрицательным чертам развития экономики Поселения на современном этапе можно отнести:

- недоиспользование потенциала развития индустриального фермерского хозяйства;

- недоиспользование потенциала развития индустриального коллективного сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса;

- недоиспользование потенциала развития индустриальных и постиндустриальных предприятий. Существующие предприятия деревообработки скорее можно отнести к традиционным, нежели к индустриальным;

- предприятия торговли в Поселении в основном ориентированы на продажу "конкурентной привозной" продукции. Программы продажи продуктов собственного производства нет. Так же как нет и стратегии выведения продуктов собственного производства на рынок;

- рекреационно-туристический потенциал Поселения используется экстенсивно. Адекватной и четкой программы экономического использования рекреационного ресурса в Поселении нет;

- трудовые ресурсы Поселения используются неэффективно из-за того, что морально-этические нормы и профессиональный спектр подготовки коренного населения не соответствует требованиям настоящего времени;

- в Поселении не созданы условия, дающие преимущества для деятельных и социально-ответственных людей, которые способны развивать экономику Поселения.

В основу формулировки положений экономического развития Поселения, была заложена модель сбалансированного, многоукладного социально-экономического кластера, в котором гармонично сочетаются элементы традиционного, индустриального и постиндустриального развития общества. В рамках модели размещение каждого из типов ведения хозяйства на территории Поселения происходит в соответствии со следующими основными положениями:

- размещение хозяйств с традиционным типом ведения землепользования наиболее оправданно в периферийных населенных пунктах;

- индустриальные предприятия размещаются в местах с высокой доступностью минеральных ресурсов, вдоль основных транспортных путей и в местах их пересечения, а так же в крупных населенных пунктах с организованной дорожной сетью, большим количеством рабочей силы и развитыми коммуникациями;

- постиндустриальные объекты могут размещаться в любом месте, где развиты телекоммуникационные системы.

Эти положения стали основой для разработки механизма многофакторного анализа, на основании которого были сформулированы рекомендации по возможным направлениям экономического развития населенных пунктов Поселения. В таблице 2.9.1. приводится базовый список факторов, которые учитывались при формулировке рекомендаций. В таблице 2.9.2. представлены результаты проведенного анализа – спектр возможных вариантов развития экономики каждого населенного пункта Поселения.

Таблица 2.9.1. Факторы, определяющие возможные направления социально-экономического развития населенных пунктов Поселения

| Рекомендуемые направления и варианты социально-экономического развития НП | Факторы, определяющие рекомендацию |
| --- | --- |
|  | Традиционные промыслы | Размещение предприятий традиционных промыслов рекомендуется для большинства НП в случае если: НП будет развиваться в основном по традиционному, рекреационному и рекреационно-сельскохозяйственному типу социально-экономического развития. |
| Использование полезных ископаемых | Добыча полезных ископаемых | Размещение предприятий по добыче полезных ископаемых рекомендуется в случае если в окрестностях НП есть запасы полезных ископаемых |
|  | Переработка полезных ископаемых | Размещение предприятий по переработке полезных ископаемых рекомендуется в случае если: в окрестностях НП есть полезные ископаемые. в НП достаточно трудовых ресурсов. |
| Лесная промышленность | Лесозаготовка | Развитие лесозаготовок рекомендуются для НП, расположенных в непосредственной близости от больших массивов эксплуатационных лесов. |
|  | Артельная деревообработка полного цикла | Предприятия артельной деревообработки рекомендуется размещать в случае если леса занимают более 50% окрестностей НП. Подразумевается, что сырьем для артелей служит древесина, получаемая в рамках рубок ухода и санитарных рубок в лесах всех категорий. |
|  | Индустриальная переработка древесины | Предприятия рекомендуются к размещению в индустриально-сельскохозяйственных, промышленно-индустриальных НП, располагающихся не далее 0,5 км от федеральных и региональных автодорог. |
| Сельское хозяйство | Развитие традиционного сельского хозяйства на базе ЛПХ | Развитие ЛПХ эффективно во всех НП, кроме тех: где эффективнее развивать индустриальные формы коллективного сельского хозяйства; и тех, которые располагаются в пригороде районного центра. |
|  | Развитие индустриального фермерского сельского хозяйства | Развитие фермерских хозяйств рекомендуются в случае если: в НП есть действующие КФХ; НП обладает хорошей транспортной доступностью; НП располагается вне пригородной зоны районного центра; к НП подведены сети электроснабжения; в НП достаточно трудовых ресурсов; в окрестностях НП есть особо продуктивные сельскохозяйственные земли. |
|  | Развитие СПК и АПК | Развитие СПК и АПК рекомендуется в случае если: в НП есть действующие СПК и АПК; в НП хорошо сохранилась производственная база АПК. |
|  | Развитие небольших предприятий полного цикла переработки сельскохозяйственной продукции | Небольшие предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции рекомендуется размещать в НП с развитым производством сельскохозяйственной продукции вне зависимости от типа производителей. |
|  | Организация сельских рынков | Сельские рынки рекомендуется размещать в НП, располагающихся вблизи федеральных и региональных автодорог. |
| Промышленное производство и наука | Организация небольших промышленных предприятий полного цикла производства | Рекомендовано для НП индустриального типа развития. |
|  | Организация крупных промышленных предприятий | Рекомендуется для НП промышленно-индустриального типа развития с высоким экономико-демографическим рейтингом. |
|  | Развитие научных центров | Рекомендовано для НП, в которых они были до этого или для НП, численность которых превосходит 5000 человек. |
| Система обслуживания | Логистика (обслуживание транспортных потоков) | Развитие терминалов рекомендовано для НП индустриального типа развития, находящихся в непосредственной близости от федеральных автодорог, железнодорожных сортировочных станций, мест пересечения трасс транспортных коммуникаций регионального значения. |
|  | Развитие предприятий придорожной инфраструктуры | Рекомендуется для НП, находящихся в непосредственной близости от федеральных и региональных автодорог. |
|  | Развитие предприятий торговли | Рекомендуется для НП, находящихся в непосредственной близости от федеральных и региональных автодорог или общей численностью свыше 150 человек. |
|  | Развитие предприятий туризма | Рекомендуется для НП с высоким рейтингом природного или исторического потенциала. |
|  | Развитие систем обслуживания рекреационного населения | Рекомендуется для НП с высоким сезонным миграционным приростом. |
|  | Развитее предприятий бытового обслуживания | Рекомендуется для НП селитебного типа с численностью населения, включая сезонное, свыше 300 человек. |

Данные многофакторного анализа (см. табл.2.9.2) показывают наличие потенциала для развития Поселения. Из данных анализа следует, что для большинства населенных пунктов перспективно развитие всего 1-4 направлений социально-экономической деятельности. И только 4-е населенных пункта обладают возможностями для развития большего числа направлений. Такое соотношение вполне адекватно отражает будущие возможности эксплуатации территории, однако в настоящее время эти возможности в большинстве случаев не реализованы.

Таблица 2.9.2. Рекомендуемые направления и варианты социально-экономического развития населенных пунктов Поселения (многофакторный анализ)

| № | Населенный пункт | Традиционные промыслы | Использование ПИ | Лесная промышленность | Сельское хозяйство | Промышленное производство и наука | Система обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Добыча полезных ископаемых | Переработка полезных ископаемых | Лесозаготовка | Артельная деревообработка полного цикла | Индустриальная переработка древесины | Развитие традиционного сельского хозяйства на базе ЛПХ | Развитие индустриального фермерского сельского хозяйства | Развитие СПК и АПК | Развитие небольших предприятий полного цикла переработки с/х продукции | Организация сельских рынков | Организация небольших промышленных предприятий полного цикла производства | Организация крупных промышленных предприятий | Развитие научных центров | Логистика (обслуживание транспортных потоков) | Развитие предприятий придорожной инфраструктуры | Развитие предприятий торговли | Развитие предприятий туризма | Развитие систем обслуживания рекреационного населения | Развитие предприятий бытового обслуживания |
| 1 | Выдропужск | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Будовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бабье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Вешки | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Дядькино | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ладеньково | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лукино | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Локтево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Пестово | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Рачково | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Цирибушево | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Черенково | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Юхово | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Яковцево | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Заболотье | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Борлино | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Горки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Добрыни | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Дубровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мышлятино | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Новая Дубровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Никиткино | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Стройково | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Традиционные промыслы

В настоящее время ремесла и промыслы на территории Поселения не развиты.

Можно рекомендовать развивать следующие направления традиционного производства:

- изготовление оригинальных (индивидуальных) продуктов питания на базе личных и фермерских хозяйств;

- возрождение исторически сложившихся кружевных и валяльных промыслов;

- возрождение исторических промыслов резьбы по дереву, плетению корзин и т.п.;

- изготовление сувенирной продукции с размещением точек сбыта в местах осмотра достопримечательностей на пути следования популярных туристических маршрутов;

- создание небольших артельных предприятий полного цикла переработки древесины (изготовление мебели, срубы и т.п.);

- создание специализированных рынков и магазинов с четкой ориентацией на конкретных местных производителей и их ответственность перед покупателями. В этой системе продаж должны быть полностью исключены посредники.

## Сельское хозяйство

Развитие сельского хозяйства Поселения желательно проводить в рамках модели  сбалансированных, многоукладных, агропромышленных кластеров. Такие кластеры развиваются эволюционно за счет:

- создания семейных хозяйств, которые занимаются традиционным земледелием или промыслами, характерными для данной территории. Организация хозяйств возможна в любом месте, но наиболее оправдана на периферийных территориях в малых деревнях или на хуторах. В основе экономического существования семейных хозяйств лежит внутренний рынок сбыта и условие, что цены на их продукцию будут выше, чем цены на конечную продукцию индустриальных хозяйств. В настоящее время, в связи с диспропорцией между закупочными ценами на сельхозпродукцию и ценами на основные средства производства этой продукции, естественное возникновение традиционных хозяйств оправданно;

- создания фермерских хозяйств с использованием элементов индустриального сельского хозяйства и наймом рабочей силы со стороны. Организация таких хозяйств оправдана на базе деревень с незначительной численностью населения и гарантированным рынком сбыта за пределами Поселения;

- создания коллективных индустриальных хозяйств (СПК) на базе сел с высокой численностью населения и гарантированным рынком сбыта продукции в городе, области и федерации;

- объединения разных типов хозяйств в вертикально и горизонтально интегрированные агропромышленные комплексы вокруг предприятий по переработке и продаже сельскохозяйственной продукции.

Уровень развития и сложность сельскохозяйственного кластера во многом определяется востребованностью продукции и активностью жителей по ее продвижению на рынок. При организации кластера необходимо учитывать, что территория Поселения по своему экономико-географическому положению находится в зоне эффективного ведения индустриального сельского хозяйства на основе СПК и фермерских хозяйств.

Развитие личных подсобных хозяйств

Размещение традиционных ЛПХ может происходить в любом месте. Однако, для снижения конкуренции, наиболее эффективно их размещение в населенных пунктах, в которых нет крупных индустриальных коллективных хозяйств.

Для стимуляции развития ЛПХ в первую очередь необходима организация площадок-рынков сбыта продукции. Такие рынки лучше всего размещать в местах пересечения автомагистралей, связывающих "кусты" деревень с дорогами регионального и федерального значения. Функция рынка не только продажа конечной продукции. На нем могут так же продаваться традиционные технологии изготовления товаров (мастерские и мастер-классы,    местная и традиционная кухня и пр.). В таком виде рынок станет служить реальной точкой рекламы возможностей жителей любого территориального образования: от хутора до поселения и района.

Еще один путь развития ЛПХ, это "горизонтальное" объединение нескольких хозяйств вокруг небольшого предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции или для производства и продажи оригинальной продукции. В этом случае возможно разделение труда между отдельными ЛПХ и повышение эффективности их производства в целом.

Развитие фермерских хозяйств

В первую очередь это административная поддержка действующих крестьянско-фермерских хозяйств. В Поселении таких КФХ два:

- КФХ Тверца – молочно-мясное животноводство;

- КФХ Плиткин Д.С. – мясное животноводство.

Для организации эффективных фермерских хозяйств в Поселении рекомендуется:

- создавать фермерские хозяйства полного цикла переработки продукции с организацией производства оригинальных товаров;

- интегрировать фермерские хозяйства в агропромышленный комплекс Поселения за счет заключения договоров между фермерами и предприятиями по переработке продукции.

Развитие индустриальных коллективных хозяйств

В настоящее время, для сохранения индустриального коллективного сельского хозяйства, необходима структурная реорганизация отрасли и переход от узкоспециализированных предприятий, выпускающих в основном "ресурсную" продукцию, к вертикально-интегрированным, универсальным сельскохозяйственным комплексам, которые выпускают конечные продукты сельскохозяйственного производства, используя потенциал всех типов хозяйств Поселения.

Одним из перспективных мест для развития (возрождения) сельскохозяйственной деятельности в Поселении является территория АОЗТ "Возрождение" (д.Заболотье), которое в настоящее время находится на грани закрытия. Удобное местоположение вблизи федеральной трассы будет способствовать сбыту продукции холдинга.

## Лесное хозяйство

Поселение относится к Волжскому району лесов водоохранного значения.

Из общей площади лесного фонда Поселения, 37% составляют защитные леса. Общая площадь лесных земель в Поселении составляет 14 198 га.

Часть лесов Поселения находится в границах особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ):

- болото "Жары" – государственный природный заказник;

- Спировский государственный зоологический (охотничий) заказник;

- Зеленая зона Бабье – государственный памятник природы;

- Роща березовая Выдропужская – государственный памятник природы;

- Парк Дубровка – государственный памятник природы.

Подробная информация об ООПТ приведена в Приложении.

Часть лесного фонда отнесена к особо защитным участкам леса (далее ОЗУ). Общая площадь ОЗУ в границах Поселения составляет 285 га.

В составе лесов Поселения доминируют мягколиственные и хвойные насаждения,  твердолиственные породы практически отсутствуют.

Лесное хозяйство в Поселении не развито.

Эксплуатация лесного фонда Поселения ведется только на пилораме в д.Вешки.

Для развития и эффективной работы лесной отрасли в Поселении, необходимо реализовать несколько программ:

- заставить работать социально-экономические механизмы нового Лесного кодекса (можно в рамках местного самоуправления), которые позволяют найти для Леса ответственного Хозяина и сделать восстановление лесов не менее выгодным делом, чем лесозаготовки;

- создать условия для превращения ухода за защитными лесами в реальное прибыльное дело. Это возможно сделать на базе заключения взаимовыгодных частно-государственных контрактов с жестко оговоренными условиями ведения хозяйства;

- согласовать административное и "лесное" территориальное деление для повышения эффективности землепользования. Для этого достаточно создать в базах данных и ГИС районов и поселений специальные "лесные" разделы и слои;

- развивать на территории Поселения предприятия и артели полного цикла лесопользования и переработки лесных ресурсов в конечные продукты труда. Это позволит создать дополнительные рабочие места;

- способствовать развитию индивидуальных и частных предприятий по сбору и переработке даров леса, а так же хозяйственному освоению лесных территорий в рамках хуторных и кордонных систем землепользования;

- стимулировать строительство в опушечных зонах эксплуатационных лесов рекреационных поселков санаторного типа (без возведения заборов и с организацией свободного прохода жителей через территорию поселка). Стоимость аренды земли в таких поселках должна полностью компенсировать эксплуатацию лесных ресурсов.

## Промышленность

Промышленность в Поселении практически не развита и представлена следующими объектами:

- добыча полезных ископаемых – ПГС и песка строительного у СНП Добрыни и Выдропужск;

- пилорама в д.Вешки.

Из объектов промышленности в сфере ЖКХ Поселения действуют три котельные:

- котельная малой мощности (до 20 гкал/час, топливо – природный газ), отапливающая здание администрации Поселения (а так же здание ФАПа);

- две котельные средней мощности (от 20 до 100 гкал/час), отапливающие школу (топливо – дрова) и дом интернат (жидкое топливо).

На территории поселения выделена площадка по реализацию инвестиционный проекта ООО "Стройгазпроектплюс", а именно строительство завода по производству глиняного кирпича. Площадка выделена в северо-восточной части с.Выдропужск, с правой стороны автодороги Выдропужск-Спирово. На текущий момент реализация проекта приостановлена.

Развитие промышленного производства в Поселении можно вести в следующих направлениях:

- разработка месторождений полезных ископаемых и строительство соответствующих производств;

- строительство предприятий дорожного сервиса;

- размещение предприятий полного цикла по переработке сельхозпродукции;

- дальнейшее развитие инфраструктуры федеральной трассы М-10, в том числе размещение предприятий транспортной логистики;

- размещение малых предприятий деревообработки;

- размещение инновационных предприятий;

- развитие малого бизнеса: автосервис, ремонт фермерской техники, сфера ЖКХ, сбор и утилизация отходов ТБО, бытовые услуги населению и пр.

Инвестиционно-привлекательными для размещения объектов транспортной логистики и придорожного сервиса являются территории вдоль трассы М-10 в районе села Выдропужск.

Для реализации инвестиционного потенциала Поселения в части развития промышленности, в рамках функционального зонирования территории были выделены несколько производственно-инфраструктурных зон.

Поселению необходимо организовать пропаганду своих инвестиционных возможностей, а в будущем и рекламу собственных предприятий в сети Интернет за счет использования сайта Поселения и Района.

## Туризм и рекреация

Территория Поселения имеет значительный рекреационный потенциал, однако, отсутствие обустроенных рекреационных зон и малая доступность берегов рек делают эти места недостаточно привлекательными для отдыха.

На данной территории, в рамках функционального зонирования, были выделены селитебные зоны под размещение жилых поселков рекреационного (дачного) проживания людей и рекреационные зоны под организацию пляжей (вдоль берегов рек) и размещение объектов массового отдыха людей.

Размещение объектов рекреации, таких как туристические базы отдыха и коттеджные поселки, необходимо предусмотреть вблизи трассы М-10 в районе с.Выдропужск вдоль реки Тверцы. Наиболее инвестиционно привлекательными для размещения объектов рекреации являются окрестности населенных пунктов Вешки, Дядькино, Пестово, Бабье (по обоим берегам р.Тверца).

На территории Поселения расположено охотхозяйство "Шегра".

Территория Поселения обладает значительным историко-культурным потенциалом, который подходит для реализации программ исторического туризма. Материальной основой для такого туризма могут стать традиционные сельские праздники и частные предприятия по обслуживанию групп туристов.

Высокую значимость для сохранения и продвижения историко-культурного бренда Района имеет восстановление памятников архитектуры, которое желательно осуществлять не за счет дотаций государства, а за счет восстановления их функций. В этом случае церкви передаются на баланс епархии. Усадьбы и памятники архитектуры передаются частным владельцам, на которых накладываются обременения по восстановлению и поддержанию исторического облика, переданных объектов. Часть таких памятников может эксплуатироваться как гостиницы, дома отдыха, туристические базы и объекты агротуризма. При таком подходе вероятность восстановления и поддержания памятников будет напрямую зависеть от количества функций, которые они выполняют. Поэтому их передачу или продажу желательно делать под обоснованные планы восстановления и эксплуатации. В противном случае смена владельца ни чего не даст.

В ноябре 2008 года решением Собрания депутатов Района была принята Концепция развития туризма в Районе на 2009 год и на период до 2011 года.

Согласно принятой Концепции на территории Района будет сформировано несколько туристских центров и зон туризма. В качестве туристических центров на территории Поселения выделены: с. Выдропужск, культурно-исторический памятник "Дубровка". Основными типами зон туризма являются: бассейны рек Тверца, мал. Тигма, Шегра, озер Большедворское и Спасокаменское, а также охотхозяйства.

Администрацией Района предлагает несколько инвестиционных проектов, связанных с развитием туризма в Поселении:

- инвестиционный проект "Православное подворье", на территории села Выдропужск (храм и святые источники). Для осуществления проекта необходимо создание туристического комплекса с развитой инфраструктурой для православного паломничества;

- инвестиционный проект "Создание комплекса отдыха и промыслового охотхозяйства" "Императорский путь". В проект также входит село Выдропужск. Потенциал зоны: это памятники архитектуры и памятные места, живописный берег реки Тверцы, близкое расстояние до федеральной автотрассы Москва – Санкт-Петербург (0,5 км) и областного центра г.Тверь (101 км), лес естественного происхождения, в основном, сосна, ель, кустарники. В рамках многофункционального инвестиционного проекта возможна организация высококлассного комплекса отдыха со всем спектром услуг, включая строительство объектов для охоты и рыбалки.

Древность населенных пунктов Поселения – это еще один потенциал для развития рекреации – социально-исторический. На этой земле выросло не одно поколение людей, большинство из которых в той или иной степени являются родственниками если не прямыми, то родственниками по духу, по традициям взаимодействия с конкретной территорией. Для каждого последующего поколения, такая территория обладает притягательной силой, которую обычно связывают с чувством "малой родины". Это чувство способствует возвращению на малую родину части населения, которое в молодости "ушло" в города, а в среднем возрасте стремится обратно. Большая часть из них возвращается дачниками. Некоторые способны вернуться к реальному крестьянскому труду, если он будет востребован. Еще часть может вернуться в рамках деурбанистической миграции населения.

Для обеспечения потребностей населения в дачном строительстве, в границах Поселения выделены населенные пункты и территории рекреационно-селитебного назначения. По мере роста численности населения в селитебных зонах (коренного и дачного), в них необходимо развивать системы обслуживания населения и повышать инженерно-техническую оснащенность жилого фонда.

В части содействия развитию туризма и рекреации в Поселении необходимо:

- создание оригинального местного турпродукта и его реклама;

- разработка программы развития сельского туризма в Поселении;

- содействие строительству средств размещения;

- создание муниципальной туристской фирмы;

- создание инфраструктуры рекреационного отдыха (в первую очередь обустройство пляжей и разработка системы сбора ТБО в местах массового отдыха людей);

- популяризация местного туристического продукта (в том числе привлекательности ландшафтов Поселения, как для кратковременного "отдыха в выходные", так и круглогодичного рекреационного проживания) через сеть Интернет.

## Торговля

Сеть объектов розничной торговли Поселения в настоящее время состоит из 6 торговых объектов, принадлежащих собственникам, ведущим свою деятельность в различных организационно–правовых формах. Среди объектов торговли имеются частные предприятия и предприятия потребительской кооперации, которые, как правило, осуществляют смешанную торговлю продовольственной и промышленной группами товаров.

Размещение объектов торговой сети по населенным пунктам Поселения является неравномерным. Три магазина располагаются в селе Выдропужск, еще два магазина находятся в деревне Заболотье  и один магазин – в деревне Добрыни.

Территория вдоль федеральной автомагистрали "Россия" является привлекательной для инвестирования в строительство стационарных объектов торговли.

Одной из основных задач развития торговли в Поселении, является разработка эффективного механизма, который позволяет использовать торговую сеть для продажи продукции собственного производства. Основными элементами такой сети могут стать сельские рынки, ярмарки и небольшие частные магазины жестко ориентированные на продажу местной продукции. Решать эту задачу можно в два этапа.

На первом этапе необходимо четко позиционировать собственную продукцию и закрепить законодательно механизмы ее продажи.  Для этого достаточно заключить внятный договор между жителями и принять местный закон, который жестко прописывает элементы взаимодействия "местный производитель – покупатель". Необходимо помнить, что основными конкурентными преимуществами местных товаров могут быть только оригинальность и прямая ответственность производителя перед покупателем за качество продукции.

На втором этапе, формируется механизм саморазвития и повышения качества продукции. В основе механизма лежит цепочка отбора лучших производителей:

- производство товара и его  продажа производителем на местном рынке или в местном магазине;

- отбор лучших товаров в Поселении и продажа их в специализированных магазинах в районном центре под контролем производителей;

- отбор и инвестиционное стимулирование лучших производителей;

- отбор лучших товаров и эффективных систем производства-продажи с выходом на областной и межобластной рынки;

- инвестиционное стимулирование лучших систем производства-продажи.

# Положения по охране окружающей среды

Состояние окружающей среды Поселения можно оценить как хорошее.

Среди положительных факторов, обеспечивающих высокое качество окружающей среды Поселения, стоит отметить:

- низкий уровень загрязнения окружающей среды индустриальными предприятиями;

- высокий уровень сохранности естественной среды на большей части территории Поселения, который обеспечивается за счет размещения территории в зоне водоохранных лесов Верхневолжского бассейна;

- высокий экологический потенциал Поселения для развития индустриальных форм производства;

- на сегодняшний день за пределами Поселения нет загрязнителей, существенно влияющих на экологическое состояние природных компонентов.

К отрицательным факторам, снижающим качество окружающей среды поселения, можно отнести:

- прохождение по территории Поселения магистральных трубопроводов, являющихся потенциально опасными объектами и источниками загрязнения почвенного покрова;

- прохождение по территории Поселения федеральной автомагистрали "Россия";

- мало организованная застройка территорий дачными участками;

- плохо организованная система сбора и утилизации твердых бытовых отходов, которая приводит к захламлению территории;

- отсутствие регулярного экологического мониторинга состояния окружающей среды.

В перспективе планируется строительство следующих объектов, которые могут оказать отрицательное воздействие на экологическое состояние природных сред Поселения:

- строительство промышленных объектов в границах производственно-инфраструктурных зон;

- строительство скоростной автомагистрали магистрали Москва – Санкт-Петербург.

В целях улучшения экологического состояния окружающей среды на территории Поселения, необходимо разработать мероприятия по регулярному пофакторному мониторингу окружающей среды, выявлению источников вредного воздействия и уменьшению их действия на население и окружающую среду.

Природоохранные мероприятия на территории Поселения должны проводиться по следующим основным направлениям:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана земельного фонда;

- охрана и защита лесов;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

## Охрана воздушного бассейна

Основным загрязнителем атмосферного воздуха Поселения является федеральная автодорога Москва – Санкт-Петербург. В зоне ее экологического влияния находится с.Выдропужск, часть населения которого, кроме того, подвергается сверхнормативному шумовому воздействию. В качестве мер экологической защиты населения с.Выдропужск предлагается устройство шумозащитных ограждений.

Мероприятия по охране воздушного бассейна в общем случае проводятся по следующим направлениям:

- обеспечение производственного контроля над соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах (СЗЗ);

- для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо проводить озеленение населенных пунктов, ликвидировать старые насаждения, провести благоустройство дорог;

- для снижения загрязнения от автотранспорта вне населенных пунктов – необходимо создание и восстановление придорожных лесополос.

## Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Кроме того, необходимо ужесточить контроль в части сброса отходов производства СПК и КФХ на территории Поселения. Природоохранное законодательство в этой части традиционно нарушается.

В рамках функционального зонирования территории, с целью защиты водных артерий Поселения от чрезмерной антропогенной нагрузки, большинство селитебных зон (разрешающих жилищное строительство) отделены от рек рекреационными (буферными) зонами.

Объектами, потенциально опасными для водного фонда Поселения, являются общественные кладбища, расположенные в с.Выдропужск и д.Бабье. Они расположены в водоохраной зоне р.Тверца. Следует предусмотреть мероприятия по защите бассейна р.Тверца от биологического загрязнения (защита береговой зоны от вредного воздействия кладбищ (предотвращение попадания в реку талых и ливневых вод)).  Расширение границ кладбища у д.Бабье возможно в южном направлении за счет земель сельскохозяйственного назначения. Кладбище в с.Выдропужск в развитии ограничивается.

Водоснабжение основной части населения Поселения осуществляется от подземных источников. Между тем, лишь малая часть водозаборов в Поселении имеет нормативное благоустройство и охраняемую зону санитарной охраны. Необходимо привести состояние всех водозаборов в Поселении в соответствие законодательным нормативам.

Строительство в водоохранных зонах необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ №74-ФЗ и СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

К мероприятиям по охране и рациональному использованию водных ресурсов в общем случае относятся:

- осуществление контроля над сбросами предприятий-загрязнителей (предельно-допустимыми сбросами);

- организация на предприятиях-загрязнителях производственного контроля качества воды в водоемах;

- реконструкция очистных сооружений, доочистка, внедрение передовых технологий очистки сточных и технических вод.

## Охрана земельного фонда

На территории Поселения эрозия почвенного покрова практически не наблюдается. Кроме того, в Поселении в достаточной степени развиты противоэрозионные ландшафты.

В рамках работ по областной целевой программе "Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы" на территории Тверской области и Спировского района, в частности, был проведен сбор и анализ данных о загрязнениях почвенного покрова за период с 1995 по 2006 годы. По данным лабораторного контроля, на территории Поселения не было зафиксировано превышений предельно-допустимых концентраций основных загрязняющих веществ.

В части экономического развития Поселения, особое место отведено сельскохозяйственному производству. Чтобы сохранить плодородие почв и при этом сократить негативное воздействие на них минеральных удобрений, необходимо выполнять ряд технологических правил. Основные из них:

- объем и пропорции вносимых удобрений должны полностью соответствовать типу почв и культурам, которые на них выращиваются;

- для сокращения попадания удобрений в водоемы не рекомендуется их внесение на поля до таяния снега;

- необходимо повысить процент усвоения растениями питательных веществ, для чего требуется внедрение новых технологий производства удобрений;

- проведение мелиоративных работ.

## Охрана и защита лесов

Для сохранения ландшафтной ценности территории и качества лесов необходимо выполнять ряд стандартных мероприятий, к которым относятся:

- сохранение и усиление водоохранных и водорегулирующих свойств лесов;

- детальное изучение всех сохранившихся в Поселении лесных массивов;

- проведение необходимых лесоустроительных мероприятий;

- организация эффективной эксплуатации древесных ресурсов в рамках нового лесного кодекса и разрешенных видов рубок (рубки ухода и санитарные рубки) для расчистки лесных массивов от захламления.

## Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Проблемная ситуация в Поселении связана с общественными кладбищами.

Два из них, как уже было рассмотрено выше (см.раздел 2.10.2), расположены в водоохраной зоне р.Тверца и несут в себе потенциальную опасность в части биологического загрязнения вод бассейна реки. Здесь необходимо выполнение мероприятий по защите береговой зоны от вредного воздействия кладбища (предотвращение попадания в реку талых и ливневых вод).

Для улучшения медико-экологического благополучия населения в общем случае необходимо:

- содержать скотомогильники в состоянии, минимально угрожающем загрязнению окружающей природной среды, жизни и здоровью людей (при необходимости – законсервировать существующие скотомогильники и организовать новые с соблюдением соответствующих норм законодательства);

- содержать общественные кладбища в состоянии, минимально угрожающем загрязнению окружающей природной среды, жизни и здоровью людей;

- ограничить новое строительство в пределах СЗЗ скотомогильников и кладбищ;

Если в ходе земляных работ, связанных со строительством, благоустройством, лесоустроительными работами или сельскохозяйственной деятельностью на территории Поселения будут обнаружены крупные костные останки животных, необходимо приостановить земляные работы и обратиться в администрацию Поселения для создания специальной комиссии.

# Положения по градостроительному освоению и развитию территории

В основу формулировки положений по градостроительному освоению территории  заложен эволюционный сценарий развития многоукладных социально-экономических систем.

Градостроительное освоение территории Поселения можно оценить как удовлетворительное.

Среди положительных особенностей градостроительного освоения территории стоит отметить следующие:

- наличие сохранившихся традиционных, исторических форм освоения территории;

- наличие оформленной структуры агломераций населенных пунктов при которой не требуется значительных затрат на перестройку социально-экономических связей населения при  развитии территории;

- наличие традиционных архитектурных стилей, которые могут послужить для создания общего архитектурного стиля Поселения.

Среди отрицательных особенностей градостроительного освоения территории можно отметить следующие:

- для абсолютного большинства населенных пунктов Поселения не созданы градостроительные нормы и правила;

- отсутствует районная стратегия размещения промышленного производства и логистики, в результате высокий потенциал индустриального развития Поселения не используется;

- современное градостроительное освоение территории не соответствует реальным требованиям ее социально-экономического использования. Из-за этого высокий рекреационный потенциал территории фактически не задействуется в социально-экономической жизни Поселения.

## Оптимизация системы расселения и развитие агломераций

Главную роль в системе расселения играет пгт Спирово, с численностью проживающих в нем 6 505  человек по состоянию на 01.01.2009 г. Он выполняет функции административно – политического, промышленного, делового, культурного центра Района. Под его административным, деловым, культурным влиянием находится вся территория Района. С географической точки зрения поселок расположен в центре территории Района, что облегчает организацию его транспортной доступности с периферийных населенных мест.

Ниже районного центра по значимости находятся узловые элементы каркаса – административные центры сельских поселений. На территории своих поселений они осуществляют административно-хозяйственные и обслуживающие функции повседневного и ряда услуг периодического характера. Как правило, центры сельских поселений являются также центрами местных систем расселения.

Анализ динамики сельского расселения Района показывает, что наибольшей устойчивостью обладают населенные пункты с людностью более 200 человек. На базе таких населенных пунктов в границах поселений формируются внутрипоселенческие первичные системы расселения. В Поселении таких населенных пунктов 2 – с.Выдропужск (540 жителей) и д.Заболотье (195 жителей).

Для организации эффективного обслуживания населения социальными, инженерными  и коммерческими объектами, близко расположенные друг к другу и связанные между собой автомобильными дорогами населенные пункты, условно объединяются в экономико-географические агломерации. В агломерации не входят отдаленные, анклавно расположенные населенные пункты и садоводческие товарищества.

В Поселении выделяются две агломерации: вокруг с.Выдропужск и вокруг д.Заболотье. Большая часть населенных пунктов Поселения имеет планировочные связи с его административным центром – с.Выдропужск.  Населенные пункты Мышлятино, Добрыни, Горки, Пень, Дубровка, Новая Дубровка, Никиткино, Борлино и Стройково ввиду относительной близости к д.Заболотье, обладают планировочными связями с ним. С селом Выдропужск связь у данных населенных пунктов только административная.

## Варианты развития населенных пунктов

Определение направлений развития отдельных населенных пунктов и их агломераций проводилось при помощи системы мониторинга и прогнозирования развития территорий. Механизм работы системы был следующим:

На первом этапе отбирались факторы, влияющие на развитие населенных пунктов.

На втором этапе анализировалась сила влияния факторов, которая оценивалась в баллах.

На третьем этапе были отобраны основные направления возможного развития населенных пунктов. Для сохранения внятности и эффективности прогнозов были выбраны семь основных направлений развития (табл. 2.11.2.1.).

На четвертом этапе, при помощи метода многофакторного анализа, для каждого населенного пункта определялся спектр возможных путей развития.

Таблица 2.11.2.1. Основные составляющие многофакторного анализа, определяющие варианты развития населенных пунктов

| Направление возможного развития населенного пункта | Характерные особенности современного состояния населенного пункта | Основные факторы, определяющие варианты возможного развития населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
| 1. Традиционного саморазвития | Вымирающие населенные пункты, располагающиеся на удаленных от инженерно-транспортных коммуникаций территориях | Вероятность традиционного развития НП возрастает при: невысокой транспортной доступности НП; отсутствии месторождений полезных ископаемых; отсутствии или низкой численности коренного населения; слабом развитии жилищного фонда; неразвитой социальной инфраструктуре; неразвитой транспортной инфраструктуре; неразвитой инженерной инфраструктуре; слабом развитии экономики; хорошем состоянии окружающей среды; низкой освоенности земель НП. |
| 2. Рекреационно-селитебный | Новые населенные пункты на рекреационно-привлекательных территориях. Существующие населенные пункты, в которых численность дачников значительно превышает численность коренного населения. | Вероятность рекреационного развития НП возрастает при: высокой транспортной доступности; отсутствии поблизости месторождений ПИ; высоком рейтинге ландшафтно-эстетических ресурсов; численности дачников, в разы превышающей численность коренного населения; возможности вызова скорой помощи; слабом развитии сельского хозяйства и промышленности; высоком качестве окружающей среды; удаленности НП от массивов особо ценных с/х земель. |
| 3. Рекреационно-сельскохозяйственный | Населенные пункты совместного проживания коренных жителей и дачников | Вероятность рекреационно-сельскохозяйственного развития НП возрастает при: высокой транспортной доступности; отсутствии поблизости месторождений ПИ; высоком рейтинге ландшафтно-эстетических ресурсов; численности дачников не более чем вдвое превышающей численность коренного населения; возможности вызова скорой помощи; высокой доступности коммуникаций и инженерных сетей; высоком уровне природного потенциала; среднем уровне развития сельского хозяйства; низком уровне развития промышленности; высоком качестве окружающей среды; расположении НП в массивах особо ценных с/х земель. |
| 4. Индустриально-сельскохозяйственный | Населенные пункты, специализирующиеся на ведении индустриального сельского хозяйства | Вероятность развития индустриального сельского хозяйства в виде СПК возрастает при: высокой численности коренного населения НП; высокой транспортной доступности НП; наличии существующих элементов индустриального сельского хозяйства. |
| 5. Промышленно-индустриальный | Населенные пункты, специализирующиеся на промышленном производстве | Вероятность развития НП по индустриальному пути возрастает при: высоком экономико-демографическом рейтинге; высокой транспортной доступности; наличии возле НП запасов полезных ископаемых; высокой доступности коммуникаций и инженерных сетей; наличии в НП промышленных предприятий. |
| 6. Постиндустриальный центр обслуживания | Населенные пункты, специализирующиеся на обслуживании населения | Вероятность развития НП как центра обслуживания населения возрастает при: высокой численности населения; хорошем развитии социальной инфраструктуры; хорошем развитии предприятий торговли; хорошем развитии инфраструктуры туризма и рекреации. |
| 7. Урбанистический | Пригородные НП с перспективой входа в город | Населенные пункты пригородного расположения. |

Из рисунка следует:

- только 2 населенных пункта в Поселении (Выдропужск и Заболотье) способны выполнять функции постиндустриальных центров обслуживания, что связано с развитой в этих НП сферой услуг – образование, медицина, культура и управление;

- 3 населенных пункта (Выдропужск, Ладеньково и Добрыни) имеют наибольший потенциал для развития в качестве промышленно-индустриальных центров, что в первую очередь связано с доступностью инфраструктуры, месторождений полезных ископаемых и наличием в них (либо в их окрестностях) индустриальных форм социально-экономической деятельности. Несколько более высокий потенциал (чем у остальной массы населенных пунктов) промышленно-индустриального развития у Выдропужска, что связано с его расположением в придорожной полосе федеральной трассы М-10;

- 4 населенных пункта (Выдропужск, Черенково, Заболотье и Мышлятино) имеют наибольший потенциал для развития в качестве индустриально-сельскохозяйственных центров, что в первую очередь связано с их демографическим потенциалом и наличием в них (либо в их окрестностях) индустриальных форм социально-экономической деятельности;

- 3-и населенных пункта (Новая Дубровка, Рачково и Лукино) в настоящее время выпали из социально-экономической жизни Поселения и могут развиваться по традиционному пути;

- для остальных населенных пунктов наиболее перспективным будет рекреационно-сельскохозяйственный или рекреационно-селитебный путь развития.

## Предложения по типу планировки населенных пунктов

Для формулировки рекомендаций по изменению типов планировки населенных пунктов сначала описывался существующий тип, и на основании этого формулировались положения по его изменению в случае уплотнения и расширения застройки в будущем (табл. 2.11.3.1.).

Таблица 2.11.3.1. Существующий и рекомендуемый тип планировки населенных пунктов

| № | Населенный пункт | Существующий тип планировки НП | Рекомендуемый тип планировки НП при расширении и уплотнении застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Линейная поречная планировка | Приречная (улицы перпендикулярны реке) | Линейная подорожная планировка | Придорожная (улицы перпендикулярны дороге) | Сетчатая планировка | Радиальная планировка | Свободная планировка по рельефу | Рекомендуемая приречная планировка (улицы перпендикулярны реке) | Рекомендуемая придорожная планировка (улицы перпендикулярны дороге) | Рекомендуемая сетчатая планировка (геометрическая сетка улиц) | Рекомендуемая радиальная планировка (с выраженным центром и радиусами улиц) | Рекомендуемая свободная планировка по рельефу | Рекомендуемая традиционная, исторически сложившаяся планировка |
| 1 | Выдропужск | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Будовка | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бабье | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Вешки | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дядькино | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лукино | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Локтево | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пестово | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Рачково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Цирибушево | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Черенково | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Юхово | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Яковцево | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Заболотье | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Борлино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Горки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Добрыни | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Дубровка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мышлятино | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Новая Дубровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Никиткино | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пень | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Стройково | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Из таблицы следует, что смена типов рекомендована в основном для населенных пунктов с линейной поречной и линейной подорожной планировкой. Эти типы предлагается менять на приречный и придорожный. За счет этого новая застройка отодвигается от русел рек и магистралей, что позволяет более эффективно использовать прибрежные ландшафты и защищать кварталы от вредных выбросов и шума. Для части населенных пунктов с исторически сложившейся планировкой рекомендовано сохранять ее тип в дальнейшем.

## Градостроительное освоение территорий населенных пунктов и их окрестностей

Особенности градостроительного освоения территорий населенных пунктов в основном определяются типом  освоения земель. В общем случае рассматриваются пять основных типов освоения: традиционный, индустриальный, рекреационный, постиндустриальный и сельскохозяйственный. Для каждого из типов определяются базовые параметры, на основании которых формулируются положения по градостроительному освоению земель.

В отношении населенных пунктов Поселения необходимо отметить следующее:

- постиндустриальный тип освоения населенных пунктов Поселения в ближайшем будущем скорее невозможен. Поселение, хотя и обладает высоким рекреационным потенциалом (что крайне важно), однако ряд отрицательных факторов не позволяют считать его в полной мере привлекательным для формирования постиндустриальной типа расселения: расположение за пределами 100-километровой зоны от МКАД, неразвитые системы коммуникаций, практически отсутствующая служба организации быта. Появление постиндустриальных поселков в Поселении возможно, но в виде исключения, единично. Массовым это явление может стать, вероятно, за пределами горизонта планирования ГП Поселения, после должного развития инженерно-транспортной и социально-культурной инфраструктур;

- сельскохозяйственный тип населенных пунктов постепенно вырождается. Для большинства населенных пунктов Поселения, характерен рост численности дачников. Поэтому, сельскохозяйственные функции деревень и сел постепенно дополняются, а в некоторых случаях полностью замещаются рекреационными. С точки зрения моделей сбалансированного социально-экономического развития, такие населенные пункты обладают высоким уровнем устойчивости из-за увеличения числа функций и точек приложения труда.   Как результат возникает новый тип освоения земель, который можно назвать рекреационно-сельскохозяйственным;

- индустриальный тип развития характерен для центров расселения населения, населенных пунктов с высокой плотностью исторически сложившейся застройки, территориально близких к местам приложения труда в индустриальных сферах экономики. Такие населенные пункты предполагаются к развитию как обслуживающие экономические центры Поселения, следовательно, для них будет характерно постепенное уплотнение застройки, появление общественно-деловых и коммунальных зон.

В свете вышеизложенного, отдельное рассмотрение вариантов рекреационного, постиндустриального и сельскохозяйственного освоения населенных пунктов Поселения не рационально. Варианты традиционного развития, как правило, не предполагают существенного градостроительного освоения земель населенных пунктов, поэтому тоже не рассматриваются. Целесообразна подробная оценка рекреационно-сельскохозяйственного и индустриального типов развития населенных пунктов.

Оценка потенциала развития территорий населенных пунктов Поселения проводилась через определения размеров зон их ландшафтно-рекреационного влияния. Под зоной ландшафтно-рекреационного влияния понималась территория, в пределах которой возможно сбалансированное использование земель без конкуренции за территориальные ресурсы с соседними населенными пунктами.

Определение размеров зон ландшафтно-рекреационного влияния населенных пунктов проводилось на основании подушевых норм площади на одного человека, которые обеспечивают эффективное использование земель. В качестве отправной точки была принята норма традиционного земледелия – определяется как территория, необходимая для ведения сбалансированного образа жизни 1 человека при ведении традиционного хозяйства; для Тверской области составляет 1,5 га/чел. Для рекреационно-сельскохозяйственных населенных пунктов эта норма изменяется обратно пропорционально плотности застройки населенного пункта. Минимальная норма обеспечения населения естественным ландшафтом, составляющая 25-30% от нормы традиционного земледелия (т.е. 0,4 га/чел.), соответствует пригородным поселкам и индустриальным населенным пунктам.

Интуитивно норма обеспечения населения естественным ландшафтом определяет площадь ландшафта или пейзажа, которая необходима человеку для полноценного отдыха. Снижение этой нормы будет приводить к переуплотненной застройке и исчезновению естественных пейзажей, что будет резко понижать ландшафтно-рекреационную ценность территории.

Минимальная норма характерна для индустриальных поселков в силу приоритетной ориентированности их жителей на заработок. При этом рекреационно-ландшафтное окружение населенного пункта теряет свою ценность и на первый план выходят зоны массового отдыха людей (парки, пляжи, пр.) и индустрия коллективного развлечения (клубы, кинотеатры и т.п.). Поэтому на пограничных с индустриальными поселками территориях необходимо обустраивать рекреационные зоны.

По мере удаления от центров расселения и мест приложения труда, на первый план выходит рекреационная ценность окружающих населенные пункты ландшафтов. Развитие рекреационно-сельскохозяйственных населенных пунктов ограничено, в первую очередь, размерами зон ландшафтно-рекреационного влияния. В местах сильного перекрывания зон возможна деградация ландшафта, которая может привести к снижению качества территорий.

Далее в таблицах 2.11.4.1 – 2.11.4.4 приводятся рекомендуемые параметры градостроительного освоения земель населенных пунктов и проектируемых селитебных зон Поселения. Расчетные параметры таблиц соответствуют максимальному потенциалу развития населенных пунктов, связанному с новым строительством и уплотнением существующей застройки.

Таблица 2.11.4.1. Индустриальное освоение земель населенных пунктов

| Населенный пункт | Минимальная площадь приусадебного участка (соток) | Расчетная численность индустриального населения, чел. | Граница зоны индустриально-рекреационного влияния НП (м) | Максимальное число участков по 15 соток, которые можно разместить в пределах земель НП | Число дополнительных участков, которые могут появиться в НП при индустриальном развитии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Селитебная зона, включающая с.Выдропужск, д.Черенково, территорию на восточной границе с.Выдропужск (площадью 11,6 га) и территорию на севере с.Выдропужск (площадью 55 га) | 15 | 3527 | 2120 | 1176 | 963 |

Таблица 2.11.4.2. Основные положения по расчету параметров таблицы 2.11.4.1.

| Параметры | Механизм определения и расчета параметра |
| --- | --- |
| Минимальная площадь приусадебного участка (соток) | 15 соток |
| Минимальная подушевая ландшафтно-рекреационная норма (га) | Норма составляет 0,4 га/чел. и принята как пригородная норма обеспечения жителей естественным ландшафтом. Норма может изменяться в зависимости от ландшафтно-эстетической ценности территории. |
| Расчетная численность индустриального населения (чел.) | Является зависимостью следующих величин: - площади населенного пункта (селитебной зоны); - подушевой нормы площади приусадебного земельного участка (определяется из предположения, что на участке в среднем проживает (отдыхает) 3 человека); - доли земельных участков, отведенных под жилищное строительство в общей площади индустриального населенного пункта (селитебной зоны), которая составляет 75%. |
| Граница зоны индустриально-рекреационного влияния НП (м) | Вычисляется исходя из рассчитанной максимальной численности индустриального населения и минимальной подушевой индустриально-рекреационной нормы обеспечения жителей естественным ландшафтом. |
| Максимальное число участков по 15 соток, которые можно разместить в пределах земель НП | Принимается что: - индустриальный поселок состоит из участков площадью по 15 соток; - на одном участке проживают в среднем 3 человека; - коммунальные, общественные зоны и территории общего пользования занимают 25% территории поселка. |
| Число дополнительных участков, которые могут появиться в НП при индустриальном развитии | Рассчитывается как разница между теоретически возможным и существующим числом индивидуальных жилых домов. |

В таблице 2.11.4.1 определены потенциальные параметры индустриального развития населенных пунктов Поселения, отражающие максимальную степень влияния индустриальных населенных пунктов на окружающую природную среду. В расчете реализована модель перерождения населенного пункта в индустриальный поселок. С градостроительной точки зрения это связано с уплотнением существующей застройки. На деле процесс формирования индустриального поселка происходит медленно, естественным путем и начинается с размещения в поселке производительных сил межрайонного или регионального значения. Естественность процесса проявляется в следующем: продажа землевладения по частям (участок с домом, незастроенная часть участка), строительство второго дома "для детей" на свободной части земельного участка, появление точечной застройки на неудобьях, снос старого дома и строительство нового "на двух хозяев" и т.п.

Таблица 2.11.4.3. Рекреационно-сельскохозяйственное освоение земель населенных пунктов

| Населенный пункт | Рекомендуемые нормы освоения территории НП | Рекомендуемый тип застройки | Рекомендуемые параметры ландшафтно-рекреационных зон НП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальная площадь приусадебного участка (соток) | Расчетная подушевая норма площади земель населенного пункта (соток/чел.) | Расчетное число жителей, которые могут проживать в пределах земель НП | Максимальное число приусадебных участков, которые можно разместить в пределах земель НП | Коттеджная застройка | Дачная регулярная застройка под проект | Индивидуальная жилая застройка с земельными участками размером свыше 30 соток | Усадебная застройка | Рекомендуемая ландшафтно-рекреационная норма земли на 1 человека (га/чел) | Граница рекомендуемой зоны ландшафтно-рекреационного влияния НП (м) |
| Селитебная зона, включающая д.Заболотье и д.Никиткино | 15 | 10,0 | 644 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 510 |
| Будовка | 15 | 10,0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 120 |
| Селитебная зона, включающая нп.Бабье | 30 | 20,0 | 1702 | 567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,8 | 980 |
| Селитебная зона, включающая нп.Вешки и Пестово | 30 | 20,0 | 1503 | 501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,8 | 920 |
| Дядькино | 15 | 10,0 | 127 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 230 |
| Ладеньково | 15 | 10,0 | 92 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 190 |
| Лукино | 15 | 10,0 | 88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 190 |
| Локтево | 15 | 10,0 | 344 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 370 |
| Рачково | 30 | 20,0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | 100 |
| Цирибушево | 15 | 10,0 | 222 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 300 |
| Юхово | 15 | 10,0 | 77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 180 |
| Яковцево | 15 | 10,0 | 97 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 200 |
| Борлино | 15 | 10,0 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 150 |
| Горки | 15 | 10,0 | 185 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 270 |
| Добрыни | 15 | 10,0 | 260 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 320 |
| Дубровка | 15 | 10,0 | 205 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 290 |
| Мышлятино | 15 | 10,0 | 165 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 260 |
| Новая Дубровка | 15 | 10,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 40 |
| Пень | 15 | 10,0 | 389 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 390 |
| Стройково | 15 | 10,0 | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 170 |

Таблица 2.11.4.4. Основные положения по расчету параметров таблицы 2.11.4.3.

| Раздел | Параметры | Механизм определения и расчета параметра |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемые нормы освоения территории НП | Минимальная площадь приусадебного участка (соток) | Принимается в соответствии с рекомендуемым типом застройки: для коттеджной и усадебной застройки – 15 соток; для дачной регулярной застройки под проект – 15 соток; для индивидуальной жилой застройки с земельными участками размером свыше 30 соток – не менее 30 соток. |
|  | Расчетная подушевая норма площади земель населенного пункта (сот/чел.) | Норма рассчитывается исходя из площади земель населенного пункта (селитебной зоны), минимальной площади участка и числа проживающих на нем жителей. Принимается что: на участке в среднем проживает (отдыхает) 3 человека; доля земельных участков, отведенных под садоводство, в общей площади садово-дачного кооператива составляет 75%; доля земельных участков, отведенных под жилищное строительство, в общей площади населенного пункта (селитебной зоны) составляет 50%, соответственно, площади территорий общего пользования, озеленения и сохраняемых ландшафтов составляют суммарно 50% территории селитебной зоны. |
|  | Расчетное число жителей, которые могут проживать в пределах земель НП | Определяется путем деления площади НП на подушевую норму площади земель населенного пункта. Величина позволяет оценить потенциал населенного пункта при естественном уплотнении застройки. |
|  | Максимальное число приусадебных участков, которые можно разместить в пределах земель НП | Рассчитывается путем деления площади НП на рекомендуемый минимальный размер приусадебного участка. При этом вводится дополнительный коэффициент, учитывающий долю жилой застройки в населенном пункте (см.выше). |
| Рекомендуемый тип застройки * застройка НП должна осуществляться в рамках предлагаемых типов планировки НП (см.таблицу 2.11.3.3) | Коттеджная застройка | Рекомендуется для селитебных зон интенсивного освоения. |
|  | Дачная регулярная застройка под проект | Рекомендуется для территорий садово-дачных кооперативов. |
|  | Индивидуальная жилая застройка с участками свыше 30 соток | Рекомендуется для жилых поселков санаторного типа, располагающихся в пределах зон ограничения землепользования и предполагающих максимальное сохранение рекреационной ценности окружающих ландшафтов. |
|  | Усадебная застройка | Рекомендуется для существующих НП со сложившимся усадебным типом застройки, а также для удаленных и малонаселенных НП, тип застройки которых не имеет существенного экономического влияния. |
| Рекомендуемые параметры ландшафтно-рекреационных зон НП | Рекомендуемая ландшафтно-рекреационная норма земли на 1 человека (га/чел.) | В основе расчета ландшафтно-рекреационной нормы лежит традиционная норма земли на человека в регионе (1,5 га). Принимаются следующие коэффициенты пересчета традиционной нормы для разных типов поселков: для садово-дачных кооперативов ландшафтная норма составляет 20% от традиционной нормы; для рекреационных НП с участками более 30 соток – 50%; для остальных НП – 30%. |
|  | Граница рекомендуемой зоны ландшафтно-рекреационного влияния НП (м) | Отражает минимальное расстояние до соседнего населенного пункта, которое позволяет сохранить качество ландшафта. Уменьшение расстояния будет приводить к постепенной урбанизации территории и уничтожению ее главного рекреационного достояния – естественного ландшафта. |

На основании данных таблиц 2.11.4.1. и 2.11.4.3. можно сделать следующие выводы:

- развитие населенных пунктов Поселения по рекреационно-сельскохозяйственному пути в большей части ограничено размером зон ландшафтно-рекреационного влияния 
(см. Схему функциональных зон). Поэтому принятие решения о расширении границ существующих и образовании новых населенных пунктов должно быть четко мотивировано возможностями использования окружающих ландшафтов в рекреационных целях;

- отсутствие в ближайшем окружении населенного пункта зон ландшафтно-рекреационного влияния соседних территорий – это показатель возможности роста населенного пункта и его численности в пределах, ограниченных: во-первых, необходимостью сохранения ценных сельскохозяйственных земель для сельскохозяйственного производства; во-вторых, невозможностью повальной жилой застройки территории, т.к. существуют пределы возможности обеспечения необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой. Кроме того, цивилизованные жилые поселки должны иметь развитую сферу обслуживания (содержание территории, вывоз мусора, ремонт коммуникаций, уборка улиц и подъездных путей и т.д.) и возможности организации такого обслуживания также ограничены. Инфраструктурно не обеспеченные и не обустроенные жилые поселки в перспективе будут брошены, но при этом ценные рекреационные ландшафты, отведенные под их строительство, будут уже уничтожены. Во избежание пагубных последствий, рекомендуется осуществлять землеотвод под новое строительство только при наличии проекта планировки территории, в котором должна быть произведена оценка ресурсной и антропогенной емкости территории;

- проблемой Поселения является пересечение зон ландшафтно-рекреационного влияния селитебных зон (см.Схему функциональных зон). С целью смягчения отрицательного влияния рекреантов на окружающую среду и сохранения высокой степени рекреационной привлекательности ландшафтов Поселения, в ГП Поселения установлена минимальная площадь приусадебного участка для зон малоэтажной жилой застройки в размере 30 соток (см.табл. 2.11.4.3) при доле земельных участков, отведенных под жилищное строительство, в общей площади населенного пункта (селитебной зоны) 50% (см.табл. 2.11.4.4). Данная мера позволяет максимально сохранить природные ландшафты на территории селитебных зон экстенсивного освоения;

- данные таблиц 2.11.4.1. и 2.11.4.3. используются в качестве базы для создания градостроительных норм и правил населенных пунктов Поселения.

# Приложения

# Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Поселения

Для отображения категории охраны памятника в таблицах П.2.1 и П.2.2 приняты следующие сокращения:

Ф – объекты федеральной категории охраны;

Р – объекты региональной категории охраны;

В – выявленные объекты, подлежащие постановке на госохрану.

Данные по памятникам археологии и массивам земель историко-культурного значения предоставлены АНО "Новоторжская археологическая экспедиция" (Сарафанова Н.А., Малыгин П.Д., Фролов А.А. Отчет "Археологические памятники на территории Спировского района Тверской области" – Спировск, АНО "Новоторжская археологическая экспедиция", 
2008 г.).

Таблица П.1.1. Список объектов историко-культурного наследия Поселения (памятники архитектуры и памятные места)

| Категория охраны, № постановления | Наименование памятника и датировка | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Р 5.1. 5.2. | Ансамбль: Церковь Никольская, 1823 г. Остатки ограды с башнями,1–ая пол. XIX в. | д. Бабье |
| Р № 310 | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1942 г. | д. Бабье |
| Р № 310 | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1941–1943 гг. | с. Выдропужск |
| Р № 1327 Прил. 2 | Комплекс: Церковь Смоленской Божьей Матери, 1784 г. Сторожка, 1843 г. | с. Выдропужск |
| В | Дом сельский, 2–ая пол. XIX в. | с. Выдропужск |
| В | Дом жилой с лавками, кон. XIX в. | с. Выдропужск |
| В | Водопропускная труба Тверецкого бечевника Вышневолоцкой водной системы, 1825–1826 гг. | с. Выдропужск |
| В | Могила русского ученого Лавровского П.А. (1886 г.) | с. Выдропужск |
| В | Надгробие Малявина А. (1830 г.) | с. Выдропужск |
| В | Усадьба Старая Дубровка, XVIII – XIX в.в.: Главный дом, кон. XVIII – нач. XIX вв., 2–ая пол. XIX в. Церковь Спаса Нерукотворного, 1813 г. Хозяйственная постройка, XIX в. Погреб–ледник, нач. XIX в. Дом священника, нач. XX вв. Парк с прудами, кон. XVIII – нач. XIX вв. | д. Дубровка |
| В | Могила участника Отечественной войны 1812 г., генерал–лейтенанта Свечина Н.М. (1849 г.) | д. Дубровка |
| В | Здание сельской кузницы, кон. ХIХ – нач. ХХ вв. | д. Заболотье |

Таблица П.1.2. Объекты историко-культурного наследия Поселения (памятники археологии)

| Категория охраны, № постановления | Наименование памятника и датировка | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Р (647) | Селище Бабье I, XIV – XVI в.в. н.э. |  |
| Р (647) | Селище Выдропужск I, XII – XIII в.в. н.э. |  |
| Р (647) | Селище Выдропужск 2, XI – XII в.в. н.э. |  |
| Р (647) | Селище Выдропужск 3, X – XII в.в. н.э. |  |
| Р (647) | Селище Мышлятино I, 1-ая пол. II тыс. н.э. |  |
| Р (647) | Селище Мышлятино 2, кон. I – нач. II тыс. н.э. |  |
| Р (647) | Стоянка Черенково I, IV – III тыс. до н.э. |  |

# Государственные природные заказники, расположенные на территории Поселения

Департамент управления природными ресурсами и охраны

окружающей среды Тверской области

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Департамента управления

природными ресурсами и

охраны окружающей среды Тверской области

_______________Е.В.Казанская

"____"____________20___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

на государственный природный заказник регионального значения

"БОЛОТО  ЖАРЫ"

Часть ООПТ расположена в Вышневолоцком р-не.

- Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ГПЗ.

1.1. Настоящее положение о государственном природном заказнике
"Болото Жары" разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196 ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ)

1.2.  Региональный документ: Государственный   природный   заказник "Болото Жары" организован в 1980 г. Решением Исполкома Облсовета депутатов трудящихся № 254/29.09.80; Решением Малого совета облсовета народных депутатов б/н/25.03.92;

2. Профиль ГПЗ:

- комплексный - предназначенный для сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);

- гидрологический (болотный) - предназначенный для сохранения и восстановления ценных водных объектов и экологических систем;

3. Местонахождение ГПЗ: заказник располагается в Спировском и Вышневолоцком районе Тверской области, от п. Спирово к Ю-З 23 км, в окрестностях дд. Княщины, Березино, Стройково, Дубровка, Пень.

4. Наименование собственника (владельца, пользователя) земельных участков, на которых находится ГПЗ: Землепользователь: ОА "Сила стали", ГЛФ, АО "Возрождение".

5.Площадь, занимаемая ГПЗ:  772 га

6. Общая площадь особо защитных участков ГПЗ: особо защитные участки не выделены.

7. Описание границ ГПЗ: Располагается по границам болотного массива.

8. Цели создания  ГПЗ:

8.1. Сохранение природных комплексов или их компонентов в естественном состоянии;

8.2. Восстановление природных комплексов или их компонентов;

8.3. Поддержание экологического баланса;

8.4. Поддержание гидрологического режима территории; сохранение экосистем верховых и переходных болот; сохранение редких видов и уникальных природных объектов;

9. Краткое описание территории ГПЗ и объектов охраны:

Большая часть ООПТ расположена в Вышневолоцком р-не. Болото низинного типа. Кустарниковые заросли образуют представители р. Salix: ива пепельно-серая (Salix cinerea), ива ушастая (Salix aurita). Тростник обыкновенный (Phragmites australis) местами образует высокие заросли. Встречаются топкие березняки с участием вахты трехлистной, сабельника болотного (Comarum palustre), осока дернистая (Carex cespitosa), осока пузырчатая (Carex vesicaria), осока острая (Carex acuta), осока пепельно-серая (Carex cinerea). Местами встречается ирис болотный (Iris pseudacorus) и таволга вязолистная (Filipendula ulmaria).

10. Режим охраны, установленный для всей территории ГПЗ  и для особо защитных участков (перечень запрещенных и разрешенных видов деятельности);

10.1. На всей территории запрещается:

- предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника;

- добыча любых полезных ископаемых;

- геологоразведочные изыскания;

- взрывные работы;

- все виды мелиоративных работ;

- сброс сточных вод в водоемы;

- прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования государственного природного заказника;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

- любая иная деятельность, если она противоречит целям создания ГПЗ или причиняет вред природным комплексам и компонентам

10.2. На территории особо защитных участков дополнительно запрещаются: особо защитные участки не выделены

10.3. Разрешается деятельность в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);

- иных, в том числе эколого-просветительских, рекреационных и/или хозяйственных целях, не противоречащих целям образования государственных природных заказников и установленному в их отношении режиму охраны.

11. Организация охраны и обеспечение функционирования ГПЗ:

11.1. Для организации охраны и обеспечения функционирования ГПЗ создается  администрация.

11.2. Структура, подчиненность и порядок финансирования администрации (определяются в каждом конкретном случае Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.3. К целям и предмету деятельности администрации относятся:

- обеспечение соблюдения режима охраны государственного природного заказника;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ государственного природного заказника;

- осуществление работ по благоустройству территории государственного природного заказника;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории государственного природного заказника;

- участие в обеспечении проведения научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории государственного природного заказника;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению государственного природного заказника.

12. Ответственность за нарушение режима охраны ГПЗ:

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном природном заказнике регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

13. Юридические адреса собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых расположен ГПЗ:

14. Наименование организации, составившей положение о ГПЗ: ГОУ ВПО "Тверской государственный университет"

Департамент управления природными ресурсами и охраны

окружающей среды Тверской области

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Департамента управления

природными ресурсами и

охраны окружающей среды Тверской области

_______________Е.В.Казанская

"____"____________20___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

СПИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ (ОХОТНИЧИЙ) ЗАКАЗНИК

- Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ГПЗ.

1.1. Настоящее положение о государственном природном заказнике
"Спировский государственный зоологический (охотничий) заказник" разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196 ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ)

1.2.  Региональный документ: Государственный   природный   заказник "Спировский государственный зоологический (охотничий) заказник" организован в 2002 г. Распоряжением Администрации Тверской обл. № 86-па /19.03.2002.

2. Профиль ГПЗ:

- комплексный - предназначенный для сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);

3. Местонахождение ГПЗ: заказник располагается в Спировском районе Тверской области в окрестностях

4. Наименование собственника (владельца, пользователя) земельных участков, на которых находится ГПЗ: Землепользователь:

5.Площадь, занимаемая ГПЗ:  7500  га

6. Общая площадь особо защитных участков ГПЗ: особо защитные участки не выделены.

7. Описание границ ГПЗ:

северная: от н.п. Юхово по дороге до н.п. Спирово;

восточная: от н.п. Спирово по дороге через н.п. Пеньково, Н. Лукино до р. Тигма, далее вниз по течению р. Тигма со 100-метровой полосой по левому берегу до н.п. Мошково, по дороге через н.п. Скоморохово, по восточной стороне кв. 148, 150 до административной границы Спировского и Торжокского районов, далее по административной границе Спировского и Торжокского районов до шоссе - Москва - Санкт-Петербург;

южная: от пересечения административной границы Спировского и Торжокского районов с шоссе Москва – Санкт –Петербург по шоссе Москва – С.Петербург до н.п. Выдропуржск;

западная: от н.п. Выдропуржск по дороге через н.п. Цирибушево до н.п. Юхово.

8. Цели создания  ГПЗ:

8.1. Сохранение природных комплексов или их компонентов в естественном состоянии;

8.2. Восстановление природных комплексов или их компонентов;

8.3. Поддержание экологического баланса;

9. Краткое описание территории ГПЗ и объектов охраны:

Заказник является охотничьим. Носит временный характер.

10. Режим охраны, установленный для всей территории ГПЗ  и для особо защитных участков (перечень запрещенных и разрешенных видов деятельности);

10.1. На всей территории запрещается:

- предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника;

- добыча любых полезных ископаемых;

- геологоразведочные изыскания;

- взрывные работы;

- все виды мелиоративных работ;

- сброс сточных вод в водоемы;

- прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования государственного природного заказника;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

- любая иная деятельность, если она противоречит целям создания ГПЗ или причиняет вред природным комплексам и компонентам

10.2. На территории особо защитных участков дополнительно запрещаются: особо защитные участки не выделены

10.3. Разрешается деятельность в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);

- иных, в том числе эколого-просветительских, рекреационных и/или хозяйственных целях, не противоречащих целям образования государственных природных заказников и установленному в их отношении режиму охраны.

11. Организация охраны и обеспечение функционирования ГПЗ:

11.1. Для организации охраны и обеспечения функционирования ГПЗ создается  администрация.

11.2. Структура, подчиненность и порядок финансирования администрации (определяются в каждом конкретном случае Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.3. К целям и предмету деятельности администрации относятся:

- обеспечение соблюдения режима охраны государственного природного заказника;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ государственного природного заказника;

- осуществление работ по благоустройству территории государственного природного заказника;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории государственного природного заказника;

- участие в обеспечении проведения научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории государственного природного заказника;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению государственного природного заказника.

12. Ответственность за нарушение режима охраны ГПЗ:

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном природном заказнике регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

13. Юридические адреса собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых расположен ГПЗ:

14. Наименование организации, составившей положение о ГПЗ: ГОУ ВПО "Тверской государственный университет"

# Государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Поселения

Департамент управления природными ресурсами и охраны

окружающей среды Тверской области

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Департамента управления

природными ресурсами и охраны

окружающей среды Тверской области

_______________Е.В.Казанская

"____"____________20___ г.

ПАСПОРТ

на государственный памятник природы

регионального значения

"Зеленая зона Бабье"

1. Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ПП.

  - Федеральный документ: Федеральный закон Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 23.03.2007 № 37-ФЗ)

  - Региональный документ:

Решение Исполкома облсовета депутатов трудящихся №273/30.07.86;

Решение Малого Совета облсовета народных депутатов б/н/25.03.92;

2. Категория ПП:

лесной массив (участок леса), особо ценный по своим характеристикам (породный состав, продуктивность, генетические качества, строение насаждений),  образцов выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики;

природный объект, играющий важную роль в поддержании гидрологического режима;

3. Местонахождение ПП: Тверская обл., Спировский р-н, к З от п. Спирово 6 км, к С от д. Бабье, левый берег р. Тверца.

4. Наименования и юридические адреса собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков, на которых расположен памятник природы и его охранная зона, а также наименования и юридические адреса физических и юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране ПП и обеспечению установленного для него режима особой охраны.

Землепользователь: Спировское л-во (кв. 76)

5. Площадь, занимаемая ПП и его охранной зоной (раздельно): 76 га

6. Описание границ территории ПП и его охранной зоны: в границах кв. 76 Спировского л-ва.

7. Цели создания  ГПП:

7.1.Сохранение природного комплекса  (объекта) в естественном состоянии;

7.2. Восстановление природного комплекса (объекта);

7.3. Поддержание экологического баланса;

7.4. Сохранение эталонных участков коренных старовозрастных лесов;

8. Краткое описание ПП:

В составе лесного массива сохранились старовозрастные деревья возраста 80 – 100 лет: ель европейская (Picea abies (L.) Karst.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), береза бородавчатая (Betula pendula), осины (Populus tremula). Место отдыха населения.

- Природоохранная ценность:

- является эталонным участком старовозрастного коренного (условно-коренного) леса;

-  имеет высокую эстетическую ценность;

- имеет культурно-историческую ценность;

- имеет высокую рекреационную ценность как место отдыха населения;

- является местом произрастания лекарственных, плодово-ягодных и других хозяйственно ценных видов растений;

- является объектом научных исследований;

- имеет эколого-просветительскую ценность.

- Режим особой охраны, установленный для  ПП (перечень запрещенных и разрешенных видов деятельности):

10.1. На  территории расположения ПП запрещается:

- всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности ПП;

- все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области);

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- сенокошение;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты, другие виды пользования животным миром;

- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- предоставление земельных участков в частную собственность;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию ПП;

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- сброс сточных вод в водоемы;

- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

10.2. На территории охранной зоны запрещаются:

- всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности ПП;

- все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области);

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- предоставление земельных участков в частную собственность;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию ПП;

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- сброс сточных вод в водоемы;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

10.3. Использование ПП допускается в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);

- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);

- рекреационных (транзитные прогулки);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных);

- иных, не противоречащих основной цели объявления природных комплексов и объектов памятниками природы и установленному в их отношении режиму особой охраны.

- Организация охраны и обеспечение функционирования ПП:

11.1. Порядок организации охраны и обеспечения функционирования ПП (определяется  Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.2. К целям и предмету деятельности по охране и обеспечению функционирования ПП относятся:

- обеспечение соблюдения режима особой охраны, установленного для ПП;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ ПП;

- осуществление работ по благоустройству территории ПП;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории ПП;

- проведение научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории ПП;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению ПП.

- Ответственность за нарушение режима охраны ПП:

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном природном заказнике регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

- Наименование организации, составившей паспорт ПП: ГОУ ВПО "Тверской государственный университет"

Департамент управления природными ресурсами и охраны

окружающей среды Тверской области

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Департамента управления

природными ресурсами и охраны

окружающей среды Тверской области

_______________Е.В.Казанская

"____"____________20___ г.

ПАСПОРТ

на государственный памятник природы

регионального значения

"Парк Дубровка (Дубравка)"

1. Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ПП.

  - Федеральный документ: Федеральный закон Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 23.03.2007 № 37-ФЗ)

  - Региональный документ:

Решение Исполкома облсовета депутатов трудящихся №273/30.07.86;

Решение Малого Совета облсовета народных депутатов б/н/25.03.92;

2. Категория ПП:

участок с преобладанием культурного ландшафта (старинный парк, аллея)

3. Местонахождение ПП: Тверская обл., Спировский р-н,  в 28 км к С-З от п. Спирово.

4. Наименования и юридические адреса собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков, на которых расположен памятник природы и его охранная зона, а также наименования и юридические адреса физических и юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране ПП и обеспечению установленного для него режима особой охраны.

Землепользователь: не определен

5. Площадь, занимаемая ПП и его охранной зоной (раздельно): 2,8 га

6. Описание границ территории ПП и его охранной зоны:

7. Цели создания  ГПП:

7.1.Сохранение природного комплекса  (объекта) в естественном состоянии;

7.2. Восстановление природного комплекса (объекта);

7.3. Поддержание экологического баланса;

7.4. Cохранение редких видов и уникальных природных объектов;

8. Краткое описание ПП:

Парк в усадьбе Свечиных середины ХIХ века. Принадлежала Никанору Михайловичу Свечину, генерал-лейтенанту, участнику Отечественной войны 1812 года. Сохранился усадебный дом и пруд. Парк рассечен сельской дорогой на две части. Сохранились куртины и парковые группы. В составе липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), клен остролистный (Acer platanoides L.), дуб черешчатый (Qercus robur L.). Живописная аллея из липы мелколистной (Tilia cordata Mill.). Отдельные деревья лиственницы европейской и л. Сибирской (Larix sibirica Ledob.). Территория парка и пруды заросли, замусорены. Проходимость и просматриваемость затруднены. Хозяйственные постройки практически утрачены. Сохранился погреб (ледник).

Сохранились основные планировочные элементы усадебного комплекса: главный усадебный дом и церковь, погреб ледник и фундаменты хоздвора, подъездная дорога, два пруда (из четырех, указанных на плане), рядовые, аллейные и старовозрастные посадки деревьев и кустарников.

Старовозрастная аллея из липы мелколистной (Tilia cordata Mill.): длина 90 м, ширина от 9 м (у дома) до 3 м (к лугу). Шаг посадки от 2,3 до 5,3 метра. Сохранность 10 лип на левой стороне, 13 – на правой. Диаметр деревьев от 0,61 - 0,76 м. В аллее встречаются клен, акация желтая, бузина красная (поросль).

Насаждения на территории Спасской церкви. Северо-западный  участок – старовозрастные посадки: 8 берез (Betula pendula) диаметром 0,51-0,8 метра и 3 ели (Picea abies) диаметром 0,61 метр. Возраст 130-150 лет. Единичная ива. Старые серебристые тополя (10 экз.) (Populus alba L.), диаметр 0,64 - 0,73 м, возраст 130-150 лет. Вокруг церкви поросль клена, бузины красной, ясеня. Со стороны апсиды единичная черемуха (возраст 20-25 лет).

Подъездная дорога к дому из тополя. Рядовая посадка тополя обыкновенного (7 экз.), диаметр ствола 0,64 - 0,73 м, возраст 110 -120 лет. На поляне, примыкающей к дороге, единичные клен и тополь.

Старовозрастные лиственницы и тополя у юго-восточного фасада дома. Лиственницы европейская  и сибирская (3 экз.) (Larix sibirica Ledob.) возраст 150 - 170 лет. Территория вокруг дома сильно замусорена.

На территории сохранились отдельные старовозрастные деревья.

Ясень (Fraxinus excelsior) у большого пруда – диаметр ствола – 0, 89 м. Дуб (Quercus robur) у погреба-ледника – диаметр ствола - 0,92 м, возраст более 200 лет. Лиственница на углу дома – диаметр ствола - 0,76 м. Серебристые тополя на углу парка у пруда диамет ствола от 0,74 до 0,81 м. Дуб черешчатый с диаметром ствола - 0,73 метра.

Пруд в западной части парка размером 19 x 19 метров, полностью зарос камышом. 	Насыпной вал на территории парка длиной 125 м, шириной 9 м, высотой от 1 до 1,5 метров. Из двух старых берез на валу сохранилась одна.

Территория южной части парка. Территория претерпела значительные изменения в связи с хозяйственной деятельностью человека, участок сильно захламлен и заболочен. 10 серебристых тополей находятся в плохом состоянии (суховершинность, усыхание ветвей). Их возраст 130-150 лет, диаметр ствола от 0,89 до 0,99 метра. Единичный тополь с диаметром ствола 1,18 м (упал). По границе участка встречаются сирень, боярышник и вишня.

- Природоохранная ценность:

Имеет историческую, мемориальную, архитектурную ценность.

Является украшением ландшафта.

Имеет дендрологическую ботаническая ценность.

Имеет рекреационная ценность.

Возможно использование парка как экскурсионного объекта.

Возможно использование парка как природного питомника ценных пород деревьев.

- Режим особой охраны, установленный для ПП (перечень запрещенных и разрешенных видов деятельности)

10.1. На  территории расположения ПП запрещается:

- всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности ПП;

- все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области);

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- предоставление земельных участков в частную собственность;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию ПП;

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- сброс сточных вод в водоемы;

- предоставление  земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей.

10.2. На территории охранной зоны запрещаются:

- всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности ПП;

- все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области);

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- предоставление земельных участков в частную собственность;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию ПП;

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- сброс сточных вод в водоемы;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей.

10.3. Использование ПП допускается в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);

- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);

- рекреационных (транзитные прогулки);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных);

- иных, не противоречащих основной цели объявления природных комплексов и объектов памятниками природы и установленному в их отношении режиму особой охраны.

- Организация охраны и обеспечение функционирования ПП

11.1. Порядок организации охраны и обеспечения функционирования ПП (определяется  Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.2. К целям и предмету деятельности по охране и обеспечению функционирования ПП относятся:

- обеспечение соблюдения режима особой охраны, установленного для ПП;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ ПП;

- осуществление работ по благоустройству территории ПП;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории ПП;

- проведение научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории ПП;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению ПП.

- Ответственность за нарушение режима охраны ПП

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном природном заказнике регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

- Наименование организации, составившей паспорт ПП

ГОУ ВПО "Тверской государственный университет".

- Схема расположения отсутствует.

Департамент управления природными ресурсами и охраны

окружающей среды Тверской области

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Департамента управления

Природными  ресурсами и охраны

окружающей среды Тверской области

_______________Е.В.Казанская

"____"____________20___ г.

ПАСПОРТ

на государственный памятник природы

регионального значения

"Роща Березовая Выдропужская"

1. Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ПП.

  - Федеральный документ: Федеральный закон Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 23.03.2007 № 37-ФЗ)

  - Региональный документ:

Решение Исполкома облсовета депутатов трудящихся №273/30.07.86;

Решение Малого Совета облсовета народных депутатов б/н/25.03.92;

2. Категория ПП:

лесной массив (участок леса), особо ценный по своим характеристикам (породный состав, продуктивность, генетические качества, строение насаждений),  образцов выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики;

3. Местонахождение ПП: Тверская обл., Спировский р-н, окр. г. Выдропужска

4. Наименования и юридические адреса собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков, на которых расположен памятник природы и его охранная зона, а также наименования и юридические адреса физических и юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране ПП и обеспечению установленного для него режима особой охраны.

Землепользователь:

5. Площадь, занимаемая ПП и его охранной зоной (раздельно): 4 га

6. Описание границ территории ПП и его охранной зоны:

7. Цели создания  ГПП:

7.1.Сохранение природного комплекса  (объекта) в естественном состоянии;

7.2. Восстановление природного комплекса (объекта);

7.3. Поддержание экологического баланса;

7.4. Cохранение редких видов и уникальных природных объектов;

8. Краткое описание ПП:

Старовозрастные посадки березы бородавчатой (Betula pendula).

- Природоохранная ценность:

- является эталонным участком старовозрастного коренного (условно-коренного) леса;

-  является участком экстразонального широколиственного леса;

- имеет высокую эстетическую ценность;

- имеет культурно-историческую ценность;

- имеет высокую рекреационную ценность как место отдыха населения;

- является местом произрастания лекарственных, плодово-ягодных и других хозяйственно ценных видов растений;

- является объектом научных исследований;

- имеет эколого-просветительскую ценность.

- Режим особой охраны, установленный для  ПП (перечень запрещенных и разрешенных видов деятельности):

10.1. На  территории расположения ПП запрещается:

- всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности ПП;

- все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области);

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- сенокошение;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты, другие виды пользования животным миром;

- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- предоставление земельных участков в частную собственность;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию ПП;

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- сброс сточных вод в водоемы;

- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

10.2. На территории охранной зоны запрещаются:

- всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности ПП;

- все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области);

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- предоставление земельных участков в частную собственность;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию ПП;

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- сброс сточных вод в водоемы;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

10.3. Использование ПП допускается в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);

- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);

- рекреационных (транзитные прогулки);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных);

- иных, не противоречащих основной цели объявления природных комплексов и объектов памятниками природы и установленному в их отношении режиму особой охраны.

- Организация охраны и обеспечение функционирования ПП:

11.1. Порядок организации охраны и обеспечения функционирования ПП (определяется  Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.2. К целям и предмету деятельности по охране и обеспечению функционирования ПП относятся:

- обеспечение соблюдения режима особой охраны, установленного для ПП;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ ПП;

- осуществление работ по благоустройству территории ПП;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории ПП;

- проведение научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории ПП;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению ПП.

- Ответственность за нарушение режима охраны ПП:

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном природном заказнике регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

- Наименование организации, составившей паспорт ПП: ГОУ ВПО "Тверской государственный университет"

- Схема расположения отсутствует.

# Перечень сокращений

| АПК | - | агропромышленный комплекс |
| --- | --- | --- |
| АТС | - | автоматическая телефонная станция |
| ВЛ | - | высоковольтная линия электропередач |
| ВОВ | - | Великая Отечественная война |
| ГИС | - | геоинформационная система |
| ГЛФ | - | государственный лесной фонд |
| ГП | - | генеральный план |
| ГП Поселения | - | генеральный план Выдропужского сельского поселения |
| ГП СП | - | генеральный план сельского поселения |
| ГРС | - | газораспределительная станция |
| ГСНМ | - | групповые системы населенных мест |
| ДЮСШ | - | детско-юношеская спортивная школа |
| ЖКХ | - | жилищно-коммунальное хозяйство |
| КФХ | - | крестьянско-фермерское хозяйство |
| ЛЭП | - | линии электропередач |
| МО | - | муниципальное образование |
| ОВОП | - | офис врача общей практики |
| ОЗУ | - | особо защитные участки |
| ООПТ | - | особо охраняемая природная территория |
| ОТС | - | опорная транспортная сеть |
| ОФП | - | общая физическая подготовка |
| ПДК | - | предельно допустимая концентрация |
| Поселение | - | Выдропужское сельское поселение Спировского района Тверской области |
| Район | - | Спировский район Тверской области |
| СОШ | - | средняя общеобразовательная школа |
| СНП | - | сельские населенные пункты |
| СП | - | сельское поселение |
| СТП | - | схема территориального планирования |
| ТБО | - | твердые бытовые отходы |
| Тверьоблстат | - | территориальный орган федеральной служба государственной статистики Тверской области |
| ТП | - | трансформаторная подстанция |
| ФАП | - | фельдшерско-акушерский пункт |